Система машин для Крестьянско-фермерских  хозяйств  по

возделыванию картофеля на 100 га

Проходящие  в стране аграрные преобразования ведут к возрастанию роли индивидуального    сектора    в    производстве      сельскохозяйственной     продукции. Дальнейшее развитие производства продукции в условиях  Крестьянско-фермерских хозяйств возможно  лишь  на  основе  оснащения  таких   хозяйств средствами  механизации,  получивших  широкое  распространение  за рубежом. Ниже представлена система машин  Крестьянско-фермерским хозяйствам для возделывания картофеля   на площади 100 га.

Трактор БЕЛАРУС 1221

Предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций.

Технические характеристики

| Модель | 260.2 Turbo |
| --- | --- |
| Мощность, кВт (л.с.) | 96(130) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс. м) | 500 (51) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 226 (166) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| Емкость топливного бака, л | 160 |
| Цена: 1 167 000 рублей* |

Универсально-пропашной трактор МТЗ-82.1

предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на фермах

Технические характеристики

| Двигатель | Дизельный Д- 243 |
| --- | --- |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с. ч) | 220 (162) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,89...33,4 |
| Вал отбора мощности, тип | независимый двухскоростной |
| Цена: 518 000 рублей* |

Плуг ЕврОпал 5/3, Lemken

Технические характеристики

| Модель | EurOpal 5 |
| --- | --- |
| Кол-во корпусов, | 3 |
| Рабочая ширина захвата, см | 99-150 |
| Масса, кг | 723 |
| Высота рамы, см | 75 |
| Расстояние между корпусами, см | 90-100 |
| Производительность, га/час | от 0,7 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | от 80 |
| Цена: 523 000 рублей* |

## Ротационная борона Циркон 7/300, Lemken

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора (минимальная) | от 80 л.с. (1,4-2 класса тяги) |
| --- | --- |
| производительность | 2,1 га/час |
| глубина обработки | до 15 см. |
| рабочая ширина | 3 м |
| Масса, кг | 718 кг |
| Цена: 485 000 рублей* |

Разбрасыватель минеральных удобрений  Л-116

Технические характеристики

| производительность, га/ч | 8-16 |
| --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-15 |
| Доза внесения, кг/га | 40-1000 |
| Рабочая ширина захвата, м: |  |
| внесение гранулированных удобрений | 16-24 |
| внесение кристаллических удобрений | 8-10 |
| Масса, кг | 200 |
| Цена: 27 000 рублей* |

## 4-х рядная гребнеобразующая фреза Тип HD 3000 ST1, Grimme

Технические характеристики

| Число рядов | 4 |
| --- | --- |
| ширина между рядами, см | 75-90 |
| Транспортная ширина, м | 3,25 |
| Мощность трактора, л.с | 75 |
| Вес, кг | 650 |

## Картофелесажалка Тип GL 34 KL, Grimme (скоростная)

Технические характеристики

| Ширина междурядья, см | 75-90 |
| --- | --- |
| Производительность, га/ч | 0,6-1,0 |
| Емкость бункера, кг | 1200 |
| Ширина колеи при 75 см между рядами, м | 3 |
| Мощность трактора, л.с | 65 |
| Вес, кг | 1200 |

Опрыскиватель навесной марки Amazone US 605

Технические характеристики

| Емкость резервуара, л | 680 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Масса, кг | 343 |
| Мощность трактора, л.с. | от 60 |

## 4-х рядный ботвоудалитель KS 75-4, Grimme

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора (минимальная) | от 56 |
| --- | --- |
| производительность | 2,4 га/час |
| Ширина между рядами, см | 75 |
| количество рядков | 4 |
| удаление ботвы | не менее 85% |
| масса | 950 кг |

## Картофелеуборочный комбайн Grimme "DR 1500"

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора | от 80 л.с. (1,4-2 класса тяги) |
| --- | --- |
| производительность | 0,8-1,1 га/час |
| рабочая скорость | 5-7 км/ч |
| чистота вороха клубней | 85-98% |
| потери клубней | не более 3% |
| вместимость бункера | 4500 кг |
| масса | 7500 кг |

Смета

| Наименование агрегата | Цена, руб | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| Трактор БЕЛАРУС 1221 | 1 167 000 | 2 |
| Универсально-пропашной трактор МТЗ-82 | 518 000 | 2 |
| Плуг ЕврОпал 5/3, Lemken | 523 000 | 1 |
| Ротационная борона Циркон 7/300, Lemken | 485 000 | 1 |
| Разбрасыватель минеральных удобрений Л-116 | 27 000 | 1 |
| 4-х рядная гребнеобразующая фреза Тип HD 3000 ST1, Grimme | - | 1 |
| Картофелесажалка Тип GL 34 KL, Grimme (скоростная) | - | 1 |
| Опрыскиватель прицепной марки Amazone US 605 | - | 1 |
| 4-х рядный ботвоудалитель KS 75-4, Grimme | - | 1 |
| Картофелеуборочный комбайн Grimme "DR 1500" | - | 1 |

*-средняя цена на 2008 год