Бизнес-предложение

для  хозяина личного подсобного хозяйства

В последнее время отмечается тенденция увеличения числа личных подсобных хозяйств. Специализация этих хозяйств весьма различна, начиная от растениеводства, до животноводства.   Процветание и экономический рост без  применения  качественного семенного материала,  высокопродуктивного скота, и конечно же без применения передовой высококачественной техники не возможно. Для облегчения труда хозяину личного подворья рекомендуем установку доильную индивидуальную.

Установки доильные индивидуальные (УДИ-5; УДИ-6)

Установки предназначены для машинного доения коров в индивидуальном хозяйстве.

УДИ 5 "Надежда" ТУ4741-085-00238523-98
С механической промывкой и доильным ведром из нержавеющей стали;

УДИ - 5 - 01"Надежда" ТУ4741-085-00238523-98.
С ручной промывкой и доильным ведром из алюминия;

УДИ 6 "Надежда" ТУ4741-085-00238523-98.
С ручной промывкой и доильным ведром из нержавеющей стали

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: | УДИ-5 | УДИ-6 |
| --- | --- | --- |
| Величина обслуживаемого стада, рекомендуемая, (коров) | 10 | 10 |
| Пропускная способность за 1 час основного времени, не менее, (Короводоек\ч) | 6 | 10 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, (кПа)(кгс/см²) | 48±1(0,49) | 48±1(0,49) |
| Род эл. тока, частота,( Гц) | 50 | 50 |
| Напряжение,( В) | 220 |
| Установленная мощность, не более,( КВт) | 0,75 | 0,75 |
| Длина вакуумпровода, м | - | 10 |
| Масса, не более,( кг) | 65 | 80 |

Адрес производителя:

ОАО "КУРГАНСЕЛЬМАШ"

640623, Курганская область,                                                                                                                                         г. Курган, ул. Куйбышева, 144                                                                                                 факс(3522) 53-18-68; (3522) 53-78-40;                                                                                                  телефон (3522) 53-25-65; 3522); 57-69-05; (3522) 53-71-25;

Индивидуальные доильные установки SAC

Компактная, передвижная доильная установка, с доильными вёдрами. Установка в полном комплекте очень проста в эксплуатации для маленьких ферм, либо как резервная установка для больших ферм.

Существует два типа мобильных установок:

MINICART (1 доильное ведро) поставляется в различных исполнениях для доек:                      1 корова                                                                                                                                                       2 козы сразу                                                                                                                                                 2 овцы сразу

UNICART (2 доильных ведра) поставляется в различных исполнениях для доения:                           2 коровы                                                                                                                                                       4 козы сразу                                                                                                                                                 4 овцы сразу                                                                                                                                Установки могут быть поставлены с дополнительным оборудованием, например :                Система безопасности переполнения каждого ведра                                                                   Фильтр, установленный на каждом ведре

Мобильная доильная установка ЮНИКАРТ с 2 доильными ведровыми аппаратами

Может поставляться в четырёх вариантах привода вакуумного насоса:                                                           -Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 3/4 л.с.  1х230 В, 50Гц;                                                                                                                                                               -Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 3/4 л.с. 3х230/400 В, 50Гц;                                                                                                                                         -Вакуумный насос производительностью 350 л/мин Бензиновый Д.В.С Хонда 5 л.с. совместно с эл. двигателем мощностью 3/4 л.с. 1х230 В ,50Гц;                                                     -Вакуумный насос производительностью 350 л/мин Бензиновый Д.В.С Хонда 5 л.с.

Мобильная доильная установка МИНИКАРТ с 1 доильным ведровым аппаратом

Может поставляться в двух вариантах привода вакуумного насоса:                                                        -Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 0,5 л.с.  1х230 В, 50Гц                                                                                                                                                                 -Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 0,5 л.с. 3х230/400 В, 50Гц;                                                                                                                                       Все мобильные установки укомплектованы серворегулятором вакуума, манометром

607684, Нижегородская обл., Кстовский район, ОПС Ждановски,                              тел/факс(8312)3-16-17, (83145)3-99-43;                                                                                                    E-mail: info@agrodok.ru

Смета

| Наименование оборудования | Стоимость, рублей |
| --- | --- |
| Доильная установка MINICART Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 0,5 л.с. 1х230 В, 50Гц | 65274 * |
| Доильная установка MINICART Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 0,5 л.с. 3х230/400 В, 50Гц; | 61858* |
| Доильная установка UNICART Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 3/4 л.с. 1х230 В, 50Гц; | 77314 |
| Доильная установка UNICART Вакуумный насос производительностью 350 л/мин эл.двигатель мощностью 3/4 л.с. 3х230/400 В, 50Гц; | 71311* |
| Доильная установка UNICART Вакуумный насос производительностью 350 л/мин Бензиновый Д.В.С Хонда 5 л.с. совместно с эл. двигателем мощностью 3/4 л.с. 1х230 В ,50Гц; | 116817* |
| Доильная установка UNICART Вакуумный насос производительностью 350 л/мин Бензиновый Д.В.С Хонда 5 л.с. | 120267* |
| Установка доильная УДИ-5 | 12 644* |
| Установка доильная УДИ-6 | 12 304* |

*-стоимость средняя