Оборудование для производства вощины «Маргарита»

Высокая производительность, компактность, малая энергоёмкость, упрощённая технология, простота обслуживания и удобство в эксплуатации – все это характеристика  линии по производству вощины. Используется в фермерских хозяйствах, региональных обществах пчеловодов, организациях, занимающихся пчеловодством.

Комплектация линии

Стерилизатор воска

Служит для плавления, стерилизации и очистки воска в подбарабанную ванну лентообразующей машины;

Лентообразующая машина

Предназначена для изготовления тонкой восковой ленты. Воск налипает лентой на барабан и снимается с барабана при помощи ножа. Через ванну охлаждения лента наматывается на механизм намотки восковой полосы;

Машина вальцевая

Служит для изготовления листов вощины на рамку размером 435х300 мм. При незначительном изменении конструкции лентообразующей и вальцевой машин возможны изменения размеров выпускаемых листов вощины. За вальцевой машиной находится механизм складирования;

## Реквизиты производителя:                                                                                                          413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр-кт Ленина, 111.
Телефоны: код города                                                                                                                    тел (84567) 5 -19-68,  5 -54-33, 5 -10-31 
факс (84567) 5-54-39 (общезаводской)
пульт завода "Агат" (84567) 5-14-87 (круглосуточно)
E-mail:agat@marx.san.ru

## Технические характеристики

| производительность по исходному сырью, кг/ч | 40 |
| --- | --- |
| установленная мощность, кВт/ч | 11,5 |
| занимаемая площадь, м2 | 6 |
| масса, кг | 1000 |
| габаритные размеры, мм | 5400/1000/2000/47 |
| листов на кг вощины | 14-16 |
| размеры листа, дл/в/тол, мм | 260/410/1,5 |

## Условия поставки:

## 1. Срок изготовления от 1 месяца (в зависимости от страны назначения) после осуществления 100% предоплаты.
2. Самовывоз

## Смета

| наименование | Стоимость, руб |
| --- | --- |
| Оборудование для производства вощины «Маргарита» | 243000 |