| Зерновая пневматическая сеялка нулевого посева FLEXI-COIL 5000 |  |
| --- | --- |

| Благодаря гибкой шарнирной раме и широким возможностям выбора конфигурации модель 5000 обеспечивает требуемую точность высева в широком диапазоне условий проведения посевных работ. |
| --- |
|  | Гибкая рама модели 5000 не только улучшает копирование рельефа поля, но и способствует более равномерному распределению рабочих нагрузок на раму и увеличению срока службы агрегата. В сочленениях рамы установлены противоударные самосмазывающиеся подшипники, хромированные пальцы и полиуретановые прокладки, что увеличивает долговечность работы узлов сеялки. |
| Расположение колес и стоек не создает помех для прохода растительных остатков. Продольно-параллельный шарнирный механизм, имеющий единую настройку, обеспечивает сеялке 5000 исключительную точность глубины высева. Для сеялки 5000 компания FlexiCoil предлагает полный набор пружинных предохранителей, прикатывающих катков и сошников, что позволяет использовать сеялку, как зерновую или зернотуковую. |
|  | Предохранители и стойки сеялки подбираются в зависимости от почвенного покрова. В обычных условиях пневматическая сеялка FlexiCoil5000 оснащается предохранителями с усилием срабатывания 143 кг. А при использовании сеялки, как зернотуковой и для тяжелых почв применяются 225-килограмовые предохранители. Дополнительно поставляются приспособления для внесения жидкого аммиака, например, на особенно твердых почвах, каменистых почвах и почвах с крупными растительными остатками. Стойки InterRow™ для рядового 12-дюймового посева (31 см) или комбинированные сошники Stealth™ для 4- и 5-дюймовых узкорядных посевов (10 и 13 см соответственно) могут использоваться для внесения жидкого аммиака. |

Модель Flexi-Coil 5000 Рабочая ширина, м 4,6-8,2-10,1-11,9-13,7-15,5-17,4 Междурядья, см 18,3 - 22,9 - 30,5 - 36,6 Количество рядков, шт. мин. 17, междурядье 30,5см макс. 95, междурядье 18,3см Глубина укладки, см 4-7 Емкость бункера для семян/удобрений, л 2995/5145 Транспортная ширина, м 5,5 - 6,2 Требуемая мощность трактора, л.с. 150 – 500

|  | Сеялка для прямого посева зерновых. Большой бункер для семян и удобрений (мод.2340), хорошо зарекомендовавшая себя система дозирования, являются отличительными признаками этой машины. Применение технологии прямого посева позволяет сократить количество проходов техники по полю, повышая тем самым рентабельность производства зерновых культур. |
| --- | --- |