Пневматическая универсальная NG PLUS 3 Pro MONOSEM (Франция) Комплектация:  Тип сеялки - навесная;  Двойная усиленная рама;  Ширина междурядий от 35 до 80 см, в зависимости от оснащения;  Вместимость бункеров для семян 360л;  Дисковые сошники для семян с копирующими колесами-ребордами;  Вместимость бункеров для удобрений 700л;  Дисковые сошники для удобрений на подпружиненных стойках;  Регулируемые камнеотводы;  Коробка передач на 18 скоростей с диском на 30 отверстий - обеспечивает расстояние между семенами кукурузы в рядке от 7 до 21,5 см.;  Промежуточное прикатывающее колесо PRO и V-образные заделывающие колеса;  Частота вращения ВОМ - 540 об/мин; Технико-экономические показатели: Рабочая скорость, км/ч 12 Производительность за час чистого времени, га/ч 6,7 Производительность за час технологического времени, га/ч 5 Выработка за 10-часовую смену, га 50 Погектарный расход топлива, л/га 2,7 Дополнительная комплектация:  Могут устанавливаться комплекты оборудования для внесения гранулированных гербицидов, элицидов, инсектицидов, а также жидких гербицидов и удобрений в защитную зону рядка;  Только одна точка опоры по оси падения семян обеспечивает постоянную глубину и равномерные всходы даже на почвах с растительными остатками;  Опорные колеса-реборды с независимой подвеской обеспечивают поперечное копирование;  Высевающий аппарат находится выше возможных источников повреждения (камни, земля, растительные остатки);  Запатентованная система регулировки вакуума (постоянный вакуум на каждой секции), совмещенная с регулировкой под размер семян;  Дисковые или килевидные подпружиненные сошники для удобрений;  Применяются электронные и компьютерные системы;  Сеялка может использоваться как при традиционных технологиях, так и при технологиях минимальной и нулевой обработки почвы;  В стандартном исполнении давление диска на почву 110 кг.;  При установке специальных пружин давление диска на почву - более 200 кг.;

Оборудование сеялки NG Plus для внесения жидких удобрений и ядохимикатов:

 Емкости: 2х200л. или 2х300л. или 2х600л. на раме сеялки, 600л. емкость на передней навески трактора;  Насос и регулятор давления устанавливаются на вентиляторе;  Распылители на каждой секции;  Регулировка расхода из кабины электронным устройством;