Сеялка стерневая пневматическая
John Deere 730

|  |  | - Двойные дисковые износостойкие сошники - Активная система гидродавления на высевающий аппарат - Гидравлический контроль глубины - 3-х секционная 5-ти балочная рама - Агрегатируется с пневмоприцепом 1900 серии - Предварительная обработка почвы дисковой бороной - Двойные маркеры Allied (Haukaas) |
| --- | --- | --- |

Модель 730 Ширина захвата, м 8,5 11 13,4 Междурядье, см 15/19 15/19 15/19 К оличество сошников, шт 56/44 58/74 70/90 Глубина посева, мм до 70 до 70 до 70 Производительность, га/ч 8,5 11 13,4 Рабочая скорость, км/ч 10 10 10 Транспортная ширина, м 4,88 4,88 5,79 Высота, м 3,43 4,67 5,33 Длина, м 5,6 6,6 7,5 Собственный вес, кг 7700 9500 13000 Рекомендуемая мощность трактора, 242 318 382