Посевной комплекс CONCORD Предназначен для посева зерновых культур и сплошного высева подсолнечника. Рабочая ширина захвата 8,5 м Расстояние между серединами лап 30 см Количество рабочих органов 28 шт Привод вентилятора от автономного дизельного двигателя Вес 7200 кг Объем бункера 7м3 Количество отсеков бункера 2 Соотношение объемов отсеков 40/60 Средняя производительность 7-9 га/час Обслуживающий персонал 1 чел. Агрегатируется с трактором мощностью 240 л.с. Возможно оснащение системой одновременного внесения гранулированных удобрений