## ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ATD 18.35. ATD 11.35

Сеялка «HORSCH—Агро-Союз» ATD 18.35 Изготовлена на нашем предприятии по лицензии и с использованием комплектующих фирмы HORSCH

Сеялка пневматического высева, с одновременным внесением минеральных и жидких удобрений. Базовая модель комплектуется сошниками анкерного типа с системой PPF. Бункером ёмкостью 10.5 м3 разделённым на две части в соотношении 60/40 (семена/удобрения).

Для внесения жидких удобрений сеялка дополнительно агригатируется емкостью для жидких удобрений (Аммиачная вода, ЖКУ).

Сеялка универсальная: позволяет высевать все виды зерновых культур, мелко-семянные травы, бобовые (соя, горох), пропашные культуры: подсолнечник, кукурузу на силос. Комплектуется 3-мя высевающими барабанами.

За один проход сеялка производит 4-е технологические операции: Посев, внесение стартовых удобрений в горизонт посева, внесение полного объёма удобрений под горизонт посева (на 5 см ниже высева семян), прикатывание посевного ложа , боронование.

Технические данные:

| Тип машины | ATD 18.35 |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина (м) | 18,20 |  |
| Емкость бункера (л) | 10500 |  |
| Количество рядов сошников | 4 |  |
| Количество сеющих сошников | 52 |  |
| Расстояние между сошниками в ряду (м) | 0,35 |  |
| Размер шин почвоуплотнителя | 185/65-15 |  |
| Транспортная ширина (м) | С прицепным бункером для удобрений V-10500 л | 5,7 |  |
| Транспортная высота (м) |  | 5,0 |  |
| Транспортная длина (м) |  | 14,3 |  |
| Вес (кг) | 14800 |  |
| Потребная мощность тягача (кВт/л.с.) | 295/400 л.с. |  |
| Вид удобрений | Сыпучие |  |
| Соотношение бункеров удобрение/семена | 60 : 40 |  |
| Размеры колес бункера | 30,5 х 32 |  |