Культиваторы ЗАО «Белинсксельмаш»

Культиватор КПЭ-3,8

Прицепной культиватор КПЭ-3,8 предназначен для основной и предпосевной обработки почвы с сохранением стерни и других пожнивных остатков и районах, подверженных ветровой эрозии.

Технические характеристики

| Производительность, га/час |  |
| --- | --- |
| - основного времени | 2,35 - 3,50 |
| - эксплуатационного времени | 1,76 - 2,64 |
| Ширина захвата, м | 3,91 |
| Скорость, км/ч | 6 - 9 |
| Глубина обработки лапами культиватора, см | 8 - 16 |
| Сохранение стерни, % | не менее 70 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 |
| Масса, кг | 1150 |

Культиватор для сплошной обработки почвы КПС-4

Предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием на рабочих скоростях до 10-12 км/ч во всех зонах.

Технические характеристики

| Производительность, га/час |  |
| --- | --- |
| - основного времени | 3,9-4,8 |
| - эксплуатационного времени | 2,9-3,6 |
| Ширина захвата, м | 4 |
| Скорость, км/ч |  |
| рабочая | 10-12 |
| транспортная | 20 |
| Глубина обработки, см |  |
| Зубовыми боронами | 4-8 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Рыхление почвы (размеры фракций 1…25 мм), % | 80 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса, кг | 780 |

Культиватор навесной комбинированный КНК

Предназначен для ресурсосберегающей основной обработки почвы без оборота пласта под посев озимых культур, под пожнивные и поукосные посевы, выполняет за один проход следующие операции: рыхление и послойное крошение почвы на глубину до 16 см; подрезание сорной растительности; измельчение растительных остатков и мульчирование ими поверхности поля; выравнивание и уплотнение поверхности поля

Технические характеристики

| Марка | КНК-4,0 | КНК-6,0 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, га/ч | До 4,8 | До 7,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,0 | 6,0 |
| Количество плоскорежущих лап, шт | 9 | 13 |
| Ширина захвата плоскорежущей лапы, см | 46 |
| Количество дисковых секций, шт | 6 | 8 |
| Глубина обработки, мм | 8-17 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Масса, кг | 2220 | 2650 |
| Габаритные размеры | 3480х4440х1600 | 3480х6450х1600 |
| Агрегатируется с тракторами | Т-150, МТЗ-1221 | К-700, К-701 |

Культиватор прицепной КПС-4-01

Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв с одновременным боронованием с засоренностью камнями не более 60 мм.

Технические характеристики

| Тип | прицепной |
| --- | --- |
| Производительность, га/час | 3,5 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Скорость, км/ч |  |
| рабочая | До 10 |
| Агрегатируется с тракторами тяг.класса, т | 1,4 |
| Глубина обработки, мм | 5-12 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса, кг | 850 |

Культиватор широкозахватный бессцепочный для сплошной обработки почвы КШУ

Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы.

Технические характеристики

| Марка | КШУ-12-01 | КШУ-12-02 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, га/ч | 6,67-9,6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,2 |
| Глубина обработки, см | 6-12 |
| Масса, кг | 2506 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| В рабочем положении | 8200х6300х1650 |
| В транспортном положении | 4000х6300х3800 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 2 и 3 |