Агрегаты комбинированные и культиваторы ОАО «Дзержинский завод»

Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных легкосуглинистых, супесчаных и песчаных почв при челночном способе движения. Симметричная лемешно-отвальная поверхность корпусов плуга обеспечивает повышение срока службы лемехов и отвалов в 1,5-1,8 раза.

Технические характеристики

| Модель | АКШ-3,6 | АКШ-6,0-0,2 | АКШ-7,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегатирование | МТЗ-82, МТЗ-100,102, МТЗ-1220 | MT3-1221 | Т-150К, Т-150 |
| Производительность, ч/га | 2,84 | 3,9-4,7 | 6,7-9,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,9 | 6,5-7,8 | 9,4-12,6 |
| Ширина захвата, м | 3,6 | 6 | 7,2 |
| Глубина обработки, см | 5,5-8 | 5-8 | 5-8 |
| габариты при работе, мм | 6300х3730х1170 | 7420х6120х1300 | 6900х7300х1700 |
| Габариты транспортные, мм | 6100х3730х1500 | 7130х4140х2860 | 6600х3900х3300 |
| Масса, кг | 2065 | 3670 | 3885 |

Культиватор полунавесной модульный с чизельными стойками КПМ

Предназначен для рыхления почвы, мульчирования поверхности почвы и прикатывания.

Технические характеристики

| Модель | КПМ-4,0 | КПМ-4,0М | КПМ-6,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | полунавесной | полунавесной | полунавесной |
| Агрегатирование | МТЗ-1221, МТЗ-1523 | МТЗ-1221, МТЗ-1523 | К-700 |
| Производительность за час основного времени, га, при 8,0 км/ч | 3,2 | 3,2 | 5,2 |
| Производительность за час эксплуатационного времени, га, не менее | 2,56 | 2,56 | 4,16 |
| Ширина захвата, м | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
| Габаритные размеры, мм | 7500х4350х2000 | 7500х4350х2000 | 7500х6050х2000 |
| Масса, кг | 2800 | 2800 | 3800 |