Культиватор ОАО «Сызраньсельмаш»

Орудие почвообрабатывающее ОПО-4,25

Орудие почвообрабатывающее ОПО-4,25 предназначено для предпосевной (6-12см) и основной (до 16см) обработки почвы по стерневым и вспаханным фонам, не засоренными камнями, плитняком и другими твердыми препятствиями. За один проход орудие выполняет следующие технологические операции: рыхление почвы, подрезание сорной растительности и стерни, мульчирование верхнего слоя почвы растительными остатками, дополнительное крошение глыб и комков, выравнивание поверхности поля. Орудие агрегатируется с тракторами третьего класса (Т-150, ДТ-75, Т-150К), производит рыхление плата твердостью до 4,5 МПа и влажностью 12-25% на глубину до 16 см.

Технические характеристики

| Производительность, га/час | 3,2 |
| --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,25 |
| Способ агрегатирования | полунавесной |
| Количество сошников, шт. | 17 |
| Скорость, км/час, рабочая | 10 |
| транспортная | 18 |
| Габариты при работе | 1200х4300х5220 |
| Габариты при транспортировке | 1700х4300х5220 |
| Масса изделия со сменными частями, кг | 1900±57 |