Культиватор ПО «Гомсельмаш»

Культиватор - гребнеобразователь окучник КГО-3

Предназначен для предпосадочной нарезки плоских гряд высотой 4-5 см, 2- 3-кратного довсходового рыхления и подокучивания. Обеспечивает качественную подготовку семенного ложа, уничтожение сорняков путем наращивания гребней до 30 см, сохранение рыхлости почвы в гребнях вплоть до уборки. Этим достигается повышение урожайности по сравнению в среднем на 15% и высокая производительность картофелеуборочных комбайнов. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 т.с.

Технические характеристики

| Производительность, га/ч | 2,8 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 4 |
| Число обрабатываемых рядков | 4 |
| Глубина обработки за один проход, см | 4-14 |
| Высота гряд, см | 8 ... 30 |
| Ширина междурядий, см | 70 |