Агрегаты комбинированные и культиваторы AMAZONE

Ротационный культиватор AMAZONE  KG

Чрезвычайно сильные ротационные культиваторы AMAZONE KG выпускаются 3м; 4м; 4,5м; 5м; 6м. Складные модели (403-2 ... 603-2) выпускаются начиная с рабочей ширины 4м. Ротационный культиватор KG имеет все конструктивные преимущества ротационных борон KE и, кроме того, имеет более сильную систему шестерен, корпус из более толстого профиля, уплотненный вал и более сильные стойки.

Технические характеристики

| Марка агрегата | KG 302 | KG 402 | KG 452 | KG 602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина (м) | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 |
| Транспортная ширина (м) | 3,0 | 4,0* | 4,5* | 6,0* |
| Число роторов (-) | 10 | 14 | 16 | 20 |
| Потребляемая мощность (кВт) | от 60 | от 80 | от 90 | от 120 |
| Собственный вес без катка (кг) | 1065 | 1327 | 1510 | 2065 |
| Собственный вес с шинным уплотнителем и насадной веялкой (кг) | от 1975 | от 2600 | от 3000 | от 3950 |
| Потребная грузоподъемность при полном бункере (кг) | 3400 | 4500 | 5060 | 8300 |

Агрегат комбинированный AMAZONE CENTAUR

Предназначен для мульчированной обработки почвы без вспашки.

Технические характеристики

| модель | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
| Количество рядов лап, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество лап, шт | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| Шаг следа лап, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество дисков, шт | 2х8 | 2х10 | 2х16 | 2х18 | 2х21 |
| Диаметр дисков, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 90/120 | 120/160 | 155/200 | 175/240 | 230/300 |
| Транспортная ширина, м | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Производительность, га/ч | 2,5-4 | 3-5 | 4-6 | 5-8 | 6-10 |

Культиватор дисковый навесной AMAZONE PEGASUS SG

Предназначен для обработки жнивья, для основной необработанной и предпосевной обработки почвы.

Технические характеристики

| модель | 301 | 401 | 401-2 | 501-2 | 601-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рама | Не складная | Складная |
| Рабочая ширина, м | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Количество рабочих органов, шт | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Количество дисковых пар, шт | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 66/90 | 80/110 | 80/110 | 110/150 | 132/180 |
| Глубина обработки до, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Транспортная ширина, мм | 2930 | 3980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Площадная производительность, га/ч | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |

| модель | 3002 | 4002 | 4003-2 | 5003-2 | 6003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рама | Не складная | Складная |
| Рабочая ширина, м | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Количество рабочих органов, шт | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Количество дисковых пар, шт | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 66/90 | 80/110 | 80/110 | 110/150 | 132/180 |
| Глубина обработки до, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Транспортная ширина, мм | 2930 | 3980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Площадная производительность, га/ч | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |

Культиватор мульчирующий AMAZONE CENIUS 3001

Предназначен для обработки почвы на средней и большой глубине.

Технические характеристики

| Тяговая потребность, л.с. на метр ширины захвата | 35-40 |
| --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 3 |
| Шаг следа зубьев, мм | 23 |
| Глубина обработки, см | 5-25 |
| Количество зубьев, шт | 13 |
| Масса (вместе с опорным трубчатым катком), кг | 1800 |

Ротационный культиватор AMAZONE  KG

Предназначен для предпосевной обработки  на средних и тяжелых почвах.

Технические характеристики

| модель | 303 | 403 | 403-2 | 453 | 453-2 | 503-2 | 603 | 603-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 |
| Транспортная ширина, м | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Число роторов, шт | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Потребляемая мощность (не менее), кВт | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |
| Собственный вес без катка, кг | 1975 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3400 | 3950 | 3850 |