Агрегаты комбинированные и культиваторы Lemken

Культиватор Lemken Smaragd 9/600K

Дисковый культиватор. Универсальный дисковый культиватор предназначен для различных целей использования: от обработки жнивья после уборки предшественников  рыхления почвы и заделки органических масс и удобрений до предпосевной подготовки почвы.

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора (минимальная, л.с. | 160 |
| --- | --- |
| Производительность, га/час | 6 |
| рабочая скорость, км/час | 10 |
| рабочая ширина, м | 3 |
| число рыхлящих зубьев/дисков | 13/12 |
| Масса, кг | 2183 |

Культиватор вертикально-фрезерный  Lemken Zirkon 7/300 ECON

Предназначена для сплошной обработки почвы и создания оптимальной разрыхленности перед посадкой культур - качественной разделки пласта и предпосевного прикатывания за один проход агрегата. Наряду с разрыхлением почвы уничтожает сорняки и способствует снижению потерь влаги. Возможно комбинирование со всеми видами сеялок и сажалок

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора, л.с. | от 80 л.с. |
| --- | --- |
| Производительность, га/час | 2,1 |
| глубина обработки, см. | до 15 |
| рабочая ширина, м | 3 |
| Масса, кг | 718 |

Культиватор-гребнеобразователь Lemken КР-12

Предназначен для предварительной нарезки гребней, а также для междурядной обработки с одновременным окучиванием в период вегетации растений.

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора, л.с. | от 80 |
| --- | --- |
| Производительность, г/ч | 3 |
| рабочая скорость, км/ч | 6-8 |
| рабочая ширина, м | 3 |
| количество обрабатываемых рядков | 4 |
| ширина междурядий | любая |
| Масса, кг | 650 |

Агрегат комбинированный Lemken Kompactor

Предназначен для проведения всех операций, необходимых для предпосевной подготовки по вспаханной поверхности: крошение, выравнивание, рыхление, создание семенного ложа на точно заданную глубину (от 2-3 см до 15 см), сберегание влаги в почве, прикатывания почвенного слоя над семенным ложем.

Технические характеристики

| модель | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | Gigant 800 | Gigant 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, cм | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Масса, кг |  |  |  |  |  | 5945 | 7595 |
| S | 1430 | 1650 | - | - | - | - | - |
| SA | - | 2120 | - | - | - | - | - |
| K | - | 1850 | 1990 | 2103 | 2703 | - | - |
| KA | - | - | 3357 | 3470 | 4070 | - | - |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 74/100 | 96/130 | 125/170 | 147/200 | 169/230 | 162/220 | 205/280 |
| Кол-во и ширина секций, см | 2х150 | 2х200 | 3х150 | 2х150, 1х200 | 4х150 | 4х200 | 4х150, 2х200 |

Культиватор дисковый Lemken Smaragd

Предназначен для обработки пожнивных остатков и предпосевной обработки почвы.

Технические характеристики

| Модель | 7/260 | 7/260U | 7/300 | 7/300 U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | не складывающийся |  |  |
| Ширина захвата, см | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Масса, кг | 514 | 877 | 582 | 1011 |
| Мощность, кВт/л.с. | 59/80 | 59/80 | 74/100 | 74/100 |
| Высота рамы/шаг следа, см | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| Кол-во лап/дисковые пары | 6/2+ 1 отд. | 6/2+ 1 отд. | 7/3 | 7/3 |

| модель | 9/260 | 9/300 | 9/400 | 9/450 | 9/500 | 9/600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, cм | 260 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 679 | 730 | 970 | - | - | - |
| K | - | - | 1782 | 1802 | 1870 | 2183 |
| KA | - | - | 2668 | 2692 | 2772 | 3083 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 88/120 | 110/150 | 132/180 | 147/200 | 162/220 | 191/260 |
| Кол-во лап/дисковые пары | 6/2+ 1 отд. | 7/3 | 9/4 | 11/5 | 11/5 | 13/6 |

| Модель | 800 | 800U | 1000U |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | полунавесной | складывающийся | гидравлический |
| Ширина захвата, см | 800 | 800 | 1000 |
| Масса, кг | 4671 | 5106 | 6812 |
| Мощность, кВт/л.с. | До 162/220 | До 162/220 | До 206/280 |
| Кол-во лап/дисковые пары | 18/8+1 отд. | 18/8+1 отд. | 22/10+1 отд. |

Культиватор дисковый Lemken Thorit

Предназначен для обработки почвы на глубину до 30 см без оборота пласта, при почвенных условиях не требующих глубокого рыхления.

Технические характеристики

| Модель | 8/300 | 8/300 U | 8/400 | 8/400 U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, см | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Масса, кг | 970 | 1370 | 1192 | 1932 |
| Мощность, кВт/л.с. | 118/160 | 118/160 | 140/190 | 140/190 |
| Кол-во лап/дисковые пары | 12/4 | 12/4 | 16/5 | 16/5 |

| Модель | 9/400 К | 9/450 К | 9/500 К | 9/600 К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | гидравлически складывающийся |  |  |
| Ширина захвата, см | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 1900 | 2022 | 2141 | 2395 |
| U | 2460 | 2652 | 2841 | 3227 |
| A | 4054 | 4135 | 4469 | 5134 |
| UA | 4639 | 4944 | 5204 | 5774 |
| Мощность, кВт/л.с. | 140-190 | 169/230 | 191/260 | 221/300 |
| Кол-во лап/дисковые пары | 16/5 | 18/5+1 | 20/6+1 | 24/7+1 |

| Модель | 10/400 КА | 10/500 КА | 10/600 КА |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Полунавесной, гидравлический складывающийся |
| Ширина захвата, см | 400 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 4259 | 4690 | 5134 |
| U | 4979 | 5590 | 6214 |
| Мощность, кВт/л.с. | 177/240 | 206/280 | 257/350 |
| Кол-во лап/дисковые пары | 20/5 | 24/6 | 30/7 |

Культиватор предпосевной Lemken Korund

Предназначен для высококачественной подготовки почвы под большинство полевых культур, возделываемых по традиционной системе земледелия. Применяется на легких и средних почвах.

Технические характеристики

| модель | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, cм | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |
| K | 806 | 1259 | 1780 | 2250 | 2640 |
| L | 824 | 1338 | 1856 | 2740 | 3124 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 70/95 | 103/140 | 125/170 | 147/200 | 184/250 |
| Кол-во и ширина секций, см | 2х150 | 3х150 | 4х150 | 5х150 | 6х150 |

Культиватор предпосевной Lemken Quarz

Предназначен для предпосевной обработки почвы, не складываемые модели могут агрегатироваться с сеялками типа EuroDrill, DKA, Saphir или Solitair.

Технические характеристики

| модель | 7/250 | 7/300 | 7/400 | 7/500 | 7/600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, cм | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 550 | 612 | 834 | - | - |
| K | - | - | 1176 | 1326 | 1476 |
| КА | - | - | 1986 | 2136 | 2286 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 88/120 | 96/130 | 103/140 | - | - |
| К | - | - | 162/220 | 191/360 | 206/280 |
| КА | - | - | 184/250 | 213/290 | 213/290 |

Культиватор ротационный Lemken Rubin

Предназначен для мульчированной обработки почвы, для обработки брошенных полей, полей с полегшими зерновыми или соломой от кукурузы, а также с высокостебельными сидератами.

Технические характеристики

| модель | 9/250 | 9/300 | 9/400 | 9/450 | 9/500 | 9/600 | Gigant 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, cм | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 1480 | 1640 | 1960 | - | - | - | 7021 |
| KU | - | - | 2885 | 3106 | 3326 | 3780 | - |
| KUA | - | - | 4815 | 5035 | 5136 | 5710 | - |
| Combi-Liner U | - | 2620 | 2980 | - | - | - | - |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 88/120 | 110/150 | 132/180 | 146/200 | 162/220 | 191/260 | От 162/220 |
| Кол-во дисков/диаметр, мм | 20/610 | 24/610 | 32/610 | 36/610 | 40/610 | 48/610 | 64/610 |