Борона ОАО «Сальсксельмаш»

# Борона БДСТ-7,2

Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, подтянутых кустарниково-болотными плугами, или после вспашки целинных земель, для предпосевной обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. Агрегатируется с тракторами К-700, К-701, К-744Р1, К-744Р2, и другими тракторами класса 5, оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой. БДСТ-7,2 позволяет за один проход выполнять обработку почвы на глубину до 22 см. в зависимости от плотности почвы.  Применение бороны БДСТ-7,2 позволяет существенно снизить затраты и трудоемкости процесса обработки почвы.

Технические характеристики

| Производительность при скорости, га/час | 7,2 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки, см | до 22 |
| Давление на диск, кг/сил, не менее | 90 |
| Масса, кг | 6000 |