Бороны Amazone

Универсальная дисковая борона AMAZONE Taurus

Превосходно подходит как для мягких , так и для тяжелых почв. Надежная нарезка и интенсивное перемешивание почвы с остатками растений достигается на любой глубине благодаря бесступенчатой регулировке угла среза. Эта многогранность дает идеальные результаты как при классической, так и при консервирующей обработке почвы.

Технические характеристики

| ТИП МАШИНЫ | Taurus 3000 | Taurus 4000 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3,0 | 4,0 |
| Требуемая мощность (кВт/л.с.) | 70/95 | 100/136 |
| Расположение дисковых звеньев | Х - образное (4 звена) | Х - образное (4 звена) |
| Диаметр диска, мм | 660 | 660 |
| Расстояние между дисками | 230 | 230 |
| Количество дисков | 13/14 | 17/18 |
| Рабочая глубин, см | 4 - 8 | 4 - 8 |
| Регулировка угла диска | механич.; гидравлич. | механич.; гидравлич. |
| Диапазон регулирования передних дисков | 15° - 24° | 15° - 24° |
| Диапазон регулирования задних дисков | 15° - 25° | 15° - 25° |
| Транспортная ширина, м | 3,00 ; 3,00 | 4,00 ; 4,00 |
| Транспортная высота, м | 1,40 ; 1,40 | 1,40 ; 2,50 |
| Навеска орудия | кат. II | кат. III |
| Масса, кг | 2800 | 3500 |

Борона дисковая компактная AMAZONE Catros

Предназначена для неглубокой интенсивной обработки стерни.

Технические характеристики

| Модель | 3001 | 3501 | 4001 | 4001-2 | 5001-2 | 6001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип рамы | жесткая | Гидравлически складывающаяся |
| Ширина захвата, мм | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 60/90 | 77/105 | 80/125 | 100/150 | 120/180 |
| Диаметр дисков, мм | 460 |
| Расстояние между дисками, мм | 250 |
| Количество дисков | 2х11 | 2х14 | 2х15 | 2х16 | 2х20 | 2х24 |
| Рабочая глубина, см | 3-12 |
| Вес, кг | 1700 | 1900 | 2050 | 2550 | 2950 | 3300 |

| Модель | 3001-Т | 4001-Т | 5501-т | 7501-Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип рамы | жесткая | Гидравлически складывающаяся |
| Ширина захвата, мм | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 60/80 | 90/120 | 125/170 | 160/240 |
| Диаметр дисков, мм | 460 |
| Расстояние между дисками, мм | 250 |
| Количество дисков | 2х12 | 2х16 | 2х22 | 2х30 |
| Рабочая глубина, см | 3-12 |
| Вес, кг | 2000 | 2500 | 4300 | 5400 |

Борона ротационная навесная AMAZONE КЕ

Предназначена для интенсивной обработки любых почв после плуга.

Технические характеристики

| модель | 253-140 | 253-170 | 303-140 | 303-170 | 303-250 | 403-170 | 403-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество роторов | 8 | 10 | 14 |
| Ширина захвата, м | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Требуемая мощность, от кВт/л.с. | 50/68 | 60/82 | 80/109 |
| Масса без катка, кг | 740 | 770 | 940 | 970 | 980 | 1168 | 1210 |
| Масса с катком, кг | 1130 | 1160 | 1400 | 1430 | 1470 | 1750 | 1790 |