Бороны Lemken

Борона тяжелая пружинная КН «Lemken»

Предназначена для равномерного распределения и частичного измельчения сухой стерни и соломы, выравнивания поверхности поля, провокации семян сорняков и падалицы после уборки культур на глубине до 4 – 5 см. Применяется для обработки паров, боронования озимых и многолетних трав.  Изменяемая рабочая ширина захвата в зависимости от мощности трактора или условий работы путем демонтажа боковых секций

Технические характеристики

| необходимая мощность трактора, л.с. | от 100 |
| --- | --- |
| рабочая ширина, м | от 12 до 24 |
| глубина обработки, см | от 5,0 до 7,5 |
| центральный брус, м | 3,65 |
| рама сцепки, мм | 100x200x6 |
| боковые брусья, мм | 200x200x6 |

Борона дисковая Lemken Heliodor

Предназначена для мелкой стерневой и предпосевной обработки на легких и средних почвах.

Технические характеристики

| Марка | 8/300 | 8/400 | 8/500 | 8/600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, см | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Вес, кг | 805 | 1020 | - | - |
| К | - | 1722 | 1843 | 2105 |
| КА | - | 2458 | 2648 | 2815 |
| Потребляемая мощность кВт/л.с. | 96/130 | 110/150 | - | - |
| К | - | 162/220 | 184/250 | 206/280 |
| КА | - | 184/250 | 213/290 | 213/290 |
| Кол-во дисков/диаметр, мм | 24/455 | 32/455 | 40/455 | 48/455 |

Борона ротационная Lemken Zirkon

Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков.

Технические характеристики

| Модель | 7/250 | 7/300 | 7/400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, см | 250 | 300 | 400 |
| Масса, кг | 658 | 718 | 928 |
| Мощность, кВт/л.с. | 88/120 | 103/140 | 103/140 |
| Количество оборотов ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Скорость ротора при 1000 об/мин | 365/438 |

| модель | 9/300 | 9/400 | 9/450 | 9/500 | 9/600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, см | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 882 | 1092 | 1198 |  | 1430 |
| К |  | 1703 | 1809 | 1984 | 2340 |
| Масса с зубчатым уплотняющим катком, кг |  |  |  |  |  |
| К |  | 2278 | 2451 | 2692 | 3222 |
| КА (около) |  | 4200 | 4400 | 4700 | 5000 |
| Мощность, кВт/л.с. | 132/180 | 147/200 | 191/260 |
| Количество оборотов ВОМ, об/мин | 540/1000 |

| модель | 10/300 | 10/400 | 10/450 | 10/500 | 10/600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, см | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Масса, кг | 922 | 1149 | 1263 |  |  |
| К |  | 1774 | 1908 | 2078 | 2464 |
| КА |  | 3543 | 3746 | 3935 | 4459 |
| Мощность, кВт/л.с. | 147/200 | 162/220 | 170/230 |  |
| К и КА |  | 184/250 | 199/270 | 213/290 | 235/320 |
| Количество оборотов ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Скорость ротора при 1000 об/мин | 362/442 |
| К и КА | 360/444 |