Зерноуборочные комбайны ЗАО «Сампо-Ростов»

SR – 2085 TS

Предназначен для уборки зерновых культур.

Технические характеристики

| Жатка |
| --- |
| Ширина захвата, м | 4,5 / 4,8 / 5,1 |
| Реверс жатки (опция) | электрический |
| Кукурузная жатка | 4 ряда |
| Мотовило |
| Диаметр | 1,05 |
| Скорости вращения | 15…49 |
| Молотильный барабан |
| Ширина / диаметр | 1.11 / 0.50 м |
| Количество бичей | 8 |
| Скорость вращения, об./мин. | 600...1300 |
| Набор для уборки кукурузы, базовая модель | на выбор |
| Подбарабанье |
| Площадь / количество бичей, м.кв./ед. | 0.51 / 12 |
| Угол охвата | 105 |
| Бесступенчатая настройка зазора | электрическая |
| Соломотряс |
| Количество ед. | 6 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 4,8 |
| Решетный стан |
| Верхнее решето | 1,74+0,33 |
| Нижнее решето | 1,33 |
| Зерновой бункер |
| Емкость, м.кв. | 5,2 |
| Высота разгрузки, м | 3,40 / 4,00 |
| Двигатель |
| Мощность | 185 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 3 |
| Привод на 4 колеса | на выбор |
| Шины |
| Передние | 520/70R34 |
| Задние | 360/70R20 |
| Вес |
| С жаткой / измельчителем, кг | 7700 |
| Габариты |
| Общая длина (без измельчителя), мм | 9100 |
| Общая высота (транспортное положение), мм | 3650 |
| Общая ширина (транспортное положение), мм | 4900 |

SR – 2010

Предназначен для использования на опытных селекционных участках.

Технические характеристики

| Жатка |
| --- |
| Ширина среза | 1,50; 2,00 или 2,30 |
| Молотильный барабан |
| Диаметр/ширина, мм | 500/780 |
| Количество бичей | 7 |
| Скорость, об/мин | 400-1150 (доп. 300-700) |
| Дека |
| Количество бичей | 12 |
| Длина, мм | 490 |
| Соломотряс |
| Количество | 3 |
| Площадь сепарирования, м2 | 1,4 |
| Очистка |
| Верхнее решето, м2 | Регулируемое, 0,7 |
| Емкость зернового бункера, л | 1700 |
| Топливный бак, л | 140 |
| Скорость, км/ч | 0-20 |
| Передние шины | 12,4R24 |
| Задние шины | 11,5-15,3 |
| Вес с кабиной, кг | 3400 |
| Длина с жаткой, м | 6,4 |
| Ширина | 2,5 |
| Радиус разворота, м | 3,5 |

SR – 2045

Предназначен для уборки зерновых культур.

Технические характеристики

| Мощность двигателя, л.с. | 125 | 130 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата жатки, м | 3,45 | 3,9 |
| Производительность по обмолоту зерна, т/ч | 9 | 10 |
| Расход топлива, л/га |  |
| На подсолнечнике | 6-7 |
| На зерновых | 7-8 |
| Зерновой бункер, л | 3300 | 3700 |
| Высота выгрузки, м | 3,4 |
| Размер шин |  |
| Передние | 520/70R34 |
| Задние | 360/70R20 |
| Соломотряс |  |
| Количество клавиш | 4 |
| Площадь, м2 | 4,6 |
| Площадь решетного стана, м2 | 3,40 |
| Молотильный барабан |  |  |
| Ширина, м | 1,11 |
| Диаметр, м | 0,50 |
| Количество бичей | 8 |
| Частота вращения, об/мин | 600-1300 |
| Подбарабанье |  |  |
| Площадь, м2 | 0,51 |
| Угол охвата, град | 105 |

SR – 2065

Предназначен для уборки зерновых культур.

Технические характеристики

| Жатка |
| --- |
| Ширина захвата, м | 4,2/4,5/4,8 |
| Реверс жатки (опция) | электрический |
| Кукурузная жатка | 4 ряда |
| Мотовило |
| Диаметр | 1,05 |
| Скорости вращения | 15…49 |
| Молотильный барабан |
| Ширина / диаметр, м | 1.11 / 0.50 |
| Количество бичей | 8 |
| Скорость вращения, об./мин. | 600...1300 |
| Набор для уборки кукурузы, базовая модель | на выбор |
| Подбарабанье |
| Площадь / количество бичей, м.кв./ед. | 0.51 / 12 |
| Угол охвата | 105 |
| Бесступенчатая настройка зазора | электрическая |
| Соломотряс |
| Количество ед. | 5 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 4,8 |
| Решетный стан |
| Верхнее решето | 1,74+0,33 |
| Нижнее решето | 1,33 |
| Зерновой бункер |
| Емкость, м.кв. | 5,2 |
| Высота разгрузки, м | 3,40 / 4,00 |
| Двигатель |
| Мощность | 150 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 3 |
| Привод на 4 колеса | на выбор |
| Шины |
| Передние | 520/70R34 |
| Задние | 360/70R20 |
| Вес |
| С жаткой / измельчителем, кг | 7700 |
| Габариты |
| Общая длина (без измельчителя), мм | 8680 |
| Общая высота (транспортное положение), мм | 3650 |
| Общая ширина (транспортное положение), мм | 4900 |

SR – 3065 L и 3045 L

Предназначен для уборки зерновых культур.

Технические характеристики

| Модель | 3045 L | 3065 L |
| --- | --- | --- |
| Жатка |
| Ширина захвата, м | 4,5-5,1 | 5,1-5,7 |
| Реверс жатки (опция) | Электрический |
| Кукурузная жатка | 6 рядов |
| Мотовило |
| Диаметр, м | 1,05 |
| Скорости вращения, об/мин | 15…49 | 0…50 |
| Молотильный барабан |
| Ширина / диаметр, м | 1,33/0,50 |
| Количество бичей | 8 |
| Скорость вращения, об./мин. | 600…1300 |
| Набор для уборки кукурузы, базовая модель | На выбор |
| Подбарабанье |
| Площадь / количество бичей, м.кв./ед. | 0,62/12 |
| Угол охвата | 105 |
| Бесступенчатая настройка зазора | электрическая |
| Соломотряс |
| Количество ед. | 6 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 5,8 | 6,3 |
| Решетный стан |
| Верхнее решето, м2 | 2,1+0,40 |
| Нижнее решето, м2 | 1,6 |
| Зерновой бункер |
| Емкость, л | 5200 | 6200 |
| Высота разгрузки, м | 4 |
| Двигатель |
| Мощность, л/с | 175 | 200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем топливного бака, л | 350 |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 3 |
| Привод на 4 колеса | На выбор |
| Шины |
| Передние | 650/65 R38 |
| Задние | 380/75R24 |
| Вес |
| С жаткой / измельчителем, кг | 11230 | 17000 |
| Габариты |
| Общая длина (без измельчителя), мм | 9 |
| Общая высота (транспортное положение), мм | 3,95 |
| Общая ширина (транспортное положение), мм | 3,4/3,5 | 3,7 |

SR – 3085 Superior

Предназначен для уборки зерновых культур. Двух барабанная система обмолота.

Технические характеристики

| Жатка |
| --- |
| Ширина захвата, м | 5,1/5,7/6,3/6,9 |
| Высота жатки, м | 0,02-1,3 |
| Нож, кол-во ударов, об/мин | 1020 |
| Мотовило |
| Диаметр, м | 1,05 |
| Скорости вращения, об/мин | 0…50 |
| Молотильный барабан |
| Ширина / диаметр, м | 1.33/ 0.50 |
| Количество бичей | 8 |
| Скорость вращения, об./мин. | 600...1300 |
| Подбарабанье |
| Площадь / количество бичей, м.кв./ед. | 0.62 / 12 |
| Угол охвата | 105 |
| Соломотряс |
| Количество ед. | 6 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 6,3 |
| Решетный стан |
| Верхнее решето | 2,1+0,40 |
| Нижнее решето | 1,6 |
| Зерновой бункер |
| Емкость, л | 8 100 |
| Высота разгрузки, м | 4,00 |
| Двигатель |
| Мощность, кВт/л.с. | 184/250 |
| Объем топливного бака, л | 450 |
| Шины |
| Передние | 650/65R38 |
| Задние | 480/65R24 |
| Вес |
| С жаткой / измельчителем, кг | 12600 |