Зерноуборочный комбайн ОАО «Лидагропроммаш»

Лида-1300

Предназначен для уборки зерновых.

Технические характеристики

| Двигатель |
| --- |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 184/250 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Топливный бак, л | 520 |
| Привод ходовой части | Гилростатический |
| Жатка |
| Ширина захвата, м | 6,0 |
| Скорость косилочных ножей, м/с | 1,71 |
| Частота вращения гидравлического привода мотовила, об/мин | 14-45 |
| Обмолот и сепарация |
| 3-хбарабанная молотильно-сепарирующая система | Стандартная |
| Ширина молотильного канала, мм | 1 300 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Диаметр отбойного битера, мм | 395 |
| Диаметр сепарирующего барабана, мм | 570 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 0,81 |
| Площадь деки сепарирующего барабана, м2 | 0,93 |
| Площадь выпускной гребенки, м2 | 0,16 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 640-1 240 |
| - с редуктором, об/мин | 314-605 |
| Соломотряс |
| Количество клавиш | 5 |
| Количество ступеней перепада | 4 |
| Площадь соломотряса, м2 | 4,60 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 6,50 |
| Очистка |
| 3-слойная система очистки | Стандартная |
| Нижнее/верхнее решето | Жалюзийные решета |
| Зерновой бункер |
| Вместимость зернового бункера, дм3 | 6 300 |
| Продолжительность разгрузки, мин | 1,6 |
| Угол поворота выгрузного шнека, град | 107 |
| Габариты и масса |
| Ширина в транспортном положении, м | 3,7 |
| Высота, м | 4,0 |
| Длина без жатки, м | 8,15 |
| Масса без жатки, кг | 10 830 |