Зерноуборочные комбайны ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов»

Енисей-858

Рисозерноуборочный комбайн для уборки риса, а также зерновых культур в зонах повышенного увлажнения на гусеничном ходу (возможна компоновка резиноармированной гусеницей) с центральной компоновкой кабины и бункером увеличенного объема.

Технические характеристики

| пропускная способность, кг/сек | 6,5-7 |
| --- | --- |
| производительность, т/час | 10 |
| ширина молотилки, мм | 1200 |
| Диаметр барабанов, мм | 550 (два барабана) |
| ширина захвата жатки, м | 4,1; 5; 6 |
| ширина захвата подборщика, м | 2,75; 3,4 |
| площадь очистки, м2 | 3,5 |
| Площадь соломотряса, м2 | 11,28 |
| вместимость бункера, м3 | 5 |
| мощность двигателя эксплуатационная, л.с. | 250 |
| Рабочая/транспортная скорость, км/ч | До 8 / до 15 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Минимальный радиус поворота, м | 3,4 |
| масса комбайна с жаткой захватом 6 м и измельчителем, кг | 16 140 |

Енисей-950 «Руслан»

Комбайн служит для  уборки средней и высокой урожайности, повышенной влажности и труднообмолачиваемых хлебов. Молотильный аппарат двухбарабанный с домолачивающим устройством. На комбайне применена центральная компоновка и гидростатическая транс- миссия, ременный привод технологической части, установлены усиленные мосты ведущих и управляемых колес, усовершенствованный механизм загрузки и выгрузки бункера.

Технические характеристики

| пропускная способность, кг/сек | 7-8 |
| --- | --- |
| производительность, т/час | 10-12 |
| ширина молотилки, мм | 1200 |
| ширина захвата жатки, м | 5,0; 6.0; 7.0 |
| площадь очистки, м2 | 3,1 - 3,6 |
| вместимость бункера, м3 | 5,0 |
| мощность двигателя эксплуатационная, л.с. | 175 |
| масса комбайна с жаткой захватом 5 м, кг | 11254 |
| габаритные размеры, мм | 5340х10030х4000 |
| удельный расход топлива, кгт-1/ч | менее 3,5 |
| удельный расход топлива по данным испытаний, кгт-1/ч | менее 3,1 |

Енисей-954 и Енисей-959

Предназначен для уборки хлебов средней и высокой урожайности, хлебов повышенной влажности и труднообмолачиваемых хлебов. Молотильный аппарат двухбарабанный с домолачивающим устройством.

Технические характеристики

| модель | 954 | 959 |
| --- | --- | --- |
| пропускная способность, кг/сек | 7,5 | 7 |
| производительность, т/час | 11 | 10 |
| ширина молотилки, мм | 1200 |
| Диаметр барабана, мм | 550 |
| ширина захвата зерновой жатки, м | 5; 6; 7 |
| площадь очистки, м2 | 3,6 |
| вместимость бункера, м3 | 5,0 |
| марка двигателя | Д-442-59И; ЯМЗ-236ДК5 |
| мощность двигателя, л.с. | 185 |
| масса комбайна с жаткой захватом 6 м, кг | 11660 | 11500 |
| габаритные размеры, м | 10,03 х 6,28 х 4,0 |

Енисей-960

Предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием. Работает на полях высокой урожайности, в том числе и на влажных почвах, подходит для уборки труднообмолачиваемых культур. Повышение производительности достигается благодаря молотильно-сепарирующему устройству с активным соломотрясом, что снижает потери зерна и увеличивает скорость комбайнирования. В зависимости от способа уборки комплектуется универсальными жатками различной ширины, а также платформами-подборщиками. Для уборки незерновой части урожая оборудуется копнителем, измельчителем - разбрасывателем или капотом.

Технические характеристики

| пропускная способность, кг/сек | 8-9 |
| --- | --- |
| производительность, т/час | 11,5 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1200 |
| ширина захвата жатки, м | 5; 6; 7 |
| площадь очистки, м2 | 4,75 |
| вместимость бункера, м3 | 7 |
| мощность двигателя эксплуатационная, л.с. | 230 |
| масса комбайна с жаткой захватом 5 м, кг | 12430 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |

Енисей-967

Рисозерноуборочный комбайн для уборки зерновых культур прямым и раздельным комбайнированием. Предназначен для уборки на высокоурожайных полях, в том числе на влажных почвах.

Технические характеристики

| производительность, т/час | 14,0 |
| --- | --- |
| Количество молотильных барабанов, шт | 2 |
| ширина молотилки, мм | 1200 |
| ширина захвата жатки, м | 5; 6; 7; |
| площадь очистки, м2 | 4,25 |
| Площадь соломотряса, м2 | 4,32 |
| вместимость бункера, м3 | 7,3 |
| двигатель | Д-3045КР, SISU 74DSBAE |
| мощность двигателя эксплуатационная, л.с. | 230…250 |
| Удельный расход топлива, не более, г/кВт ч | 211…201 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| масса комбайна с жаткой захватом 5 м, кг | 12430 |

Енисей-970

Предназначен для уборки зерновых колосовых культур урожайностью свыше 50-ти с гектара, а при навеске сменного оборудования кукурузы, подсолнечника, бобовых, крупяных технических культур и семенников трав.

Технические характеристики

| пропускная способность, кг/сек | 9-10 |
| --- | --- |
| производительность, т/час | 18 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1485 |
| ширина захвата жатки, м | 6; 7; 8,6 |
| площадь очистки, м2 | 5,5 |
| вместимость бункера, м3 | 7 |
| мощность двигателя эксплуатационная, л.с. | 300 |
| масса комбайна с жаткой захватом 5 м, кг | 14200 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |

Енисей-1200 НМ и Енисей 1200

Енисей-1200-НМ мощный и современный комбайн 4 класса, предназначенный для полей средней и высокой урожайности. Рисозерноуборочный комбайн Енисей-1200-РМ предназначен для уборки риса, а также зерновых колосовых зернобобовых, крупяных культур, семенников трав прямым и раздельным комбайнированием в зонах с повышенным увлажнением почвы.

Технические характеристики

| Модель | 1200 НМ | 1200 РМ |
| --- | --- | --- |
| тип | Самоходный колесный двухбарабанный | Самоходный гусеничный двухбарабанный |
| пропускная способность, кг/сек | 6,5 | 3,5 |
| производительность, т/час | 9-10 | 4,5 |
| ширина молотилки, мм | 1200 |
| Диаметр барабанов, мм | 550 |
| ширина захвата жатки, м | 5; 6; 7 | 4,1; 5 |
| ширина захвата подборщика, м | 3 |
| площадь очистки, м2 | 3,16 |
| Число клавиш соломотряса | 4 |
| вместимость бункера, м3 | 4,5 |
| Марка двигателя | Д-442-50/51; Д-442-57И; ЯМЗ-236ДК-8 | Д-442-57-1 |
| мощность двигателя номинальная, л.с. | 145; 170; 185 | 150 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| масса комбайна с жаткой захватом 6 м и измельчителем, кг | 10 813 | 12 440 |