Зерноуборочные комбайны ООО «Ростсельмаш»

Вектор 410

Для комбайна «Вектор» предлагаются жатки 4-х типоразмеров: 5, 6, 7 и 8,6 м. Чтобы максимально эффективно использовать этот комбайн на полях с различной урожайностью. Кроме того, самая маленькая, 5-ти метровая жатка, будет незаменима на полях со сложной конфигурацией, где особо не развернешься.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ 236-НД 2 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 210 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 7,6 |
| ширина захвата жатки, м | 5; 6; 7; 8,6 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1184 |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 5 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 3,59 |
| вместимость бункера, м3 | 6 |
| Емкость топливного бака, л | 540 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 11 |

Вектор 420

Комбайн предназначен для уборки зерновых.

Технические характеристики

| Марка двигателя | Cummins/QSB 6.7 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 220 |
| ширина захвата жатки, м | 5; 6; 7; 9; |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,4 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Тип соломотряса | 4-х клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 5 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 3,59 |
| вместимость бункера, м3 | 6 |
| Емкость топливного бака, л | 540 |
| Вес с измельчителем без жатки, кг | 10 570 +/- 300 |

AСROS 530

Комбайн 5-го класса предназначен для уборки зерновых.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ-236БК |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 250 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 9,6 |
| ширина захвата жатки, м | 6, 7 и 9 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1500 |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 6,15 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 4,74 |
| вместимость бункера, м3 | 9 |
| Емкость топливного бака, л | 540 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 14 |

AСROS 535 и 560

Предназначен для уборки зерновых.

Технические характеристики

| Модель | 535 | 560 |
| --- | --- | --- |
| Марка двигателя | Cummins/6СТА8.3 | Cummins/QSB 8.3 |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 253 | 280 |
| ширина захвата жатки, м | 5; 6; 7; 9; |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,4 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Тип соломотряса | 5-ти клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 6,15 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 4,74 |
| вместимость бункера, м3 | 9 |
| Емкость топливного бака, л | 540 |

Нива Эффект

Предназначен для уборки зерновых.

Технические характеристики

| Марка двигателя | Д-260.1 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, л.с. | 155 |
| ширина захвата жатки, м | 4,1; 5,0 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1185 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Тип соломотряса | 4-х клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 4,34 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 2,42 |
| вместимость бункера, м3 | 3 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Вес без жатки/с жаткой, кг | 6 637/8087 (жатка 5 метров) |

Torum-740

Высокопроизводительный роторный зерноуборочный комбайн, который позволяет убирать целый ряд культур на полях с большой урожайностью и сложным агрофоном.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ 7511 8ц с турбонаддувом |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 400 |
| ширина захвата жатки, м | 6; 7; 9 |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,4 |
| Диаметр ротора, мм | 762 |
| Общая длина ротора, мм | 3 200 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 250-1000 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 5,2 |
| вместимость бункера, м3 | 10,5 |
| Емкость топливного бака, л | 850 |