Зерноуборочные комбайны ПО «Гомсельмаш».

GS 07 «Полесье»

Предназначен дня прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, поставляемых дополнительно по желанию потребителя - для уборки подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав.

Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;

- укладка соломы в валок.

Технические характеристики

| Марка двигателя | Д-260.4 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 210 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 7 |
| ширина захвата жатки, м | 5 и 6 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1200 |
| диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Тип соломотряса | 4-х клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 4,92 |
| Очистка, общая площадь решет, м2 | 3,86 |
| вместимость бункера, м3 | 5 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 10 – 11,5 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки), кг | 11 600 |

GS 10 «Полесье»

Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур с применением специальных приспособлений – для уборки зернобобовых, крупяных культур и семенников трав, на равнинных полях с уклоном до 80. Комбайны производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку не зерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;

- укладка соломы в валок.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ-238БК-2 и Д 263.129 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 290 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 10 |
| ширина захвата жатки, м | 6,0 и 7,0 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1500 |
| диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Тип соломотряса | 5-ти клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 6,15 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 5 |
| вместимость бункера, м3 | 7 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 15 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки), кг | 15 550 |

GS 12 «Полесье»

Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых, колосовых культур,  а с применением специальных приспособлений для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, рапса, сои, сорго, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав. Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортные средства.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ-238ДЕ-21, ЯМЗ-238ДЕ2-27, DTA530E I-308 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 330 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 12 |
| ширина захвата жатки, м | 6,0; 7,0; 9,0 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1500 |
| диаметр молотильного барабана, мм | Первого 600 Второго 800 |
| Тип соломотряса | 5-ти клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 6,15 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 5 |
| вместимость бункера, м3 | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 18 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки), кг | 16 600 |

GS 14 «Полесье»

Мощный комбайн 7-го класса предназначен для работы на высокоурожайных полях. Производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- укладка соломы в валок;

- измельчение и разбрасывание соломы по полю.

Технические характеристики

| Марка двигателя | CUMMINS QSM11 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 360 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 14 |
| ширина захвата жатки, м | 7,5; 9,0 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1700 |
| диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Тип соломотряса | 6-ти клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 9,6 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 5,8 |
| вместимость бункера, м3 | 10,5 |
| Емкость топливного бака, л | 800 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 20 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки), кг | 18 000 |

GS 812 «Полесье»

Комбайн 4-го класса создан для широкого применения. Достигает максимального уровня экономичности на полях с урожайностью до 40 ц/га. Комбайн производит уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;

- укладка соломы в валок.

Технические характеристики

| Марка двигателя | Д-260.4S3A |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 210 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с | 8 |
| ширина захвата жатки, м | 5,0; 6,0 и 7,0 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1200 |
| диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Тип соломотряса | 4-х клавишный |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 4,92 |
| Очистка, общая площадь , м2 | 3,86 |
| вместимость бункера, м3 | 5,5 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Производительность по зерну за 1 час основного времени, т/ч, не менее | 12 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки), кг | 12 000 |

GS 10 R «Полесье»

Предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным способом. Комплекс производит срез или подбор хлебной массы, обмолот, сепарацию зерна, сбор и выгрузку зерна из зернового бункера, сбор и выгрузку половы из бункера половы, укладку соломы в валок, или разбрасывание измельченной соломы по полю.

Комплекс включает в себя: энергосредство УЭС-2-250А (или УЭС-2-280А), очиститель-накопитель прицепной (ОНП), молотильно-сепарирующее устройство (МСУ), жатвенную часть (жатку для уборки зерна, подборщик для раздельной уборки, комплект для уборки кукурузы на зерно, комплект для уборки подсолнечника), устройство транспортировки зерносмеси.

Технические характеристики

| ширина захвата жатки, м | 6,0; 7,0 |
| --- | --- |
| привод ножа режущего аппарата | планетарный редуктор |
| частота колебаний ножа, дв. ход/мин | 1108 |
| ширина захвата подборщика, м | 3,4 |
| пропускная способность по хлебной массе, кг/сек, не менее | 10 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | 14,4 |
| диаметр ротора МСУ, м | 0,75 |
| площадь очистки, м2 | 4.91 |
| объем бункера зерна, м3 | 7 |
| мощность двигателя энергосредства, кВт/л.с.: УЭС-2-250А УЭС-2-280А | 195/265 213/290 |
| привод трансмиссии | объемная гидропередача на управляемый и ведущий мосты |
| емкость топливного бака, л | 412 |
| средний срок службы до списания, лет | 10 |