Зерноуборочные комбайны CLAAS KGAA MBH.

Claas «Medion» 310, 320, 340

Оснащены гидростатической трансмиссией. Имеют классическое молотильносепарирующее устройство. Подбарабанье молотильного барабана диаметром 450 мм разделено на три секции, которые можно менять при ремонте или переходе на другую культуру. Установленные над клавишным соломотрясом зубовые ворошители интенсифицируют процесс сепарации. В системе очистки использовано устройство динамического выравнивания 3-D, позволяющее работать на склонах до 20°. В дополнение к обычным движениям верхнее решето совершает боковые, направленные в сторону против склона. Для устранения забивания жатки используется реверс рабочих органов с электроприводом. Копирование почвы жаткой в продольном и поперечном направлениях обеспечивают электрогидравлические системы "Auto Contour" или "Claas Contour". Дополнительно поддерживаются заданные высота среза растений и давление на почву. Управление положением жатки и мотовила, направлением и скоростью движения комбайна, включение системы копирования почвы осуществляются одним многофункциональным рычагом с кнопками. По заказу комбайны оборудуются молотильным компьютерным терминалом ACT для картирования урожая, отслеживания выполнения заказов и т.д., комплектуются подборщиком валков, приспособлениями для уборки подсолнечника, рапса, сои. Жатки шириной захвата 4,5 м при переездах складываются в транспортное положение.

Технические характеристики

| тип машин | 340 | 320 | 310 |
| --- | --- | --- | --- |
| ширина захвата, м | 5,1...7,5 | 3,9...6,6 | 3,6...6 |
| мощность двигателя, кВт | 180 | 147 | 136 |
| ширина молотилки, мм | 1580 | 1320 |
| число клавиш соломотряса | 6 | 5 |
| площадь сепарации, м2 | 7 | 5,8 |
| площадь очистки, м2 | 5,1 | 4,25 |
| вместимость бункера, м3 | 8,2 | 6,5 | 5,8 |
| масса без жатки, кг | 10050 | 8610 | 8130 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |  | 400 |

Claas «Medion» 330

Высокая годовая загрузка машины позволяет перераспределить постоянные издержки на большее количество часов работы, и, следовательно, значительно повысить рентабельность, универсальность становится признаком будущего.

Технические характеристики

| ширина захвата жатки, м | 3,94; 4,55; 5,16 |
| --- | --- |
| ширина молотилки, мм | 1320 |
| число хорд соломотряса, шт | 5 |
| Площадь системы сепарации, м2 | 6,60 |
| площадь очистки, м2 | 4,25 |
| вместимость бункера, м3 | 7,2 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |

Claas «Mega» 204, 208, 218

Оснащены гидростатической трансмиссией, дизельными шестицилиндровыми двигателями Молотильное устройство, получившее название APS (Accelerated Pre Separation - ускорение перед обмолотом), состоит из барабана-ускорителя с подбарабаньем, основного молотильного барабана диаметром 450 мм и реверсивного барабана, подающего массу на соломотряс Над клавишным соломотрясом расположены два ряда зубовых ворошителей, интенсифицирующих процесс сепарации. Кроме того, с этой же целью на клавиши можно установить дополнительные зубчатые элементы.  В системе очистки использовано устройство 3-D, позволяющее работать на склонах до 20°. В дополнение к обычным движениям верхнее решето совершает боковые, направленные в сторону против склона Жатки оборудованы сегментно-пальцевым режущим аппаратом нормального резания с увеличенным одинарным пробегом ножа, универсальным эксцентриковым мотовилом с электроприводом При забивании жатки используется реверс подающих органов жатки и наклонного транспортера. Копирование жаткой почвы в поперечном и продольном направлениях обеспечивает электрогидравлическая система "Auto Contour". Дополнительно поддерживаются заданные высота среза и давление на почву. Управление положением жатки и мотовила, направлением и скоростью движения комбайна, включение системы копирования почвы осуществляются одним многофункциональным рычагом с кнопками. Для уборки риса выпускаются модификации, оснащенные гусеничным ходом и штифтовыми барабанами и подбарабаньем.

Технические характеристики

| тип машины | 218 | 208 | 204 |
| --- | --- | --- | --- |
| ширина захвата, м | 5,1...9 | 4,5...9 | 4,2...7,5 |
| мощность двигателя, кВт | 199 | 176 | 163 |
| ширина молотилки, мм | 1580 | 1320 |
| число клавиш соломотряса | 6 | 5 |
| площадь сепарации, м2 | 8,67 | 7,22 |
| площадь очистки, м2 | 5,65 | 4,7 |
| вместимость бункера, м3 | 8 | 6,2 |
| масса без жатки, кг | 11060 | 10550 | 9050 |

Claas «Mega» 350, 360, 370

Предназначен для уборки и предварительной обработки урожая, дальнейшей его отгрузки и измельчения соломы при любых условиях уборки. Для комбайнов модельного ряда Mega предоставляются жатки с шириной захвата от 4,5 до 9 м. Равномерная транспортировка растительной массы повышает производительность. Этому способствуют расположенные по спирали управляемые подающие пальцы по всей ширине подающего шнека. Любые забивания жатки быстро устраняются при помощи гидравлического устройства ее реверсирования.

Технические характеристики

| тип машины | 350 | 360 | 370 |
| --- | --- | --- | --- |
| ширина захвата жатки, м | 3,630-9,120 | 3,630-9,120 | 3,630-9,120 |
| ширина молотильного барабана, мм | 1320 | 1580 | 1580 |
| число клавиш соломотряса | 5 | 6 | 6 |
| площадь системы сепарации, м2 | 7,22 | 8,67 | 8,67 |
| площадь решет, м2 | 4,7 | 5,65 | 5,65 |
| вместимость бункера, л | 7200 | 8200 | 8200 |

Claas «Dominator» 130, 140, 150

Зерноуборочный комбайн для небольших и средних сельхозпредприятий.

Технические характеристики

| Модель | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификация и ширина захвата жатки, м | С 300 (3,05 м), С 360 (3,66 м), С 390 (3,96 м), С 420 (4,27 м), С 450 (4,57 м) | С 300 (3,05 м), С 360 (3,66 м), С 390 (3,96 м), С 420 (4,27 м), С 450 (4,57 м), С 510 (5,18 м), С 600 (6,09 м) |
| Частота резания, ходов/мин | 1060 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1060 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 450 |
| Число хорд соломотряса, шт | 4 |
| Число ступеней соломотряса, шт | 4 |
| Длина соломотряса, м | 3,9 |
| Площадь соломотряса, м2 | 4,13 |
| Площадь системы сепарации, м2 | 4,8 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 5,4 |
| Общая площадь очистки, м2 | 3 |
| Объем зернового бункера, л | 3 200 | 4 000 |
| Двигатель | Caterpillar 3056 E |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по EWG 80/1296, кВт/л.с. | 97/132 | 112/152 |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по ЕСЕ R 24, кВт/ л.с. | 92/125 | 89/121 | 104/141 |
| Объем топливного бака, л | 200 | 280 |
| Общий вес без жатки, с измельчителем соломы, кг | Около 7320 | Около 7620 |

Claas Lexion 510. 520/520 Montana, 530/530 Montana, 540

Технические характеристики

| Модель | 510 | 520/520 Montana | 530/530 Montana | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация и ширина захвата жатки, м | C 450 (4.55 м), С 540 (5,46 м), С 600 (6,07), С 660 (6,68 м), С 750 (7,60 м), С 900 (9,12 м) |
| Частота резания, ходов/мин | 1120 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1420 | 1700 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Число хорд соломотряса, шт | 5 | 6 |
| Длина соломотряса, м | 4,4 |
| Площадь соломотряса, м2 | 6,25 | 7,48 |
| Площадь системы сепарации, м2 | 8,23 | 9,85 |
| Общая площадь очистки, м2 | 4,8 | 5,8 |
| Объем зернового бункера, л | 7300 | 7800 | 8600 |
| Двигатель | Caterpillar С 6.6 | Caterpillar С 9 |
| Полная мощность при номинальной частоте вращения (по ВМЗ 80/1296), кВт/л.с. | 173/235 | 203/276 | 230/313 |
| Полезная мощность при номинальной частоте вращения (по ECE R 24), кВт/ л.с. | 162/220 | 191/260 | 217/295 |
| Объем топливного бака, л | 600 | 800 |
| Общий вес без жатки, с измельчителем соломы, кг | 12900 | 13200 | 13500 | 14100 |

Claas Lexion 540 С, 550/550 Montana, 560/560 Montana / 560 Terra Trac

Технические характеристики

| Модель | 540 С | 550/550 Montana | 560/560 Montana / 560 Terra Trac |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификация и ширина захвата жатки, м | C 450 (4.55 м), С 540 (5,46 м), С 600 (6,07), С 660 (6,68 м), С 750 (7,60 м), С 900 (9,12 м) |
| Частота резания, ходов/мин | 1120 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1700 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Число хорд соломотряса, шт | 6 |
| Длина соломотряса, м | 4,4 |
| Площадь соломотряса, м2 | 7,48 |
| Площадь системы сепарации, м2 | 9,85 |
| Общая площадь очистки, м2 | 5,8 |
| Объем зернового бункера, л | 8100 | 9600 | 10500 |
| Двигатель | Caterpillar С 6,6 | Caterpillar С 9 | Caterpillar С 13 |
| Полная мощность при номинальной частоте вращения (по ВМЗ 80/1296), кВт/л.с. | 203 / 276 | 258 / 351 | 283 / 385 |
| Полезная мощность при номинальной частоте вращения (по ECE R 24), кВт/ л.с. | 191 / 260 | 243 / 330 | 265 / 360 |
| Объем топливного бака, л | 800 |
| Общий вес без жатки, с измельчителем соломы, кг | 14100 | 14200 | 14500 |

Claas Lexion 570 С, 570, 570 Montana, 570 Terra Trac, 580, 580 Terra Trac

Технические характеристики

| Модель | 570 С | 570 | 570 Montana | 570 Terra Trac | 580 | 580 Terra Trac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация и ширина захвата жатки, м | С 660 (6,68 м), С 750 (7,60 м), С 900 (9,12 м) |
| Частота резания, ходов/мин | 1120 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1420 | 1700 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Общая площадь очистки, м2 | 5,1 | 5,8 |
| Объем зернового бункера, л | 9600 | 10500 | 9600 | 10500 |
| Двигатель | Caterpillar С13 | Daimler Chrysler OM 502 LA |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по EWG 80/1296, кВт/л.с | 282/385 | 313/425 | 340/462 |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по ЕСЕ R 24, кВт/ л.с. | 265/360 | 290/395 | 316/450 |
| Объем топливного бака, л | 800 | 980 |
| Общий вес без жатки, с измельчителем соломы, кг | 15300 | 15500 | 16500 |

Claas Lexion 600, 600 Terra Trac

Технические характеристики

| Модель | 600 | 600 Terra Trac |
| --- | --- | --- |
| Модификация и ширина захвата жатки, м | С 750 (7,60 м), С 900 (9,12 м) |
| Частота резания, ходов/мин | 1120 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1700 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Число роторных сепараторов Roto plus, шт | 2 |
| Длина роторов, мм | 4200 |
| Диаметр роторов, мм | 445 |
| Общая площадь очистки, м2 | 6,2 |
| Объем зернового бункера, л | 12000 |
| Двигатель | Daimler Chrysler OM 502 LA |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по EWG 80/1296, кВт/л.с | 390/530 |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по ЕСЕ R 24, кВт/ л.с. | 368/500 |
| Объем топливного бака, л | 980 |
| Общий вес без жатки, с измельчителем соломы, кг | 16500 |

Claas Tucano 320, 330, 340, 430

Предназначен для уборки и предварительной обработки урожая, дальнейшей его отгрузки и измельчения соломы при любых условиях уборки.

Технические характеристики

| Модель | 320 | 330 | 340 | 430 | 440 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата жатки, мм | 3710/4320 |
| Частота резания, ходов/мин | 1120 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1320 | 1580 | 1320 | 1580 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 450 |
| Количество клавиш соломотряса, шт | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Количество ступеней, шт | 4 |
| Дина соломотряса, мм | 4400 |
| Площадь соломотряса, м2 | 5,8 | 7 | 5,8 | 7 |
| Объем зернового бункера, л | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 |
| Двигатель | Daimler Chrysler OM 906 LA | Daimler Chrysler OM 926 LA |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по EWG 80/1296, кВт | 150 | 190 | 205 | 190 | 205 | 220 |
| Мощность двигателя при ном. частоте вращения по ЕСЕ R 24, кВт | 140 | 177 | 191 | 177 | 191 | 202 |
| Объем топливного бака, л | 500 | 650 |
| Общий вес без жатки, с измельчителем соломы, кг | 10700 | 10800 | 11800 | 12000 | 12400 | 12530 |