Тракторы ГК «Волгоградский тракторный завод».

Трактор ВТ-100 Д и ВТ-100 Н

Рядные 4-цилиндровые дизели жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха с двумя уровнями мощности: для работы в тяговом режиме и в приводном режиме с машинами, имеющими активные рабочие органы.

Технические характеристики

| трактор | ВТ-100Д | ВТ-100Н |
| --- | --- | --- |
| КПП: переднего хода/ заднего хода | 10/5 | 10/5 |
| диапазон скоростей трактора, км/ч: |
| - переднего хода | 4,5...14,2 | 4,67...14,6 |
| - заднего хода | 4,5...10,7 | 4,67...11,0 |
| масса трактора, кг: |
| - конструкционная | 7690 | 7590 |
| среднее удельное давление на почву, кПа | 46,0 | 45,7 |
| габаритные размеры, мм: | 5380х2560х3120 |

Трактор ВТ-130

ВТ-130 - гусеничный трактор, сельскохозяй- ственный общего назначения (пахотный), тягового класса 4. Предназначен для эксплуатации во всех климатических зонах РОССИИ с температурами окружающего воздуха от -40 до +40°C, для выполнения основных сельскохозяйственных работ на равнинах и склонах до 9° c навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами, а также комбинированными машинами и орудиями с активными рабочими органами: пахота легких, средних и тяжелых почв на глубину до 32 см, безотвальное рыхление, предпосевная обработка почвы, снегозадержание и закрытие влаги, боронование и уборка зерновых, кормовых, технических и других культур, культивация, лущение стерни, дискование почв, уборка урожая, выполнение транспортно-технологических (внесение органических и минеральных удобрений) и транспортных работ.

Технические характеристики

| мощность, кВт/л.с. | 112...132 (152...180) |
| --- | --- |
| номинальная частота вращения коленвала, об/мин | 1930 |
| номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| число передач: переднего хода / заднего хода | 16 / 4 |
| диапазон скоростей, км/ч |  |
| переднего хода | 1,77...21,1 |
| заднего хода | 3,05...7,1 |
| удельный расход топлива, г/кВт.ч | 220 |
| диапазон тяговых усилий, кН | 27,5...73,4 |
| коробка передач | 4-х скоростная с гидроуправлением и фрикционным переключением передач |
| наименьший радиус поворота, м | 0,67 |
| агротехнческий просвет, мм | 375 |
| колея, мм | 1330 |
| база, мм | 2076 |
| масса трактора эксплуатационная, кг | 8700 |
| длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч | 10...12 |

Трактор ВТ-150 Д

Трактор ВТ-150Д гусеничный, сельскохозяйственный, общего назначения, тягового класса 4, предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными орудиями и машинами с пассивными и активными рабочими органами.

Технические характеристики

| двигатель | Д-442ВИ |
| --- | --- |
| эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 110 (150) |
| номинальная частота вращения коленвала, об/мин | 1850 |
| число передач: - переднего хода (с ходоуменьшителем / реверс-редуктором); - заднего хода (с ходоуменьшителем / реверс-редуктором) | 5 (25/10) 1 (5/5) |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| колея, мм | 1400 |
| продольная база, мм | 1746 |
| масса эксплуатационная (с балластом 300 кг), кг | 8150 |
| среднее удельное давление на почву, кПа | 42 |

Трактор ВК-170

ВК-170 - трактор колесный сельскохозяйственный общего назначения тягового класса 3. Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами и орудиями с пассивными и активными рабочими органами полного шлейфа машин и орудий, предусмотренного для тракторов тягового класса 3, а также в агрегате с машинами и орудиями, предназначенными для дорожно-строительных, мелиоративных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.

Трактор ВТ-175

Трактор ВТ-175 гусеничный сельскохозяйственный общего назначения тягового класса 4,  предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными орудиями и машинами с пассивными и активными рабочими органами. С соответствующим оборудованием трактор может использоваться на дорожно-строительных, мелиоративных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работах.

Технические характеристики

| двигатель | Д-4405 |
| --- | --- |
| эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 125,1(170) |
| диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 130 / 140 |
| рабочий объем, л | 7,43 |
| удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 230(169) |
| частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1900…1650 |
| число передач: - переднего хода (с ходоуменьшителем) - заднего хода | 4(6) 1 |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) |  |
| колея, мм | 1400 |
| продольная база, мм | 1800 |
| масса эксплуатационная (без балластных грузов), кг | 8690 |
| среднее удельное давление на почву (без балластных грузов), кПа | 46,4 |

Трактор ВТ-200

Трактор общего назначения 5-го тягового класса. Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными орудиями и машинами.

Технические характеристики

| двигатель | Д-461 ВСИ |
| --- | --- |
| номинальная мощность, кВт/л.с. | 158/215 |
| Запас крутящего момента, % | 20 |
| диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 130/140 |
| рабочий объем, л | 11,15 |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 210 (155) |
| частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 2000 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая с гидротрансформатором |
| Муфта сцепления | Сухая двухдисковая |
| число передач: - переднего хода - заднего хода | 4 1 |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | 3,5-16,8 |
| Задний ВОМ (по заказу), об/мин | 2-х скоростной частично независимый 540 и 1000 |
| Механизм поворота | Одноступенчатый планетарный с дисковыми остановочными тормозами |
| Тяговое усилие, кН Номинальное Максимальное | 50 До 65 |
| Грузоподъемность гидронавесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 |
| колея, мм | 1570 |
| продольная база, мм | 2100 |
| масса эксплуатационная (без балластных грузов), кг | 9170 |
| среднее удельное давление на почву (без балластных грузов), кПа | 43 |

Трактор 6СТ-315 и 6С315«Четра»

Трактор 6-го тягового класса предназначен для  выполнения комплекса сельскохозяйственных работ по основной и предпосевной обработке почвы в том числе пахоты средних и тяжелых почв на глубину до 40 см и других работ на равнинах и склонах крутизной до 10 градусов в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами и орудиями.

Технические характеристики

| Модель | 6С315 | 6СТ315 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Cummins, дизель, рядный | АМЗ, дизель, рядный |
| Тип | QSM 11-330 | Д-3061-02 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 232 (315) |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем цилиндров, л | 10,8 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 67 |
| Число передач, переднего/ заднего хода | 16/4 |
| Скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч | 10,0 |
| Диапазоны скоростей переднего хода расчетные, км/ч: Технологический Рабочий Транспортный | 2,9-4,98 5,64-12,14 15,75-30,54 |
| Скорости движения расчетные заднего хода, км/ч: Наименьшая Наибольшая | 3,8 11 |
| Масса эксплуатационная с противовесом и навесным устройством задним, кг | 13683 | 14253 |
| Максимальное давление гидросистемы, МПа | 20 |
| Длительность непрерывной работы при 90 % загрузке двигателя, ч | 10 |