Тракторы ЗАО «Агротехмаш».

Terrion 3180 ATM

Предназначен для выполнения энергоемких работ общего назначения в сельском хозяйстве, основной и предпосевной обработки почвы, посева, уборочных работ в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнения транспортных работ.

Технические характеристики

| Тяговый класс | 3 |
| --- | --- |
| Модель двигателя | Deutz BF 6 M 2012 C | ММЗ Д-260.9 |
| Мощность двигателя |  |  |
| Номинальная (ISO 14396 O.L.), кВт(л.с.) | 137 (186) | 130 (180) |
| максимальная, кВт(л.с.) | 132 (180) |
| Масса, кг | 6400 |
| Трансмиссия | Фирмы Valtra (Финляндия) с трехступенчатым переключением передач под нагрузкой (36 скоростей вперед/ 36 скоростей назад). |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 0,57-40 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота | 5050 х 2440 х 3100 |
| Топливный бак, л | 350 |

Terrion 4200 ATM

Предназначен для выполнения энергоемких работ общего назначения в сельском хозяйстве, основной и предпосевной обработки почвы, посева, уборочных работ.

Технические характеристики

| Модель двигателя | Deutz |
| --- | --- |
| Мощность двигателя максимальная, кВт/л.с. | 147/200 |
| Трансмиссия | ZF (Германия) |
| Тяговый класс | 4 |
| Передний мост | Carraro (Италия) |
| Гидравлика | Bosh |
| Топливный бак, л | 400 |

Terrion 5280 ATM

Трактор предназначен для выполнения энергоемких работ общего назначения в сельском хозяйстве, основной и предпосевной обработки почвы, посева, уборочных работ. Эффективны как при возделывании культур сплошного высева, так и пропашных культур в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов.

Технические характеристики

| Модель двигателя | Deutz BF 6M 1013 C |
| --- | --- |
| Мощность двигателя |  |
| Номинальная (ISO 14396 O.L.), кВт(л.с.) | 195 (265) |
| Максимальная при 1900 об/мин, кВт(л.с.) | 205 (278) |
| Трансмиссия | Коробка передач ZF (Германия) с гидротрансформатором и четырехступенчатым переключением передач под нагрузкой. |
| Число передач вперед/ назад | 40/40 |
| Габаритные размеры, м, длина x ширина x высота | 5500 х 2500 х 3200 |
| Топливный бак, л | 560 |