Тракторы ЗАО ПО «Кировец».

Трактор К-704Р-Росич

Колесный трактор пятого тягового класса К-704Р-«РОСИЧ» с гидрофицированной трехточечной навеской и съемным бульдозерным оборудованием на передней полураме. Представляет собой новое поколение колесных тракторов, обеспечивающих в комплекте с широкозахватными орудиями и посевными агрегатами современные технологии агропромышленного производства.

Технические характеристики

| Модель двигателя | ЯМЗ-238НД3 | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-240БМ2 | ЯМЗ-8481.10 | ЯМЗ-7512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, номинальная, кВт(л.с.) | 173(235) | 220(300) | 220(300) | 257(350) | 264 (360) |
| Удельный расход топлива г/кВт*ч, (г/л.с.) | 220 (162) | 220 (162) | 258(189) | 215 (158) | 194 (143) |
| Масса трактора всех исполнений, не более, кг |  |  |  |  |  |
| конструкционная |  |  | 12 400 |  |  |
| эксплутационная |  |  | 13100 |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |
| Задний ход | 21,7-24,3 |
| Передний ход | 30,2-33,8 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота |  |  | 6 700x2 850x 3 720 |  |
| Коробка передач | механическая, с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме |
| Число передач переднего хода | 16 |
| Число передач заднего хода | 8 |