Картофелесажалки ЗАО «Колнаг»

Hassia SL

Прицепная автоматическая картофелесажалка с большим гидравлически опрокидывающимся бункером вместимостью 2500 кг предназначена для высадки непророщенного картофеля на больших площадях.

Техническая характеристика

| расстояние между рядами, см | 70-75 |
| --- | --- |
| Производительность, га/ч | 1,5 |
| количество рядков, шт | 4 |
| масса, кг | 2245 |
| Вместимость бункера, м3/кг | 3,5/2500 |
| Мощность трактора, л.с. | 80 |

Hassia SL Plus

Предназначен для посадки картофеля без предварительной подготовки почвы и одновременного формирования гребней. Картофелесажалка представляет собой: фрезерный культиватор RSF 2000, картофелесажалка Hassia SL, гребнеобразователь КГП 4.

Технические характеристики

|  | Картофелепосадочный комбайн |
| --- | --- |
|  | 4х75 | 4х90 |
| Габаритные размеры, м | 6,7х3,35х2,8 | 6,7х3,95х2,8 |
| Масса, кг | 5220 | 5500 |
| Тип | навесной/полунавесной |
| Агрегатирование, Кл/л.с. | 3,0/150 | 3,0/145 |
| Производительность, га/час (основного времени) | 1,2 | 1,45 |

|  | RSF 2000 | Hassia SL | КГП 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4х75 | 4х90 | 4х75 | 4х90 | 4х75 | 4х90 |
| Габаритные размеры, м | 2,25 х 3,53 х 1,34 | 2,25 х 4,05 х 1,34 | 5,95х 3,3 х 1,56 | 5,95 х 3,95 х 1,56 | 2,3 х 3,4 х 1,25 | 2,3 х 4,0 х 1,25 |
| Масса, кг | 1500 | 1600 | 2900 | 3000 | 800 | 880 |
| Тип | навесной | полуприцепной | навесной |
| Агрегатирование, Кл/л.с. | 2/120 | 3/150 | 1,4/60 | 1,4/60 | 1,4/80 | 1,4/80 |
| Производительность, га/час (основного времени) | 1,2 | 1,45 | 2,1 | 2,5 | 1,5 | 1,8 |

Hassia SL 4 BZS

Прицепная автоматическая картофелесажалка с большим гидравлически опрокидывающимся бункером вместимостью 2500 кг предназначена для высадки непророщенного картофеля на больших площадях. Возможна комплектация устройством для внесения гранулированных удобрений.

Технические характеристики

| Тип картофелесажалки | Полуприцепная |
| --- | --- |
| Привод | От приводного колеса |
| Агрегатируется | С трактором мощностью не менее 70 л.с. |
| Максимальная рабочая скорость движения, км/час | 9 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Масса машины, кг: |  |
| конструкционная в базовой комплектации | 1800±50 |
| эксплуатационная в базовой комплектации | 4300 |
| Масса картофелесажалки, приходящаяся на прицепное устройство, кг | Не более 800 |
| Габаритные размеры машины базовой , мм длина ширина (с маркерами в транспортном положении) высота (в транспортном положении без маркеров) | 4970 3335±30 1565 |
| Высота при полностью поднятом бункере | 3050 |
| Число рядков | 4 |
| Расстояние между рядками, мм | 750 (700*1,900) |
| Посадочное расстояние, мм | 100-500 |
| Глубина заделки клубней, мм | 40-180 |
| Размер высаживаемого картофеля по большему измерению, мм | от 35 до 65 |
| Вместительность бункера, м3/кг | 3,5/2500 |
| Количество опорных колес | 4 |
| Количество приводных колес | 1 |
| Размер шин колес | 10,0/75-15.3 |
| Давление в шинах опорных колес, бар | 3,5 |
| Количество колес контроля глубины | 4 |
| Размер шины колес контроля глубины | 16х6,5-8 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 2,7 |
| Количество персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой картофелесажалки, чел | 1 тракторист |

# Structural

# 4 рядная сажалка производится как в навесном варианте так и в прицепном. При использовании ее в комбинации с гребнеобразователем, посадка и нарезание гребней может быть осуществлено за один проход.

Технические характеристики

| Ширина междурядий, см.: | 70-90 |
| --- | --- |
| Число рядков: | 4-6 |
| Производительность, га/час: | до 2,3 |
| Вместимость бункера, м3/кг: | 4/2700 |
| Глубина заделки клубней, мм:- | 40-180 |
| Размер высаживаемого картофеля, мм: | 35-70 |
| Посадочное расстояние, мм: | 100-500 |