Картофелесажалки Grimme Landmaschinenfabrik GMBH and Co.KG

Grimme  GL 32 и GL 34

Предназначена для посадки картофеля с возможностью одновременного внесения удобрений.

Технические характеристики

| Модель | 32 | 34 |
| --- | --- | --- |
| Количество рядков, шт | 2 | 4 |
| Междурядье, см | 75 |
| Вместимость бункера, кг | 500-1700 | 900-3500 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 37-50/50-68 | 50-60/68-82 |
| Тип агрегатирования | навесная |
| Междурядье опционально, см | 65-90 | 75-96,4 |
| Расстояние между клубнями в рядке при посадке с красными ложками, см | 14,5-47 | 12,5-45 |
| Расстояние между клубнями в рядке при посадке с зелеными ложками, см | 16-52 |
| Шины опорных колес | 11,0/65-12 АS | 11,5/80-15.3 АS |
| Шины опорных колес опционально | 7,50-20 АS | 12,5/80-18 АS и 11х16 3 Rip |
| Ширина захвата, м | 1,84 | 3,29 |
| Вместимость бункера для удобрений, кг | - | 2х450 |
| Масса, кг | 650 | 1220 |
| Длина, мм | 1900 | 2300 |

Grimme GL 34 T

Предназначен для посадки картофеля и имеет устройство для внесения удобрений, оборудование для посадки в предварительно подготовленные гряды или новая комбинация «5в1», которая выполняет 5 технологических операций за один проход.

Технические характеристики

| Количество, шт | 4 |
| --- | --- |
| Опорные колеса | 4х11,5/80-15,3АS |
| Емкость бункера, кг | Бункер над колесами: 3500 кг |
| Ширина междурядий, см | 75 Опция: 75-96,4(30-36) регулируемо (необходима доп.оснастка) |
| Длина, м | 5 |
| Ширина при междурядье 75 см, м | 3,29 |
| Вес, кг | 2350 |
| Расстояние между клубнями в рядке, см | 12,5-45/16-52 |
| Мощность трактора, л.с. | 60/80 |

Grimme GL 36 T

Предназначен для посадки картофеля и имеет устройство для внесения удобрений, оборудование для посадки в предварительно подготовленные гряды или новая комбинация «5в1», которая выполняет 5 технологических операций за один проход.

Технические характеристики

| Количество, шт | 6 |
| --- | --- |
| Опорные колеса | 4х11,5/80-15,3АS |
| Емкость бункера, кг | Бункер над колесами: 5000 кг |
| Ширина междурядий, см | 75 Опция: 75-96,4(30-36) регулируемо (необходима доп.оснастка) |
| Длина, м | 5 |
| Ширина при междурядье 75 см, м | 4,80-6,00 |
| Вес, кг | 3800 |
| Расстояние между клубнями в рядке, см | 12,5-45/16-52 |
| Мощность трактора, л.с. | 75/100 |

Grimme GL 38 T

Предназначен для посадки картофеля и имеет устройство для внесения удобрений, оборудование для посадки в предварительно подготовленные гряды или новая комбинация «5в1», которая выполняет 5 технологических операций за один проход.

Технические характеристики

| Количество, шт | 8 |
| --- | --- |
| Опорные колеса | 4х11,5/80-15,3АS |
| Емкость бункера, кг | Бункер над колесами: 6000 кг |
| Ширина междурядий, см | 75 Опция: 75-96,4(30-36) регулируемо (необходима доп.оснастка) |
| Длина, м | 5 |
| Ширина при междурядье 75 см, м | 6,30 |
| Вес, кг | 4200 |
| Расстояние между клубнями в рядке, см | 12,5-45/16-52 |
| Мощность трактора, л.с. | 80/100 |

Прицепная четырехрядная картофелесажалка Grimme VL 20/ KLZ

Обеспечивают высокую производительность посадки, равные зазоры, точную глубину высадки и аккуратное обращение с дорогим посадочным материалом. Оптимально выставленный посадочный элемент с регулируемыми канальными пластинами для различных размеров и форм картофеля, расположение и функции посадочных ложек гарантируют высадку без пробелов. Возможна поставка с двумя различными видами ложечек: -VL 20 красные для нормальной величины и нормально удлиненного посевного материала (30-50мм); с синей вставкой ложечки уменьшаются- для посевного материала ниже 30мм;

-VL 20 зеленые для особо крупного  или длинного посевного материала (свыше 50мм); с черной вставкой ложечки уменьшаются - для посевного материала ниже 45мм; с белой вставкой- для посевного материала ниже 30мм.

Технические характеристики

| тип машины | VL20 | KLZ |
| --- | --- | --- |
| ширина межу рядами, см | 75 | 71-91 |
| производительность, га/ч | 1,7 | 1,7 |
| емкость бункера, | 2200 | 2500 |
| ширина колеи при 75 см м/у рядами | 3 | 3 |
| мощность трактора, кВт/л.с. | 48/65 | 48/65 |
| масса, кг | 1700 | 1700 |

Grimme GL 34 Z

Предназначен для посадки картофеля и имеет чашечно-элеваторные высаживающие аппараты регулируемый передаточный механизм позволяет изменять расстояние между клубнями в гребне от 15 до 53 см с точностью до 0,5 см, возможность установки оборудования для внесения удобрений при посадке картофеля.

Технические характеристики

| Количество, шт | 4 |
| --- | --- |
| Производительность, га/час | До 2,5 |
| Емкость бункера, кг | 2500 |
| Ширина междурядий, см | 75 |
| рабочая скорость, км/ч | 6-8 |
| рабочая ширина, м | 3 |
| Вес, кг | 2550 |
| Мощность трактора, л.с. | от 65 |

Grimme GL 34 KG

Удобно наполняемый бункер имеет на заднем борту деревянный канат. Благодаря различному исполнению колес, машина может быть адаптирована к различным почвенным условиям. Для транспортировки колея колес сдвигается на 3 метра и соответствует требованиям дорожного движения.

Технические характеристики

| Количество, шт | 4 |
| --- | --- |
| Емкость бункера, кг | 1700 |
| Ширина междурядий, см | 75 |
| Длина, м | 2,5 |
| высота, м | 1,7 |
| Вес, кг | 1430 |
| Мощность трактора, л.с. | 90 |

Grimme GL 34 K

Удобно наполняемый бункер имеет на заднем борту деревянный канат. Благодаря различному исполнению колес, машина может быть адаптирована к различным почвенным условиям. Для транспортировки колея колес сдвигается на 3 метра и соответствует требованиям дорожного движения.

Технические характеристики

| Количество, шт | 4 |
| --- | --- |
| Емкость бункера, кг | 1200 |
| Ширина междурядий, см | 75 |
| Длина, м | 2,3 |
| высота, м | 1,7 |
| Вес, кг | 1220 |
| Мощность трактора, л.с. | 75 |