Картофелеуборочные комбайны ОАО «Лидсельмаш»

Л-605

2-рядный картофелеуборочный комбайн "Л-605" предназначен для выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы, ботвы, комков, камней и накопления картофеля в бункере для последующей выгрузки его в транспортное средство. Комбайн может использоваться для уборки картофеля на участках, засоренных камнями до 28 т/га, при влажности почвы до 27%. Агрегатируется с тракторами мощностью 80-100 л.с.

Технические характеристики

| производительность в га/ч: | 0,5 |
| --- | --- |
| Число убираемых рядков, шт | 2 |
| Рабочая скорость, км/час | 6 |
| Транспортная скорость, км/час | 17 |
| Емкость бункера, т | 1,5 |
| Высота загрузки, мм | 2500 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 6400 |
| ширина | 3200 |
| высота | 2700 |
| Масса, кг, не более | 4500 |

Л 601

Предназначен для уборки картофеля на легких и средних почвах, в том числе засоренных камнями до 28 т/га.

Технические характеристики

| Агрегатирование, т.с. | 1,4 |
| --- | --- |
| производительность в га/ч: | 0,25 |
| Ширина захвата, м | 0,6-0,75 |
| Рабочая скорость, км/час | 6 |
| Число убираемых рядков, шт | 1 |
| Ширина междурядий, см | 60-75 |
| Емкость бункера, кг | 800 |
| Длина | 6400 |
| Ширина | 2700 |
| Высота | 2700 |
| Масса, кг | 2150 |