Картофелеуборочные комбайны ОАО «Рязсельмаш»

КПК-2-01

Комбайн предназначен для выкапывания картофеля, посаженного картофелепосадочными машинами, отделения клубней от ботвы, растительных и других примесей, сбора клубней в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство. Выкапывает, очищает и грузит картофель в транспортное средство, 2-х рядный. Агрегатируется: МТЗ-80, 82.

Технические характеристики

| производительность в га/ч: | 0,3 - 0,8 |
| --- | --- |
| ширина междурядий, см | 70 |
| габаритные размеры, мм | 8000 x 6000 x 4100 |
| масса, кг | 5800 |
| вместимость бункера, кг | 1500 |

ККУ-2А

Предназначен для уборки картофеля на гребнях прямым комбайнированием или двухрядным способом на легких и  средних почвах, слабозасоренных камнями.

Технические характеристики

| производительность за 1 час основного времени, в га/ч: | 0,32-0,43 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Количество убираемых рядов, шт | 2 |
| Скорость, км/ч |  |
| Рабочая | 1,8-4,0 |
| Транспортная | До 16 |
| Вместимость бункера, кг | 700-800 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 7630х4750х2570 |
| Масса, кг | 4440 |