Картофелеуборочные комбайны ПО «Гомсельмаш»

ПКК -2-02 «Полесье»

Полуприцепной двухрядный картофелеуборочный комбайн с выгрузным транспортером предназначен для уборки картофеля на гребневых посадках с междурядьями 70 или 90 см на легких и средних почвах с содержанием в просеиваемой почве камней размером до 50 мм в количестве не более 5% к массе картофеля, отделения картофеля от примесей и погрузки в рядом идущее транспортное средство.       Предназначен для уборки картофеля на легких и средних почвах влажностью до 15 %, отделения его от примесей и погрузки в транспортные средства. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2.

Технические характеристики

| Модель | 70 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, га/ч | 0,28-0,84 | 0,3-0,9 | 0,36-1,0 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Глубина подкапывания относительно вершины гребня, м | 0,25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2-6 |
| Количество обслуживаемого персонала, чел | 1 тракторист, до 4 переборщиков |
| Масса картофеля в бункере, т | 2-2,5 |
| Полнота сбора клубней, % | 97 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4 |