Картофелеуборочные комбайны Grimme Landmaschinenfabrik GmbH and Co.KG

Grimme DR-15

Предназначен для механизированной уборки картофеля в щадящем режиме. Низкая повреждаемость клубней достигается за счет прорезиненных металлических частей в транспортерах, малых ступеней перепада высоты и медленной циркуляции всех разделяющих органов. Высокая производительность обеспечивается благодаря двухрядной уборке (ширина захвата 1,5), большой пропускной способности и просеиванию при минимальном уровне шума и небольшой вибрации. При дополнительном оснащении возможно использование комбайна для уборки свеклы, моркови, лука

Технические характеристики

| необходимая мощность трактора, л.с. | от 80 |
| --- | --- |
| производительность, га/час | 0,8-1,1 |
| рабочая скорость, км/ч | 5-7 |
| чистота вороха клубней | 85-98% |
| потери клубней | не более 3% |
| вместимость бункера, кг | 4500 |
| масса, кг | 7500 |

Grimme SE 75-40

Однорядный картофелеуборочный комбайн. Боковое подкапывание гребней с тянущимся приёмным устройством. Высота выгрузки до 3,75 м, ёмкость бункера 4,0 т, сигнализация для водителя, необходимо подключение к трактору с обратной гидросистемой, без давления механически приводящейся 2-й ленты с резиновыми планками и приводящейся от гидросистемы трактора пальцевидной сбрасывающей ленты, с регулировкой скорости, с очищающим вальцам, лентой для примеси и желобком с электромагнитными клапанами гидрораспределителя

Технические характеристики

| Габариты, м, транспортировочные/рабочие |  |
| --- | --- |
| Длина | 8,4/8,4 |
| Ширина | 3/4,65 |
| Высота | 3,15/3,15 |
| Вес, т | 4,8 |
| Навеска | Тяговая серьга или автозамок, гидравлическое управление |
| привод | Кардан с проскальзывающей муфтой, ВОМ максимально 540 об/мин |
| Шины | 16.0/70-20 |
| Приемное устройство | - боковой подкоп - вертикальные диски с пружинной подвеской, расстояние на выбор: 54, 58,62 см - лопатковидные лемеха, на выбор из 2-х или 3-х частей - гребневый барабан шириной 41 см для приема 54 см, или 45 см для приема 58,62 - 2 ботвоотводящих ролика, диаметром 40 см |
| Просеивание |  |
| 1-й просеивающий транспортер | Ширина 75 см, длина 200 см, прутья диаметром 9 мм, на выбор расстояние между центрами прутьев 35, 40, 44, 50 мм |
| 2-й просеивающий транспортер | Ширина 75 см, длина 235 см, прутья диаметром 8 мм, на выбор шаг 32, 40, 44 мм |
| Отделение ботвы |  |
| Транспортер грубой ботвы |  |
| Ширина, см | 85 |
| Длина, см | 420 |
| Сепарация |  |
| 1-ое сепарирующее устройство | Продольный транспортер с резиновыми выступами и со спаренными вальцами, привод механический, наклон регулируемый |
| Ширина, см | 90 |
| Длина, см | 185 |
| 2-ое сепарирующее устройство | Транспортер с резиновыми выступами, привод механический, наклон и высота регулируемые |
| Ширина, см | 65 |
| Длина, см | 127 |
| Переборочный стол |  |
| Сортировочный транспортер, см | 68 |
| Транспортер для примесей, см | 34 |
| Платформа | Двухсторонняя для минимум 2+2 человек |
| Привод | бесступенчатый гидравлический |
| Бункер с донным транспортером |  |
| Высота разгрузки, м | 3,85 |
| Емкость, кг | 4000 |
| С оптимизацией наполнения, кг | 4300 |
| Привод | Гидравлический |
| гидравлика | Электромагнитное устройство управления |

Grimme SE 75-30

Картофелеуборочный комбайн SE 75-30 UB (боковое подкапывание гребней с тянущимся приёмным устройством, сигнализация для водителя, необходимо подключение к трактору с обратной гидросистемой без давления, механически приводящейся 2-й ленты с резиновыми планками и приводящейся от гидросистемы трактора пальцевидной сбрасывающей ленты, с регулировкой скорости, с очищающим вальцом, лентой для примеси и желобком с электромагнитными клапанами гидрораспределителя, однорядный, агрегатируется с трактором МТЗ-82).

Технические характеристики

| Габариты, м, транспортировочные/рабочие |  |
| --- | --- |
| Длина | 8,4/8,4 |
| Ширина | 3/4,65 |
| Высота | 3,15/3,15 |
| Вес, т | 4,7 |
| Навеска | Тяговая серьга или автозамок, гидравлическое управление |
| привод | Кардан с проскальзывающей муфтой, ВОМ максимально 540 об/мин |
| Шины | 16.0/70-20 |
| Приемное устройство | - боковой подкоп - вертикальные диски с пружинной подвеской, расстояние на выбор: 54, 58,62 см - лопатковидные лемеха, на выбор из 2-х или 3-х частей - гребневый барабан шириной 41 см для приема 54 см, или 45 см для приема 58,62 - 2 ботвоотводящих ролика, диаметром 40 см |
| Просеивание |  |
| 1-й просеивающий транспортер | Ширина 75 см, длина 200 см, прутья диаметром 9 мм, на выбор расстояние между центрами прутьев 35, 40, 44, 50 мм |
| 2-й просеивающий транспортер | Ширина 75 см, длина 235 см, прутья диаметром 8 мм, на выбор шаг 32, 40, 44 мм |
| Отделение ботвы |  |
| Транспортер грубой ботвы |  |
| Ширина, см | 85 |
| Длина, см | 420 |
| Сепарация |  |
| 1-ое сепарирующее устройство | Продольный транспортер с резиновыми выступами и со спаренными вальцами, привод механический, наклон регулируемый |
| Ширина, см | 90 |
| Длина, см | 185 |
| 2-ое сепарирующее устройство | Транспортер с резиновыми выступами, привод механический, наклон и высота регулируемые |
| Ширина, см | 65 |
| Длина, см | 127 |
| Переборочный стол |  |
| Сортировочный транспортер, см | 68 |
| Транспортер для примесей, см | 34 |
| Платформа | Двухсторонняя для минимум 2+2 человек |
| Привод | бесступенчатый гидравлический |
| Бункер с донным транспортером |  |
| Высота разгрузки, м | 3,85 |
| Емкость, кг | 3000 |
| С оптимизацией наполнения, кг | 3300 |
| Привод | Гидравлический |
| гидравлика | Электромагнитное устройство управления |

Grimme SE 150-60

Боковое подкапывание гребней при помощи подкапывающего механизма с подпружиненными дисками сошника и барабанами уплотнения гребней, разделительная планка для ботвы, навеска дышла для тяговой серьги/Hitch (под ВОМ) гидравлическое управление дышла, комплект шин 600/55-26.5, первый и второй просеивающие транспортеры, включаемые дополнительно треугольные ролики (6 шт.), транспортер грубой ботвы, собственная гидравлика для привода отделяющего устройства, сортировочные стенды по обеим сторонам сортировочного  стола, сортировочный транспортер с гидравлическим приводом, приставной элеватор опускающийся. Электромагнитные распределительные клапаны, питающиеся от гидравлики трактора: регулировка дышла, поднятие сошников, приставного элеватора и роликового донного транспортера. Высота выгрузки роликового донного транспортера 4,20 м, 2-ступенчатый двигатель для разгрузки бункера, сигнализация для водителя, тормоза и освещение.

Технические характеристики

| необходимая мощность трактора | 2 - 3 класса тяги |
| --- | --- |
| Производительность, га/час | 0,8 |
| рабочая ширина, м | 1,5 |
| потери клубней не более, % | 2 |
| чистота вороха клубней, % | 85-98 |
| емкость бункера, кг | 6000 |
| Масса, кг | 8700 |

Grimme DR 1500

Современный двухрядный картофелеуборочный комбайн позволяет механизировано  проводить уборку, со сбором картофеля в бункер.

Технические характеристики

| Габариты, м, транспортировочные/рабочие |  |
| --- | --- |
| Длина | 8,45/9,1 |
| Ширина | 3,15/4,7 |
| Высота | 3,8/3,55 |
| Вес, т | 6,5 |
| Шины | 500-22.5 |
| 1-й просеивающий транспортер | 1,47 м ширина, 3,7 м длина, на выбор 15, 18, 20, 24, 26, 30, 35, 40 мм просвет (расстояние между стержнями) |
| 2-й просеивающий транспортер | 1,47 м ширина, 120 м длина, в остальном как 1-й транспортер |
| 3-й просеивающий транспортер | 1,47 м ширина, 1,25 м длина, 20 мм просвет(расстояние между стержнями) |
| Отделение ботвы | По 1-му ботвоотделительному вальцу на выходах 1-го и 2-го просеивающего транспортера и элеватором для измельченной травы с делением 40/50 мм |
| Бункер, т | 4,5 |
| Требуемая мощность, кВт | 60 |

Varitron 200 и 270

Предназначен для уборки картофеля.

Технические характеристики

| Модель | 200 | 270 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 11700 |
| Ширина, мм | 3290 |
| Высота транспортная, мм | 3990 |
| Масса, кг | 15200 | 18600 |
| Ботвоудалитель | KSA75-2 (опционально) |
| Количество копачей, шт | 2 |
| Количество подкапывающих лемехов, шт | 2/3 |
| Расстояние между дисками копачей, мм | 540/580/620 |
| Ширина междурядья, см | 75/90 |
| Ширина 1-о сепарирующего транспортера, мм | 1660 |
| Площадь 1-о сепарирующего транспортера, м2 | 6,1 |
| Расстояние между прутьями 1-го сепарирующего транспортера, мм | 28/32/35/40/45/50 |
| Ширина 2-го сепарирующего транспортера, мм | 1660 |
| Площадь 2-го сепарирующего транспортера, м2 | 4,9 |
| Расстояние между прутьями 2-го сепарирующего транспортера, мм | 28/32/35/40/45 |
| Производительность перегрузочного элеватора, т/ч | 120 | - |
| Ширина перегрузочного элеватора, мм | 3500 | - |
| Высота перегрузки, мм | 4000 | - |
| Ширина транспортера возврата картофеля в бункер, мм | - | 900 |
| Ширина ботвоотделителя, мм | - | 1100 |
| Расстояние между валами ботвоотделителя, мм | - | 40/45 |
| Ширина переборочного конвеера, мм | - | 1100 |
| Объем бункера, кг | - | 7000 |
| Скорость движения, км/ч | 20-30 |
| Шины передние | 1х900/60 R 32 |
| Шины задние слева (без ботвоодалителя) | 900/60 R 32 |
| Шины задние слева (с ботвоодалителем) | 1050/50 R 32 |
| Шины задние справа | 1х460/85 R42 |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM 906 LA |
| Мощность, кВт/л.с. | 205/280 |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Объем двигателя, см3 | 6370 |
| Объем топливного бака, л | 750 |

SF 150/170 – 60

Предназначен для уборки картофеля.

Технические характеристики

| Длина, мм | 11 090 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3 110 |
| Высота, мм | 4 000 |
| Масса, кг | 16 500 |
| Масса загруженной машины, кг | 22 500 |
| Тормоза | Гидростатические |
| Шины передние | 620/75 R 30 |
| Шины задние | 800/55-30.5 |
| Шины передние опционально | 340/85R85 |
| Шины задние опционально | 300/95R42; 800/55-30.5 |
| Количество лемехов, шт | 2/3 |
| Количество убираемых борозд, шт | 2 |
| Количество дисковых копачей, шт | 4 |
| Количество втягивающих ботвоудаляющих роликов, шт | 2 |
| Ширина 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 75 см, мм | 1450 |
| Длина 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 75 см, мм | 275 |
| Диаметр прутьев 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 75 см, мм | 10 |
| Расстояние между прутьями 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 75 см, мм | 35/40/44/50 |
| Ширина 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 90 см, мм | 1650 |
| Длина 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 90 см, мм | 2750 |
| Диаметр прутьев 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 90 см, мм | 9 |
| Расстояние между прутьями 1-го просеивающего транспортера при ширине борозды 90 см, мм | 35/40/44/50 |
| Ширина 2-го просеивающего транспортера, мм | 1650 |
| Длина 2-го просеивающего транспортера, мм | 3900 |
| Диаметр прутьев 2-го просеивающего транспортера, мм | 8 |
| Расстояние между прутьями 2-го просеивающего транспортера, мм | 35/40/44 |
| Ширина 1-го сепарирующего устройства, мм | 1300 |
| Длина 1-го сепарирующего устройства, мм | 2340 |
| Ширина 2-го сепарирующего устройства, мм | 730 |
| Длина 2-го сепарирующего устройства, мм | 2380 |
| Ширина 3-го сепарирующего устройства, мм | 1300 |
| Длина 3-го сепарирующего устройства, мм | 1450 |
| Ширина сортировочного конвеера, мм | 1100 |
| Ширина транспортера примесей, мм | 340 |
| Инспекционный стол | Двухсторонний, по 2 человека |
| Высота выгрузки, мм | 4250 |
| Объем бункера, кг | 6000 |
| Скорость движения, км/ч | 20-25 |
| Мощность, кВт/л.с. | 205/280 |
| Объем топливного бака, л | 600 |

SE – 75-20

Предназначен для сбора урожая картофеля, одновременной сепарации комков, отделения ботвы и транспортировки. Для небольших и средних полей, низкая конструкция, бункер с донным транспортером емкостью 2000-2300 кг (возможна поставка с платформой для расфасовки в мешки).

Технические характеристики

| Длина в рабочем положении, мм | 7900 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем положении, мм | 4650 |
| Высота в рабочем положении, мм | 2800 |
| Длина в транспортном положении, мм | 7900 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 3000 |
| Высота в транспортном положении, мм | 3100 |
| Масса, кг | 3800 |
| Шины | 12,5/80-18 АS |
| Ширина первого просеивающего транспортера, см | 75 |
| Длина первого просеивающего транспортера, см | 200 |
| Диаметр прутьев первого просеивающего транспортера, мм | 9 |
| Расстояние между центрами прутьев первого просеивающего транспортера, мм | 35/40/44/50 |
| Ширина второго просеивающего транспортера, см | 75 |
| Длина второго просеивающего транспортера, см | 210 |
| Диаметр прутьев второго просеивающего транспортера, мм | 8 |
| Расстояние между центрами прутьев второго просеивающего транспортера, мм | 32/40/44 |
| Ширина транспортера отделения бовы, см | 85 |
| Длина транспортера отделения бовы, см | 370 |
| Ширина первого сепарирующего устройства, см | 90 |
| Длина первого сепарирующего устройства, см | 150 |
| Ширина второго сепарирующего устройства, см | 65 |
| Длина второго сепарирующего устройства, см | 127 |
| Ширина сортировочного транспортера, см | 58 |
| Ширина транспортера для примесей, см | 28 |
| Высота разгрузки бункера, м | 3,85 |
| Емкость бункера, кг | 2000 |
| Емкость бункера с оптимизацией наполнения, кг | 2300 |

SE – 75/85-55

Предназначен для сбора урожая картофеля с одновременной сепарацией комков, отделением ботвы и транспортировкой.

Технические характеристики

| Длина в транспортном положении, мм | 8920 |
| --- | --- |
| Ширина в транспортном положении, мм | 3000 |
| Высота в транспортном положении, мм | 3500 |
| Масса, кг | 5100 |
| Шины | 500/60-22.5 |
| Ширина первого просеивающего транспортера, см | 75-85 |
| Длина первого просеивающего транспортера, см | 225 |
| Ширина второго просеивающего транспортера, см | 75 |
| Длина второго просеивающего транспортера, см | 268 |
| Ширина транспортера отделения бовы, см | 85 |
| Длина транспортера отделения бовы, см | 470 |
| Ширина первого сепарирующего устройства, см | 100 |
| Длина первого сепарирующего устройства, см | 170 |
| Ширина второго сепарирующего устройства, см | 65 |
| Длина второго сепарирующего устройства, см | 145 |
| Ширина сортировочного транспортера, см | 76,5 |
| Ширина транспортера для примесей, см | 36 |
| Высота разгрузки бункера, м | 4,2 |
| Емкость бункера, кг | 5800 |

GT 170 М и GT 170 S

Предназначен для уборки урожая картофеля.

Технические характеристики

| Модель | GT 170 М | GT 170 S |
| --- | --- | --- |
| Высота, мм | 9795 | 10730 |
| Ширина, мм | 3090 |
| Длина, мм | 3360 |
| Масса, кг | 5960 | 6730 |
| Требуемая мощность, кВт | 60 | 70 |
| Управление колесами | Гидравлическое, выравнивание наклона цилиндром справа |
| Шины | 16.0/70-20 AS; 500/60-22,5 |
| Навеска | Сцепная петля диаметром 40 и 50 мм |
| Ширина приемного транспортера, мм | - | 1631 |
| Просеивающая область приемного транспортера, м2 | - | 2,4 |
| Расстояние между прутьями приемного транспортера, мм | - | 28/32/35/40/45/50 |
| Ширина первого просеивающего транспортера, мм | 1631 |
| Площадь первого просеивающего транспортера, м2 | 5,2 | 5,0 |
| Расстояние между прутьями первого просеивающего транспортера, мм | 28/32/35/40/45/50 |
| Диаметр прутьев первого просеивающего транспортера, мм | 9/10/10/10/10/11/11 |
| 1-е сепарирующее устройство | Теребильный вал перед 1-ым транспортером |
| Ширина второго просеивающего транспортера, мм | 1631 |
| Площадь второго просеивающего транспортера, м2 | 1,3 |
| Расстояние между прутьями второго просеивающего транспортера, мм | 28/32/35/40/45/50 |
| Дополнительное сепарирующее устройство | Со звездчатыми пальцами |
| Подача на элеватор | Один длинный и один короткий транспортер |
| Мощность перегрузочного элеватора, т/ч | 120 |
| Ширина перегрузочного элеватора, мм | 3500 |
| Высота перегрузки, мм | 4000 |

TECTRON 415

Предназначен для уборки урожая картофеля.

Технические характеристики

| Длина, мм | 12000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3300 |
| Высота, мм | 4000 |
| Количество подкапывающих лемехов, шт | 2/3 |
| Ширина приемного транспортера, мм | 2970 |
| Расстояние между прутьями приемного транспортера, мм | 28/32/35/40/45/50 |
| Ширина сепарирующих устройств, мм | 2792 |
| Расстояние между прутьями сепарирующих устройств, мм | 28/32/35/40/45/50 |
| Регулировка междурядья | Бесступенчато |
| Ширина междурядий, см | 75/90 |
| Диаметр катков, мм | 510 |
| Длина сепарирующего элеватора, мм | 5800 |
| Ширина блока доочистки, мм | 2800 |
| Количество валов блока доочистки, шт | 30 |
| Двигатель | DaimlerChrysler |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 335/456 |
| Объем двигателя, л | 12 |
| Объем топливного бака, л | 920 |
| Скорость движения км/ч | 20/25 |
| Объем бункера, кг | 15000 |
| Ширина выгрузного транспортера, мм | 2000 |
| Высота выгрузки, мм | 4200 |
| Порожняя масса, кг | 25000 |
| Ширина конвеера спереди, мм | 900 |
| Длина конвеера спереди, мм | 2000 |
| Шины | 2 х 620/75 R 28 |
| Шины задние | 2х620/75 R 26 двойные, турель |
| Угол поворота задних колес, град | 140 |