Кормоуборочный комбайн ОАО «Красноярский завод комбайнов»

Енисей 324

Предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеянных и естественных трав, скашивания кукурузы и других высокостебельных культур с одновременным измельчением и погрузкой измельченной массы в транспортное средство.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ 238 БК |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, л.с. | 290 |
| Показатели технологического процесса (нормативные, в скобках фактические) |  |
| для травы зеленой влажностью 75%, урожайностью не менее 20 т/га |  |
| производительность, т/час | 64 |
| пропускная способность, кг/сек | 18 |
| для травы провяленной влажностью 55%, массой валка не менее 8 кг/м длины |  |
| производительность, т/час | 60 |
| пропускная способность, кг/сек | 16 |
| для кукурузы на силос влажностью 80%, урожайностью не менее 45 т/га |  |
| производительность, т/час | 130 |
| пропускная способность, кг/сек | 36 |
| Измельчающий аппарат, мм |  |
| диаметр | 630 |
| Ширина | 750 |
| Ширина захвата жатки, м |  |
| для трав | 4,2 |
| для кукурузы | 3,4 |