ОАО «Тульский комбайновый завод»

ПН-450 «Простор»

Комбайн предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав, скашивания кукурузы и других высокостебельных культур с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства для приготовления сенажа, силоса, зеленого корма для непосредственного скармливания скоту и заготовки измельченного сена и соломы. Комбайн может использоваться во всех почвенно-климатических зонах России с умеренным климатом, кроме горных районов и переувлажненных зон.

Технические характеристики

| Тип комбайна | самоходный |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч: |  |
| - при подборке подвяленных трав | 18,7 |
| - при уборке трав | 28,8 |
| - при уборки кукурузы | 57,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| Транспортная скорость км/ч | До 20 |
| Ширина колеи между серединами колес, мм | 2500 |
| Направление выгрузки | влево, вправо, назад |
| Мощность двигателя, л.с. | 185 |
| Ширина захвата, м: |  |
| - подборщика | 2,65 |
| - жатки для уборки трав | 3,6 |
| - жатки для уборки кукурузы | 2,8 |
| Минимальная установочная длина резки, мм | 6,0 |
| Измельчающий барабан, мм |  |
| - диаметр | 750 |
| - ширина | 680 |
| - частота вращения, об/мин | 1000 |
| - расположение ножей | V-образное |
| - количество ножей | 12х2 |