Кормоуборочные комбайны ООО «Ростсельмаш»

ДОН – 680М

Предназначен для уборки кормовых культур.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ-238ДК-1 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, кВт/л.с. | 213/290 |
| Показатели технологического процесса (нормативные, в скобках фактические) |  |
| На подборе подвяленных трав (влажность 45-55) |  |
| производительность, т/час | 50 (24,7-77,7) |
| пропускная способность, кг/сек | 14(8,4) |
| Скашивание зеленой травы (влажность 75%) |  |
| производительность, т/час | 54 (53,1-67,5) |
| пропускная способность, кг/сек | 15 (14,8-18,2) |
| Уборка кукурузы на силос, т/га |  |
| производительность, т/час | 108 (132,6) |
| пропускная способность, кг/сек | 30 (36,8) |
| Адаптеры, м |  |
| Жатка для грубостебельных культур | 4 (6 рядков) |
| Жатка для уборки трав | 4,2 и 4,95 |
| Измельчающий аппарат, мм |  |
| диаметр | 750 |
| Ширина | 646 |

RSM 1401

Предназначен для уборки кормовых культур.

Технические характеристики

| Адаптеры |
| --- |
| Ширина захвата жатки для уборки грубостебельных культур | 4, 5, 6 рядков |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,0 и 4,0 |
| Ширина захвата для уборки трав, м | 5,0 |
| Ширина захвата жатки для уборки трав сплошного среза, м | 5,2 |
| Измельчитель |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | 630 |
| Длина измельчающего барабана, мм | 700 |
| Частота вращения измельчающего барабана, об/мин | 1200 |
| Ускоритель и выгрузное устройство |
| Диаметр ротора ускорителя, мм | 510 |
| Частота вращения ротора ускорителя, об/мин | 2500 |
| Угол поворота силосопровода в горизонтальной плоскости (град). | 200 |
| Ходовая часть |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Транспортная скорость, км/ч | До 30 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 |
| Двигатель |
| Марка | ЯМЗ-7511.10-09 с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 295/400 |
| Емкость топливного бака, л | 1080 (2х540) |
| Масса комбайнов без адаптеров, кг | 9900 |