Кормоуборочные комбайны ООО СП «Кировец-ЛандТехник»

Марал 125 (Е-281)

Предназначен для заготовки силоса и сенажа.

Технические характеристики

| Длина резки, мм | 5,5-153 |
| --- | --- |
| Высота подачи измельченной массы, м | 3950 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,5-21,5 |
| Объем топливного бака, л | 185 |
| Ширина измельчающего барабана, мм | 600 |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | 800 |
| Частота вращения измельчающего барабана, об/мин | 830 |
| Количество ножей, шт | 2; 3; 4; 6; 8; 12 |
| Угол поворота силосопровода, град. | 200 |
| Ширина подающей камеры, мм | 580 |
| Количество подающих и подпрессовывающих вальцов, шт | 8 |
| Возможность переключения скорости питающих органов | 3 ступени |
| Способ шлифования | Механический |
| Управление силосопроводом и двойным козырьком | Электро-гидравлическое |
| Количество передач переднего хода, шт | 3 |
| Количество передач заднего хода, шт | 1 |
| Регулировка скорости | Плавная, механический вариатор |
| Ведущие колеса | 18-20 10 PR A 19ES |
| Ведомые колеса | 10,0/75-15-8 PR/импл |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Габаритные размеры, мм | 5660 (с силосопроводом) |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 5260 (без навесных орудий) |
| Масса, кг | ЯМЗ-238 |
| Марка двигателя | 140 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 190 |
| Объем двигателя, л | 14,86 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2200 |