Кормоуборочные комбайны CLAAS KGAA MBH

Claas  «Jaguar» 830 ... 900

Комбайны серии "Jaguar" оборудованы двигателями концерна "Daimler Chrysler" с электронной системой управления впрыском. Поперечное расположение двигателя относительно направления движения способствует оптимизации передачи крутящего момента. По сравнению с моделями предыдущей серии, увеличена длина рамы и, соответственно, база машины. Подборщик комбайнов оборудован двумя копирующими и одним дополнительным опорным (в центре) колесами, ребристыми прижимными роликами для равномерной подачи массы к четырехвальцовому питающему аппарату, оснащенному металлодетектором, и далее к измельчающему аппарату. Барабан измельчающего аппарата оборудован 24 специальными V-образно расположенными относительно друг друга полуножами. Осуществляются автоматическая заточка ножей и электрогидравлическое управление положением противорежущей пластины. Доизмельчитель зерна кукурузы "Corn-Creker" выполнен в виде двух мелкоребристых вальцов, вращающихся в противоположные стороны с высокой частотой. За устройством "Corn-Creker" установлен барабан-ускоритель с лопатками, расположенными по V-образной схеме. Комфортабельная кабина имеет панорамную обзорность, кондиционер, регулируемое по высоте сиденье, шумоизоляцию. Управление комбайном осуществляется с помощью многофункциональной рукоятки, на которой сгруппированы клавиши выбора направления и скорости движения, изменения положения козырька силосопровода, подъема и опускания адаптеров, включения и выключения реверса, регулировки подачи растительной массы. Пульт управления с бортовым компьютером обеспечивает не только измерение и контроль рабочих параметров, учет выполненной работы, но и выдает информацию о необходимости технического обслуживания и эксплуатационные данные по двигателю. В качестве сменных адаптеров в комбайнах используются подборщики, жатки травяная, кукурузная, рядковая и сплошного среза, зерносенажная, початкособиратель.

Технические характеристики

| Тип машин | 900 | 890 | 870 | 850 | 830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность двигателя, кВт | 445 | 370 | 322 | 286 | 236 |
| ширина захвата, м: подборщика жатки кукурузной травяной зерносенажной | 2,2; 3; 3,8 8; 4,5 4,4; 5,1 4,4 3,6; 4,2 3,6 |
| число полуножей | 24 |
| длина резки, мм | 4; 5,5; 7; 9; 14; 17; |
| угол поворота силосопровода, град | 180 |
| габаритные размеры измельчителя без адаптеров в рабочем (транспортном)положении, мм | 5921х2990х5600 6431х3295 х3728 |
| масса, кг | 10440 | 10390 |

Claas  «Jaguar» 810

Предназначен для уборки кормовых культур. Весной комбайн используется в качестве косилки, затем следует заготовка силоса из злаковых трав и из листостебельной массы с початками. Осенью он убирает кукурузу на силос, а завершается уборочный сезон заготовкой кукурузного корнажа.

Технические характеристики

| Марка двигателя | Mercedes Benz OM 460 LA |
| --- | --- |
| мощность двигателя по ЕСЕ R 24 при 1800 об/мин, кВт | 220 |
| мощность двигателя по ЕСЕ R 24 при 1800 об/мин, л.с. | 300 |
| ширина захвата, м: подборщика | 3,0-3,8 |
| число ножей | 20 |
| длина резания барабаном с 20 ножами, мм | 5/6,5/8,5/11/17/21 |
| угол поворота выгрузной трубы, град | 190 |
| Вес, кг | 10840 |