Тракторы ОАО «Алтайский трактор».

Т-4А.01, Т-402.01, Т-404, Т-250

Гусеничные энергонасыщенные сельскохозяйственные тракторы предназначен для выполнения в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами следующих работ: пахоты средних и тяжелых почв, глубокого безотвального рыхления, плантажной вспашки, чизелевания, предпосевной обработки, культивации, лущения стерни, дискования почвы и транспортных работ.

Технические характеристики

| Параметры и технические характеристики | Марка трактора |
| --- | --- |
|  | Т-4А.01 | Т-402.01 | Т-404 | Т-250 |
| Тяговый класс | 4 | 4 | 4-5 | 5 |
| Двигатель | А-01МСИ | Д-461-11 | Д-461-13 | Д4601 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 | 150 | 110,3 (150) | 183,8 (250) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 | 40 | 40 | 20 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч) | 173 | 170 | 238 (175) | 231 (170) |
| Наименьший радиус поворота, м | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,72 |
| Число передач: |  |  |  |  |
| передний ход | 8 | 8 | 8 | 12 |
| задний ход | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диапазон скоростей, км/ч: |  |  |  |  |
| передний ход | 2,22—9,32 | 2,67—11,94 | 3,08—15,40 | 4,6—17,9 |
| задний ход | 3,39—6,10 | 4,07—7,82 | 4,70—10,09 | 3,97—5,99 |
| с ходоуменьшителем | - | - | - | 0,06-3,2 |
| Относительный расход масла на угар, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,3 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 8870 | 8930 | 10950 | 12700 |
| Среднее удельное давление гусениц на грунт, кгс/см2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 |
| Вместимость топливного бака, л | 320 | 320 |  |  |
| Вал отбора мощности, об/мин (* - при установке сменных шестерен и вала) - по заказу | 540 (1000*) | 540 (1000*) |  |  |
| База трактора, мм | 2522 | 2522 | 2100 | 2600 |
| Колея трактора, мм | 1384 | 1384 | 1720 | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 371 | 371 | 450 | 420 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина | 4650 | 4650 | 6100 | 6620 |
| ширина | 1952 | 1952 | 2250 | 2250 |
| высота | 2840 | 2840 | 3200 | 3200 |
| Уровень звука на рабочем месте оператора, дБА, не более (с применением средств индивидуальной защиты) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Процентный ресурс трактора до первого капитального ремонта, тыс. моточасов | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Наработка на сложный отказ, моточасы | 300 | 300 | 300 | 350 |

Т-402А

Сельскохозяйственный гусеничный трактор общего назначения тягового класса 5. Предназначен для выполнения комплекса энергоемких сельскохозяйственных работ, в том числе пахоты на глубину до 40 см и обработки почвы с высоким удельным сопротивлением на полях любой площади в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными гидрофицированными, а также комбинированными машинами и орудиями с активными рабочими органами.

Технические характеристики

| Тяговый класс | 4 |
| --- | --- |
| Двигатель | Д-461-11 |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/л.с.ч | 165 |
| Число передач: |  |
| передний ход | 8 |
| задний ход | 4 |
| Диапазон скоростей, км/ч: |  |
| передний ход | 2,67-11,94 |
| задний ход | 4,07-7,82 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 8830 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4880 |
| ширина | 1820 |
| высота | 2860 |

Т-501

Сельскохозяйственный гусеничный трактор общего назначения тягового класса 5. Предназначен для выполнения следующих работ: пахоты средних и тяжелых почв, в том числе с оборотными плугами, глубокого безотвального рыхления, плантажной вспашки, чизелевания, предпосевной обработки почвы и посева зерновых за один проход в агрегате с современными почвообрабатывающими посевными комплексами, культивации, лущения стерни, дискования почвы, снегозадержания, а также транспортных и вспомогательных работ с использованием бульдозерного оборудования.

Технические характеристики

| Тяговый класс | 5 |
| --- | --- |
| Двигатель | Д-461-19 И |
| Мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/л.с.ч | 172 |
| Число передач: |  |
| передний ход | 8 |
| задний ход | 4 |
| Диапазон скоростей, км/ч: |  |
| передний ход | 3,63-16,36 |
| задний ход | 5,54-10,72 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 11400 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6200 |
| ширина | 2250 |
| высота | 3200 |
| Среднее удельное давление на грунт, кг/см2, не более | 0,45 |

А-600

Сельскохозяйственный гусеничный трактор общего назначения тягового класса 6. Предназначен для выполнения всех видов сельскохозяйственных и транспортных работ в агрегате со шлейфом из 87 сельскохозяйственных машин.

Технические характеристики

| Тяговый класс | 6 |
| --- | --- |
| Ресурс до первого капитального ремонта, тыс.моточасов | 10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/л.с.ч | 168 |
| Число передач: |  |
| передний ход | 12 |
| задний ход | 4 |
| Диапазон скоростей, км/ч: |  |
| передний ход | 5,06-19,51 |
| задний ход | 4,30-6,53 |
| с ходоуменьшителем | 0,10-3,90 |
| Масса трактора конструкционная, кг | 11800 |
| Эксплуатационная, кг | 12500 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6620 |
| ширина | 2250 |
| высота | 3200 |
| Трансмиссия | С переключением передач без разрыва потока мощности в каждом диапазоне |