Тракторы ОАО «Владимирский моторно-тракторный завод»

ВТЗ – 2032

Предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы в садах и виноградниках, на фермах, транспортных работах.

Технические характеристики

| двигатель дизельный Д120, воздушного охлаждения |
| --- |
| частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 22,1/30 |
| удельный расход топлива, г/кВт ч/г/л.с./ч | 245/180 |
| эксплуатационная масса, кг | 2390 |
| продольная база, мм | 1775 |
| габаритные размеры, мм | 3180/1560/2540 |
| ширина колеи, мм:1 по передним колесам 2 по задним колесам | 1224...1424 1210...1484 |
| число передач: переднего хода заднего хода | 8 6 |
| диапазон скоростей, км/ч | 1,52...23,86 |
| вал отбора мощности, тип | независимый |
| число оборотов, об/мин | 540 |
| дорожный просвет, мм | 200 |
| передний мост | Неведущий, портального типа |
| грузоподъёмность, кг | 600 |

ВТЗ – 2032 А

Предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, посадки овощей, междурядной обработки овощных культур, уборки сена, работ на фермах.

Технические характеристики

| двигатель дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
| --- |
| частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 22,1/30 |
| удельный расход топлива, г/кВт ч/г/л.с./ч | 245/180 |
| эксплуатационная масса, кг | 2440 + 50 |
| габаритные размеры, мм | 3160 х 1662 х 2570 |
| ширина колеи, мм:1 по передним колесам 2 по задним колесам | 1322...1522 1210...1484 |
| число передач: переднего хода заднего хода | 8 6 |
| диапазон скоростей, км/ч | 1,53-23,86 |
| вал отбора мощности, тип | независимый |
| число оборотов, об/мин | 540/1000 |
| дорожный просвет, мм | 370 |

ВТЗ – 2032-10

Предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы в садах и виноградниках, на фермах, транспортных работах.

Технические характеристики

| двигатель дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
| --- |
| частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 22,1(30) |
| удельный расход топлива, г/кВт ч/г/л.с./ч | 245(180) |
| эксплуатационная масса, кг | 2390 |
| продольная база, мм | 1775 |
| габаритные размеры, мм | 3180 х 1560 х 2540 |
| ширина колеи, мм:1 по передним колесам 2 по задним колесам | 1224...1424 1210...1484 |
| число передач: переднего хода заднего хода | 8 6 |
| диапазон скоростей, км/ч | 1,52...23,86 |
| вал отбора мощности, тип | зависимый |
| число оборотов, об/мин | 540 |
| дорожный просвет, мм | 200 |
| передний мост | Неведущий, портального типа |
| грузоподъёмность, кг | 600 |

ВТЗ – 2048А

Предназначен для выполнения комплекса сельскохозяйственных работ, в том числе с рядом сельскохозяйственных машин, которые агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4.

Технические характеристики

| двигатель дизельный Д130, четырехтактный, трехцилиндровый, воздушного охлаждения |
| --- |
| частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 35,3(48) |
| удельный расход топлива, г/кВт ч/г/л.с./ч | 245 (180) |
| эксплуатационная масса, кг | 2750 |
| габаритные размеры, мм | 3300 х 1675 х 2600 |
| ширина колеи, мм:1 по передним колесам 2 по задним колесам | 1322...1522 1210...1484 |
| число передач: переднего хода заднего хода | 8 6 |
| диапазон скоростей, км/ч | 2,0-30,0 |
| вал отбора мощности, тип | независимый |
| число оборотов, об/мин | 540/1000 |
| дорожный просвет, мм | 207 |

ВТЗ - 2027

Универсально-пропашной трактор предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на фермах, в садах, виноградниках, а также для транспортных работ. Трактор может комплектоваться кабиной, каркасом безопасности, тентом и дугой безопасности.

Технические характеристики

| Двигатель | дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
| --- | --- |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 18,4 (25) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.*ч) | 241 (177) |
| Эксплуатационная масса, кг | 2020 |
| Продольная база, мм | 1775 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 3180 1560 2540 |
| Число передач переднего хода заднего хода | 8 6 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,36...21,47 |
| Дорожный просвет, мм | 345 |
| Передний мост | неведущий |
| Рулевое упраление | Глобоидальный ролик-червяк |
| Грузоподъёмность | 600 |

Т-30-69 и Т-30-70

Универсально-пропашные тракторы их модификации предназначены для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на фермах, в садах, виноградниках, а также для транспортных работ. Трактор может комплектоваться кабиной, каркасом безопасности, тентом и дугой безопасности.

Технические характеристики

| Модель | Т-30-69 | Т-30-70 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, об, мин | 2000 |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 22,1 (30) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.*ч) | 245 (180) |
| Эксплуатационная масса, кг | 2020 | 2390 |
| Продольная база, мм | 1775 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 3180 1560 2480 |
| Ширина колеи, мм по передним колесам по задним колесам | 1224…1424 1210…1484 |
| Число передач переднего хода заднего хода | 8 6 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,52…23,86 |
| Вал отбора мощности, тип | зависимый | независимый |
| число оборотов, об/мин | 540 |
| Дорожный просвет, мм | 345 |
| Передний мост | неведущий,портального типа |
| Рулевое упраление | глобоидальный ролик-червяк | гидрообъемное |
| Грузоподъёмность навесной системы | 600 |
| Кабина | одноместная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида |

Т- 30 А 80 и Т – 45 А

Универсально-пропашные тракторы Т-30А-80 и Т-45А и их модификации предназначены для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на фермах, в садах, виноградниках, а также для транспортных работ. Трактор может комплектоваться кабиной, каркасом безопасности, тентом и дугой безопасности.

Технические характеристики

| Модель | Т - 30 А 80 | Т - 45 А |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения | дизельный Д130, четырехтактный, трехцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, об, мин | 2000 |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 22,1 (30) | 33,1 (45) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.*ч) | 245 (180) | 241(177) |
| Эксплуатационная масса, кг | 2490 | 2600 |
| Продольная база, мм | 1946 | 2086 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 3320 3460 1660 2540 |
| Ширина колеи, мм по передним колесам по задним колесам | 1322...1522 1210...1484 |
| Число передач переднего хода заднего хода | 8 6 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,52...23,86 |
| Вал отбора мощности, тип | независимый |
| число оборотов, об/мин | 540 |
| Дорожный просвет, мм | 345 |
| Передний мост | ведущий |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Грузоподъёмность навесной системы | 1000 |
| Кабина | одноместная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида |

Т - 50

Универсально-пропашной трактор предназначен для работ в фермерских и коллективных хозяйствах.

Технические характеристики

| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 |
| --- | --- |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 33,1 (45) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.*ч) | 241 (177) |
| Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
| Продольная база, мм | 2086 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 3740 1660 2540 |
| Ширина колеи, мм по передним колесам (регулируемая через каждый 100 мм) по задним колесам | 1322….1522 1210…1484 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,52…23,86 |
| Передний мост | Ведущий |
| Грузоподъёмность навесной системы (на оси подвеса), кг | 1200 |

Т - 85

Универсально-пропашной трактор тягового класса 1,4 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ (с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями), погрузочно-разгрузочных работ и работ на транспорте.

Технические характеристики

| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2100 |
| --- | --- |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 62,5 (85) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.*ч) | 235(173) |
| Эксплуатационная масса, кг | 3800 |
| Продольная база, мм | 2450 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 3900 1800 2600 |
| Ширина колеи, мм по передним колесам (регулируемая через каждый 100 мм) по задним колесам | 1400..1800 1400..1800 |
| Число передач: переднего хода заднего хода | 24 24 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1.47...37.72 |
| Передний мост | ведущий |
| Грузоподъёмность навесной системы (на оси подвеса), кг | 3000 |