Тракторы	ОАО «Липецкий трактор».

ЛТЗ – 60  А и ЛТЗ 60 АБ

Предназначены для возделывания пропашных культур, пахоты, сплошной культивации и других  работ общего назначения; посева зерновых и трав; уборки пропашных и колосовых культур, выполнения транспортных и погрузочных работ. Трактор агрегатируется более чем со 132  машинами и орудиями, охватывающими весь комплекс сельхозработ.

Технические характеристики

| трактор | ЛТЗ-60А | ЛТЗ-60АБ |
| --- | --- | --- |
| двигатель | Д-144 | Д-248 |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 44,1 (60) | 42,3 (57,5) |
| КПП: переднего хода/ заднего хода | 7/7 | 7/7 |
| диапазон скоростей трактора, км/ч: | 3,42-30,03 | 3,42-30,03 |
| габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм: | 3920 х 1710 и 2170 х 2560 | 3950 х1710 и 2170 х 2560 |

ЛТЗ – 95 Б и ЛТЗ – 120 Б

Тракторы предназначены для возделывания и уборки сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощей в составе однооперационных и комбинированных агрегатов, посева и уборки зерновых и трав, а также пахоты, сплошной культивации и других  работ общего назначения, внесения удобрений и гербицидов, выполнения транспортных и погрузо-разгрузочных работ.

Технические характеристики

| трактор | ЛТЗ-95Б | ЛТЗ-120Б |
| --- | --- | --- |
| Тяговый класс | 1,4 | 2,0 |
| двигатель | Д-245.5 | Д-245.16 |
| Номинальная мощность, кВт(л.с.) | 65(88,4) | 91(124) |
| Емкость топливного бака, л | 170 | 170 |
| КПП: переднего хода/ заднего хода | 16/8 | 16/8 |
| С ходоуменьшителем | 20/12 (36/28-с набором сменных шестерен) | 20/12 (36/28-с набором сменных шестерен) |
| диапазон скоростей трактора, км/ч: |  |
| Вперед/назад | 2,13-38,6/2,68-13,1 |
| С ходоуменьшителем | 0,074-38,6/0,09-13,1 |
| габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм: | 4200 х 1925 х 2850 |

ЛТЗ - 140

Универсально-пропашной трактор, предназначен для работы в различных отраслях: на лесозаготовках, в промышленности, в качестве транспортного средства в коммунальном хозяйстве.

Технические характеристики

| Модель двигателя | Д-260 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт(л.с.) | (140) |
| Запас крутящего момента, % | 30 |
| Число передач: Вперед Назад | 16 8 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 2,4-40,5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 |
| Гидронавесная система. Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 7000 |
| Вал отбора мощности | Задний, независимый с многодиско- вым мокрым фрикционом, электро- гидравлическим включением с про- порциональным клапаном (540 и 1000 об/мин) |
| Масса, кг | 5300 |
| Колесная формула | 4К4 |

ЛТЗ – 155.4

Предназначен для возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы, подсолнечника, овощей, кукурузы и других культур по существующим и прогрессивным технологиям.

Технические характеристики

| Продольная база, мм | 2765 |
| --- | --- |
| Габариты, длина х ширина х высота, мм | 5100 х 2355 х 3100 |
| масса эксплуатационная, кг | 5981 |
| двигатель | ЯМЗ 236Д-2 |
| Эксплуатационная мощность, кВт/л.с. | 110(150) |
| Число передач |  |
| Переднего хода с.х./б.х. | 16 |
| заднего хода с.х./б.х. | 8 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 2,089 – 35,011; 2,582 – 11,951 |
| рулевое управление |  |
| Передних колес | гидрообъемное |
| Задних колес | Гидромеханическое |