Тракторы ОАО «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе».

ХТЗ – 150 К – 09

Трактор общего назначения предназначен для энергоемких сельскохозяйственных работ: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, транспортных работ с прицепами до 20 тонн.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,36-6,03; 7,08-12,67; 16,27-30,08 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Длина, мм | 6130 |
| Ширина, мм | 2406 |
| Высота, мм | 3195 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1680 и 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8200 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 26 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 54 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
| Масло в рулевом управлении, л | 33 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 315 |
| Охлаждающая жидкость, л | 45 |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 30-60 (3000-6000) |
| Тормоза | Остановочные колодочные, стояночные-ленточные |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Шины | 21,3R24. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |

ХТЗ - 16131

Трактор пахотно-пропашной предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ общего назначения, возделывания и уборки пропашных культур.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | BF6M1013E, «Дойтц АГ», Германия |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 142 (190) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 108/140 |
| Рабочий объем, л | 7,14 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 217 (160) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 4/16 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 2/8 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 1,37-2,42; 3,15-5,56; 7,03-12,38;16,18-28,60 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 2,07-3,66; 4,75-8,41 |
| Главные передачи | конические с самоблокирующимися дифференциалами |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | передний - независимый односкоростной; задний независимый двухскоростной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | переднего 1000; заднего 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Колея, мм на шинах 16,9R38 | 2050 |
| Колея, мм на шинах 16,9R38 с установкой проставок | 2800 |
| Колея на спаренных колесах 9,5R42 | 1800 и 2700 |
| База, мм | 2860 |
| Габариты (на шинах 16,9R38) мм: длина с автосцепками | 6640 |
| Габариты (на шинах 16,9R38) мм: ширина | 2480 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8260 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота на шинах 16,9R38, м | 7,1 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 21 |
| Масло в коробке передач, л | 19,3 |
| Масло в ведущих мостах, л | 49 |
| Масло в рулевом управлении и навесных устройствах, л | 57,2 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 280 |
| Охлаждающая жидкость, л | 35 |
| Тип охлаждающей жидкости | глизантин |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 40-60 (4000 и 6000) |
| Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Механизм поворота | передние управляемые колёса с гидрообъёмным рулевым управлением |
| Шины | одинарные (4 колеса) - 16,9R38, сдвоенные (8 колес) - 9,5R42 |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12 В |
| Навесное устройство | переднее и заднее, гидравлические системы с закрытым центром, грузоподъемность переднего - 1500 кгс, заднего - 4500 кгс |

ХТЗ – 17021

Трактор общего назначения предназначен для энергоемких сельскохозяйственных работ: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, транспортных работ с прицепами до 20 тонн.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | BF6M1013E, «Дойтц АГ», Германия |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 142 (190) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 108/140 |
| Рабочий объем, л | 7,14 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 217 (160) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,90-6,13; 8,18-12,88; 18,82-31,00 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,90-9,28 |
| Главные передачи | конические с самоблокирующимися дифференциалами |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Длина, мм | 6500 |
| Ширина, мм | 2460 |
| Высота, мм | 3360 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8700 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 21 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 54 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
| Масло в рулевом управлении, л | 35 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 430 |
| Охлаждающая жидкость, л | 34 |
| Тип охлаждающей жидкости | глизантин |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 40-60 (4000 и 6000) |
| Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Шины | 23,1R26. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |

ХТЗ - 17221

Трактор общего назначения предназначен для энергоемких сельскохозяйственных работ: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, транспортных работ с прицепами до 20 тонн.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,72-5,85; 7,81-12,29; 17,96-29,60 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2460 |
| Высота, мм | 3195 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8900 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 26 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 54 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
| Масло в рулевом управлении, л | 35 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 430 |
| Охлаждающая жидкость, л | 45 |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 30-60 (3000-6000) |
| Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Шины | 23,3R26. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |

ХТЗ – 17222

Трактор общего назначения предназначен для энергоемких сельскохозяйственных работ: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, транспортных работ с прицепами до 20 тонн.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7 (175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 4/16 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 2/8 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,61-5,68; 7,58-11,9; 11,53-18,1; 25,4-39,95 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,46-8,6; 17,44-27,4 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Длина, мм | 6130 |
| Ширина, мм | 2460 |
| Высота, мм | 3345 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8900 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 26 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 54 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
| Масло в рулевом управлении, л | 35 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 360 |
| Охлаждающая жидкость, л | 45 |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 40-60 (4000 и 6000) |
| Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Шины | 23,1R26. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |

ХТЗ – 150 – 05 - 09

Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ по обработке почвы и уборке урожая. Широкий диапазон скоростей без ограничения по тяговому усилию дает возможность использовать тракторы на различных сельскохозяйственных работах на рациональных техноло-гических скоростях.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7 (175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/9 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/3 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 4,26-5,88; 6,72-9,28; 11,09-15,31 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,74-7,93 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Длина, мм | 5000 |
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 2680 |
| База, мм | 1800 |
| Колея, мм | 1435 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8150 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 26 |
| Масло в коробке передач, л | 38 |
| Масло в ведущих мостах, л | 34 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 50 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 3,6 |
| Топливо, л | 315 |
| Охлаждающая жидкость, л | 46 (вода), 34 (тосол) |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тяговое усилие, кгс | 4000 |
| Тормоза | ленточные |
| Механизм поворота | гидроподжимные муфты и тормоза на вторичных валах коробки передач |
| Ходовая система | подвеска - балансирная эластичная |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 3500 кгс |

ХТЗ - 181

Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ по обработке почвы и уборке урожая.

Технические характеристики

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-238КМ2-3, ОАО «Автодизель», г.Ярославль, РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 139,7 (180) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/9 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/3 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 4,26-5,88; 6,72-9,28; 11,09-15,31 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,74-7,93 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты |  |
| Длина, мм | 5455 |
| Ширина, мм | 1960 |
| Высота, мм | 3170 |
| База, мм | 2300 |
| Колея, мм | 1435 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 9050 |
| Ёмкости заправки |  |
| Масло в двигателе, л | 28 |
| Масло в коробке передач, л | 38 |
| Масло в ведущих мостах, л | 34 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 50 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 3,6 |
| Топливо, л | 430 |
| Охлаждающая жидкость, л | 46 (вода), 42 (тосол) |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 50 (5000)- 60 (6000) |
| Тормоза | ленточные |
| Механизм поворота | гидроподжимные муфты и тормоза на вторичных валах коробки передач |
| Ходовая система | подвеска комбинированная торсионно-пружинная |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 3500 кгс |