ООО «Камский тракторный завод»

Т-185 (ХТХ-185), Т-215 (ХТХ-215), Т-105 (СХ-105), Т-85 (СМАХ-85)

Тракторы сельскохозяйственные общего назначения.

Технические характеристики

|  | Т-185 (ХТХ-185) | Т-215 (ХТХ-215) | Т-105 (СХ-105) | Т-85 (СМАХ-85) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговый класс | 3 | 2 |
| Двигатель | IVECO F4HE9684W | IVECO F4HE9684A | Perkins 1104C-44T | Perkins 1104C-44 |
| Максимальная мощность л.с./кВт (с системой Power Management) | 173/127 (198/146) | 202/149 (228/168) | 75/102 | 62/84 |
| Мощность при ном. Частоте вращения, об/мин | 162/119 (182/134) | 193/142 (217/160) | 72,5/98,6 | 60/81,6 |
| Ном.частота вращения, об/мин (ISO) | 2200 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,7 | 4,4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 104/132 | 102/120 | 105/127 |
| Макс.крутящий момент, Нм | 700 (800) | 830 (950) | 392 | 368 |
| Диапазон частоты вращения при макс. крут. Момент, об/мин (с системой Power Management) | 1100-1400 (1650) | 1200-1700 (1750) | 1400 |
| Запас крутящего момента, % (системой Power Management) | 35 (38) | 30 (35) | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 347 | 155 | 102 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | 200 | 204 | 202 | 208 |
| Периодичность замены масла, ч | 500 |
| Генератор, А | 120 | 65 |
| Трансмиссия |  |
| К-во скоростей (вперед/назад) XtraSpeed | 32+24 | 24+24 | 12+12 |
| К-во скоростей с ходоуменьшителем XtraSpeed | 48+40 | 36+36 | 24+12 |
| К-во скоростей (вперед/назад) XtraSpeed-Е | 32+24 |  |  |
| К-во скоростей с ходоуменьшителем XtraSpeed-Е | 48+40 |  |  |
| Изменение направления (реверс) | Сервопривод с нейтралью |
| Периодичность замены масла, ч | 1000 |
| Тип механизма блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковое сцепление в масляной ванне |
| Вал отбора мощности |  |
| Включение / выключение | Электрогидравлическое |
| Частота вращения, об/мин | 540/1000 или 540Е/1000 | 540/1000 |
| Частота вращения двигателя при 540/1000 об/мин | 1860/2025 | 1944/1916 |
| Передний мост |  |
| Производство | Carraro (со станд. Оборудованием/ с навесным оборудованием) | Carraro 707/S4 | AGRO |
| Распределение момента по осям | 1.328:1 |  |  |
| Угол развала колес, град. | 6 | 0 |
| Угол поворота колес, град | 55 | 52 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 4,2 |
| Гидравлическая система |  |
| Тип насоса | Закрытого типа, с регулировкой потока (PFC-аксиально-поршневой) | Шестеренчатый насос |
| Производительность насоса, л/мин | 163 | 54 |
| Тип контроля | ELL (electronic lower link) |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 10950 | 3875 | 2600 |
| Категория | 3 | 2 |
| Габаритные размеры, масса и колеса |  |
| Масса эксплуатационная, кг | 7205 | 3808 | 3330 |
| Масса с балластом, кг | 8045 | 4300 | 3460 |