Тракторы Петербургского тракторного завода, ЗАО дочернее общество ОАО	«Кировский завод».

Трактор К-744 Р 1

Сельскохозяйственный трактор "Кировец" серии 744 общего назначения тягового класса 5 предназначен для основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.

Технические характеристики

| Модель двигателя | ЯМЗ 238 НД5 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя |  |
| номинальная, кВт(л.с.) | 221 (300) |
| эксплутационная, кВт(л.с.) | 205 (279) |
| Удельный расход топлива г/кВт*ч, (г/л.с.) | 220 (162) |
| Масса эксплуатационная, кг | 14900 |
| Трансмиссия | Механическая, с переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима и электрогидропереключением режимов. |
| КПП | 16-скоростная, 4-режимная с шестернями постоянного зацепления, фрикционная, с гидравлическим переключением передач, без разрыва потока мощности. |
| 1-я | I - 3,6 | II - 4,6 | III - 5,2 | IV - 6,3 |
| 2-я | I - 7,3 | II - 8,8 | III - 10,6 | IV - 12,9 |
| 3-я | I - 7,9 | II - 9,6 | III - 11,5 | IV - 13,8 |
| 4-я | I - 15,9 | II - 19,4 | III - 23,3 | IV - 28,8 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота | 7350 х 2865 х 3846 |
| Наименьший радиус поворота, м | 7,9 |
| Топливный бак, л | 800 |

Трактор К-744 Р 2

Сельскохозяйственный трактор "Кировец" серии 744 общего назначения тягового класса 5 предназначен для основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.

Технические характеристики

| Марка | К-744 Р 2 | К-744 Р 2 Mercedes |
| --- | --- | --- |
| Модель двигателя | ЯМЗ — 8481.10 | Mercedes OM 457 LA |
| Мощность двигателя |  |
| номинальная, кВт(л.с.) | 257 (350) | 260 (354) |
| эксплутационная, кВт(л.с.) | 235 (320) | 250 (340) |
| Удельный расход топлива г/кВт*ч, (г/л.с.) |  |
| При эксплутационной мощности | 240 (177) | 213 (157) |
| При номинальной мощности | 220 (162) | 205 (151) |
| Масса эксплуатационная, кг | 15680 | 15220 |
| Трансмиссия | Механическая, с переключением передач, без разрыва потока мощности в пределах каждого режима, механическое переключение режимов. |
| КПП | 16 скоростей вперед и 8 назад, 4 режима переднего и 2 заднего хода. |
| 1-я | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6,5 |
| 2-я | 7,6 | 9,2 | 11,0 | 13,4 |
| 3-я | 8,2 | 10,0 | 12,0 | 14,4 |
| 4-я | 16,6 | 20,2 | 24,2 | 30,0 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота | 7 350 х 2 875 х 3 730 |
| Наименьший радиус поворота, м | 7,98 |
| Топливный бак, л | 800 |

Трактор К-744 Р 3 «Базовая комплектация» и «Комплектация 1»

Сельскохозяйственный колесный трактор «Кировец» общего назначения тягового класса 8 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева, транспортных работ.

Технические характеристики

| Комплектация | Базовая | 1 |
| --- | --- | --- |
| Модель двигателя | ЯМЗ - 8481.10-02 | ЯМЗ – 8481.10-04 |
| Мощность двигателя |  |  |
| номинальная, кВт(л.с.) | 287 (390) | 309 (420) |
| эксплутационная, кВт(л.с.) | 261 (356) | 287 (390) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/кВт*ч, (г/л.с.) | 230 (170) |
| Масса эксплуатационная, кг | 17500 |
| Трансмиссия | Механическая, с переключением 4-х передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов. Обеспечивает 16 скоростей движения вперед и 8 назад |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 30 |
| Максимальная скорость движения назад, км/ч | 3,7 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота | 7350 х 2875 х 3876 |
| Наименьший радиус поворота, м | 7,9 |
| Топливный бак, л | 800 |

Трактор К-744Р-04

Сельскохозяйственный колесный трактор "Кировец" серии К-744 общего назначения тягового класса 5 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.

Технические характеристики

| Модель двигателя | ЯМЗ 238 НД |
| --- | --- |
| Мощность двигателя |  |
| номинальная, кВт(л.с.) | 184 (250) |
| эксплутационная, кВт(л.с.) | 168 (229) |
| Удельный расход топлива г/кВт*ч, (г/л.с.) | 220 (162) |
| Масса эксплуатационная, кг | 14300 |
| Трансмиссия | Механическая, с рычажным переключением передач и режимов, без разрыва потока мощности в пределах каждого режима, механическое переключение режимов. |
| КПП | 16 скоростей вперед и 8 назад, 4 режима переднего и 2 заднего хода |
| 1-я | I - 3,6 | II - 4,6 | III - 5,2 | IV - 6,3 |
| 2-я | I - 7,3 | II - 8,8 | III - 10,6 | IV - 12,9 |
| 3-я | I - 7,9 | II - 9,6 | III - 11,5 | IV - 13,8 |
| 4-я | I - 15,9 | II - 19,4 | III - 23,3 | IV - 28,8 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота | 7050 х 2865 х 3620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 7.2 |
| Топливный бак, л | 640 |

Трактор К-744Р-05

Сельскохозяйственный колесный трактор "Кировец" серии К-744 общего назначения тягового класса 5 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.

Технические характеристики

| Модель двигателя | ЯМЗ 238 НД5 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, номинальная, кВт(л.с.) | 221 (300) |
| Удельный расход топлива г/кВт*ч, (г/л.с.) | 220(162) |
| Масса эксплуатационная, кг | 14300 |
| Трансмиссия | Механическая, с рычажным переключением передач и режимов, без разрыва потока мощности в пределах каждого режима, механическое переключение режимов. |
| КПП | 16 скоростей вперед и 8 назад, 4 режима переднего и 2 заднего хода |
| 1-я | I - 3,6 | II - 4,6 | III - 5,2 | IV - 6,3 |
| 2-я | I - 7,3 | II - 8,8 | III - 10,6 | IV - 12,9 |
| 3-я | I - 7,9 | II - 9,6 | III - 11,5 | IV - 13,8 |
| 4-я | I - 15,9 | II - 19,4 | III - 23,3 | IV - 28,8 |
| Габаритные размеры, м, не более, длина x ширина x высота | 7050 х 2865 х 3620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 7,2 |
| Топливный бак, л | 640 |

К – 9360, К – 9400, К – 9430, К – 9450, К - 9520

Предназначены для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.

Технические характеристики

| Модель | К 9360 | К 9400 | К 9430 | К 9450 | К 9520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | OM 457 LA | OM 502 LA |
| Количество цилиндров | 6 | 8 |
| Объем, л | 11,97 | 15,93 |
| Макс. номинальная мощность при 1800 об/мин, кВт | 260 | 295 | 315 | 335 | 380 |
| Макс. номинальная мощность при 1800 об/мин, л.с. | 354 | 401 | 428 | 455 | 516 |
| Номинальная мощность при 2000 об/мин, кВт | 250 | 285 | 305 | 325 | 370 |
| Номинальная мощность при 2000 об/мин, л.с. | 341 | 387 | 414 | 442 | 503 |
| Эксплуатационная мощность, кВт/ л.с. | 250/340 | 283/385 | 302/410 | 322/437 | 365/496 |
| Макс. крутящий момент, нМ | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 |
| Макс. крутящий момент, (об/мин) | 1200 |
| Запас крутящего момента, % | 40 | 41 | 38 | 29 | 35 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 205 (150) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 213 (156) |
| Уровень выбросов | Евро 2 |
| Объем топливного бака, л | 1030 |
| Количество передач вперед/назад | 16/8 | 12/2 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 3,6-30 | 3,6-36 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 210 |
| Макс.производительность насоса, л/мин | 190 |
| Емкость гидробака, л | 200 |
| Кол-во выносных пар линий гидросистем машин и орудий | 5 |
| Тип навески | 3-х точечная |
| Категория навески | 4 N |
| Гузоподъемность на оси подвеса, кг | 10 000 |
| Длина, мм | 7350 |
| Ширина, мм | 2875 | 3070 |
| Высота, мм | 3720 | 3710 |