Посевные комплексы и сеялки

ОАО «Красная Звезда» («Червона Зирка»)

Сеялка зернотуковая СЗТ-3,6А

Сеялка зернотукотравяная предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур, сыпучих и несыпучих семян трав и других культур, близких к перечисленным по размерам семян и нормам высева, с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Технические характеристики

| Тип сеялки | Прицепная |
| --- | --- |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 3,6 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 12 |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| ширина междурядья, см | 7,5-15 |
| Норма высева семян, кг/га Пшеница Ячмень Рожь Овес Горох клевер эспарцет люцерна житняк горчица рыжик гречиха просо конопля | 90-350 60-220 100-270 80-400 20-75 7-90 6-30 8-10 8-25 5-12 60-250 15-30 15-110 35-300 |
| Масса сеялки, кг | 1690 |
| Габариты, мм | 3700х4300х1650 |
| Емкость бункера, дм3 для туков для семян для трав | 453 212 86 |
| Глубина заделки семян, минимально-максимальная, мм Дисковыми сошниками Наральниковыми сошниками | 40-80 20-40 |
| Норма высева гранулированных минеральных удобрений, кг/га | 25-200 |

Сеялка зернотукотравяная СЗТ-5,4

Предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур как раздельно, так и одновременно с посевом сыпучих и несыпучих семян трав и внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Технические характеристики

| Производительность за час основного времени, га/ч | 4,9-6,5 |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 9-12 |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| ширина междурядья, см | 15 (7,5) |
| Норма высева, кг/га Семян Удобрений травы | 5-400 25-200 5-90 |
| Масса сеялки, кг | 2950 |
| Габариты, мм | 6750х2950х2750 |
| Емкость бункера, дм3 для туков для семян для трав | 318 680 |

Сеялка овощная СОН-4,2

Предназначена для рядового посева семян овощных культур на ровной грядковой и гребневой поверхности с одновременным внесением минеральных удобрений.

Технические характеристики

| модель | СОН-4,2 | СОН-4,2-01 | СОН-4,2-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сеялки | навесная | навесная | навесная |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 2,52-2,94 | 2,52-2,94 | 2,52-2,94 |
| Ширина захвата, м | 3,6-4,2 | 3,6-4,2 | 3,6-4,2 |
| рабочая скорость, км/ч | 7 | 7 | 7 |
| Масса конструкционная, кг | 1386 | 1145 | 1114 |
| Габариты, мм | 5050х1715х1335 | 5050х1715х1335 | 5050х1450х1335 |
| Норма высева, кг/га |  |  |  |
| Семян | 0,3-110 | 0,3-110 | 0,3-110 |
| Удобрений | 50-150 | 50-150 | 50-150 |

Сеялка пневматическая зернотуковая УПС-8 и УПС-6

Предназначена для пунктирного посева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои а также семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным раздельным от семян внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.

Технические характеристики

| модель | УПС-6 | УПС-8 |
| --- | --- | --- |
| тип сеялки | навесная | навесная |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 2,26-3,78 | 2,00-5,04 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 3,6-9,0 | 3,6-9,0 |
| Рабочая ширина захвата, м, при междурядий, см 45 60 70 90; 60х120; 45х90 | 4,2 | 3,6 4,8 5,6 5,4 |
| Масса конструкционная, кг | 1149 | 1454 |
| Габариты, мм | 1700х4900х1600 | 1600х6250х1400 |
| Норма высева семян минимально-максимальная, тыс.шт/га | 19-966 | 19-966 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 50-250 | 50-250 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-120 | 20-120 |
| Глубина заделки удобрений, мм Ниже семян на Сбоку семян не более | 10-30 50 | 10-30 50 |

Сеялка пневматическая зернотуковая УПС-12

Предназначена для точного посева калиброванных, дражированных и обычных семян сахарной и кормовой свеклы, сои, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, кормовых бобов, фасоли и других семян, близких к ним по размерам.

Технические характеристики

| Производительность за час основного времени, га/ч | 3,016-5,04 |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 3,6-9,0 |
| Рабочая ширина захвата, м, при междурядий, см 45 60 70 90; 60х120; 45х90 | 5,4 4,8 5,6 5,4 |
| Масса сеялки конструкционная, кг | 1695 |
| Габариты, мм | 1600х6250х1430 |
| Емкость бункера, дм3 для удобрений (6 и 4 бункера) для семян (12, 8 и 6 бункеров) | 306,6-270,0-180,0 321,6-242,4-161,6 |
| Норма высева семян минимально-максимальная, тыс.шт/га | 19-966 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 50-250 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-120 |
| Глубина заделки удобрений, мм Ниже семян на Сбоку семян, не более | 10-30 50 |

Сеялка зерновая СЗ-3,6А

Предпочтительно использовать в однорядном варианте на полях площадью до 40 га.

Технические характеристики

| Модель | СЗ-3,6А | СЗ-3,6А-01 | СЗ-3,6А-02 | СЗ-3,6А-03 | СЗ-3,6А-04 | СЗ-3,6А-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, га/ч | 3,2-4,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| Расстояние между рядами, см | 15 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 |
| Норма высева семян, кг/га | 5-400 |
| Норма внесения удобрений, кг | 25-200 |
| Масса сеялки, кг | 1380 | 1255 | 1440 | 1370 | 1400 | 1350 |
| Габариты, мм | 4300х3700х1650 |
| Емкость бункера, л для туков для семян | 453 212 |
| Тип сошника | двухдисковые + пальцевые загортача | однодисковые | наральниковые двухстрочные + пальцевые загортача | наральниковые однодисковые | двухдисковые двухстрочные | двухдисковые однострочные |
| Число сошников, шт | 24 |

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4

Служит для рядового посева семян зерновых и зернобобовых культур, льна с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированного удобрения. Сеялка может быть использована для посева других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо и др.)

Технические характеристики

| Модель | СЗ-5,4 | СЗ-5,4-01 | СЗ-5,4-02 | СЗ-5,4-03 | СЗ-5,4-04 | СЗ-5,4-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Производительность, га/ч | 4,9-6,5 |
| Тип сошника | двухдисковые с пальцевыми загортачами | однодисковые | наральниковые двухстрочные с пальцевые загортачами | наральниковые однострочные | двухдисковые двухстрочные с пальцевыми загорточами | двухдисковые однострочные |
| Ширина междурядья, см | 15 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 |
| Число сошников, шт | 36 | 72 | 36 | 72 | 36 |
| Глубина заделки семян, см | 4-8 |
| Емкость бункера, л для туков для семян | 680 318 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4-2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 |
| Норма высева, кг/га | 15-400 | 40-300 | 15-400 | 35-400 |
| Норма высева зерновых культур, кг/га | 60-350 | 60-300 | 60-350 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-200 |
| Норма высева гречихи, кг/га | 20-75 | - | 20-75 | - |
| Норма высева гороха, кг/га | 80-400 | - | 80-400 |
| Норма высева травы и крестоцветных кг/га | 15-110 | - | 15-110 | - |
| Норма высева льна, кг/га | - | 40-150 | - |
| Габариты, мм |  |
| Длина | 2950 |
| Ширина | 6750 |
| Высота | 2750 |
| Масса, кг | 2190 | 2000 | 2290 | 2190 | 2290 | 2400 |

Сеялка зерновая прессовая СЗП – 3,6Б

Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулируемых минеральных удобрений.

Технические характеристики

| Модель | СЗП-3,6Б | СЗП-3,6Б-01 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| Производительность, га/ч | 3,2-4,3 |
| Ширина междурядья, см | 15 | 7,5 |
| Число сошников, шт | 36 | 72 |
| Емкость бункера, л для туков для семян | 453 212 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 |
| Норма высева, кг/га | 15-350 |
| Норма высева зерновых культур, кг/га | 60-250 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-200 |
| Норма высева ржи, кг/га | 60-220 |
| Норма высева гречихи, кг/га | 20-75 |
| Норма высева ячменя, кг/га | 90-350 |
| Норма высева просо, кг/га | 15-30 |
| Норма высева овса, кг/га | 100-275 |
| Норма высева гороха, кг/га | 80-400 |
| Норма высева зернобобовых, кг/га | 35-350 |
| Норма высева травы и крестоцветных кг/га | 15-110 |
| Габариты, мм |  |
| Длина | 3985 |
| Ширина | 3710 |
| Высота | 1755 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2500 |

Сеялка-культиватор СТС

Предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых и травяных культур по стерневым фонам, с предпосевной культивацией и рядковым прикатыванием с одновременным внесением минеральных удобрений. Обеспечивает качественный посев с максимальным сохранением стерни при влажности почвы не более 20 %.

Технические характеристики

| Модель | СТС-2 | СТС-6 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 2,05 | 6,15 |
| Производительность, га/ч | 1,4-2 | 4,2-6,19 |
| Ширина междурядья, см | 22,8 |
| Число сошников, шт | 9 | 27 |
| Глубина заделки семян, см | 2-8 |
| Глубина обработки почвы, см | 2-8 |
| Глубина заделки удобрений, см | 4-8 |
| Количество рядов сошников, шт | 2 |
| Количество высевающих аппаратов для удобрений, шт | 9 | 27 |
| Емкость бункера, л для туков для семян | 226 106 | 678 318 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4-2 | 3-4 |
| Состоит из сеялок, шт | 1 | 3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-10 |
| Норма высева, кг/га | 4-250 |
| Норма высева зерновых культур, кг/га | 50-250 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 50-200 |
| Норма высева гречихи, кг/га | 30-80 |
| Норма высева ячменя, кг/га | 50-250 |
| Норма высева овса, кг/га | 50-250 |
| Норма высева гороха, кг/га | 80-300 |
| Норма высева могара, кг/га | 6-20 |
| Норма высева суданка, сорго, кг/га | 10-30 |
| Норма высева горчицы, кг/га | 10-20 |
| Норма высева эспарцет, кг/га | 20-50 |
| Норма высева люцерна, донник, кг/га | 4-20 |
| Норма высева: костра безостая, пырей, житняк, просо, кг/га | 8-30 |
| Катки | кольчатый | - |
| Габариты, мм |  |
| Длина | 3920 | 6900 |
| Ширина | 2094 | 11470 |
| Высота | 1845 | 3800 |
| Масса, кг | 1165 | 4484 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Неустойчивость общего высева семян, % | 3 |
| Неравномерность высева трав, % | 20 |
| Неравномерность высева семян зерновых культур, % | 3 |
| Неравномерность высева бобовых культур, % | 4 |
| Неустойчивость общего высева удобрений, % | 10 |

Пневматическая сеялка-культиватор Сириус 10

Предназначена для посева по нулевым и минимальным агротехнологиям. Осуществляет высев семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), cредне-и мелкосеменных зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин) и других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.), а также сыпучих семян трав (люцерна, клевер, тимофеевка, рапс) с одновременным внесением в засеваемые рядки минеральных удобрений и прикатыванием почвы.

Технические характеристики

| Агрегатируется с тракторами: | К 744-02, К 744-03, «Беларус 3022-ДВ» или импортными тракторами мощностью 280 - 380 л.с. в зависимости от применяемых рабочих органов, глубины посева, типа и влажности почвы. |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час основного времени (расчетная), га/час | 10 |
| Рабочая скорость (в зависимости от применяемых рабочих органов и глубины посева), км/час | от 8 до 10 |
| Транспортная скорость, км/час | 20 |
| Ширина захвата, м | 10 |
| Количество рядов рабочих органов по длине хода, шт | 4 |
| Расстояние между рядами рабочих органов по длине хода, мм | 920 |
| Количество рабочих органов, шт | 40 |
| Ширина междурядья, мм | 254 |
| Глубина заделки семян, мм | 30-80 |
| Глубина заделки удобрений, мм | 30-80 |
| Глубина культивирования, мм | 120-200 |
| Норма высева семян, кг/га | 0,2-400 |
| Норма высева минеральных удобрений, кг/га | 25-200 |
| Ёмкость семенного бункера, л | 5250 |
| Ёмкость тукового бункера, л | 3480 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), без учета вылета маркера, мм | 13800х10500х4000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 14000х6200х4220 |

Сеялка универсальная пневматическая Вега 8

Предназначена для пунктирного высева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а также семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным, раздельным от семян внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.

Технические характеристики

| Ширина захвата, м | 5,6 |
| --- | --- |
| Количество рядков, шт | 8 |
| Ширина междурядий, мм | 700 |
| Рабочая скорость, км/час | 3,6-9,0 |
| Производительность, га/час | 2-5,04 |
| Емкость бункера, (суммарная), дм3 |  |
| для семян | 214,4 |
| для удобрений | 204,4 |
| Нормы высева |  |
| для семян, шт/п.м. | 2-43 |
| для удобрений, кг/га | 50-250 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-120 |