Посевные комплексы и сеялки ОАО «Лидагропроммаш»

Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-3А

Предназначен для предпосевной обработки почвы и посева зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур с одновременным внесением минеральных удобрений.

Технические характеристики

| Тип | полуприцепной |
| --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами класса | 3 |
| Ширина захвата, м | 3 |
| Производительность, га/час | 3,0-4,6 |
| Число рядков, шт | 22 |
| Количество прикатывающих катков, шт | 1 |
| Фреза активного типа, шт | 1 |
| Двухдисковый сошник с системой самоочистки, шт | 22 |
| Ширина междурядий, мм | 125 |
| Вместимость бункера семян, л | 310 |
| Норма высева семян, кг/га | 50-350 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 30-85 |
| Глубина заделки семян, см | 2-5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 3000х3000х2250 |
| Масса, кг, не более | 2400 |

Агрегат зернотуковый комбинированный АЗТК-4

Предназначен для предпосевной обработки почвы с одновременным посевом зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур.

Технические характеристики

| Тип | полуприцепной |
| --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами класса | 3 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Производительность, га/час | 3,2-4,8 |
| Число рядков, шт | 32 |
| Количество прикатывающих катков, шт | 2 |
| Двухдисковый сошник с системой самоочистки на пружинной стойке, шт | 32 |
| Ширина междурядий, мм | 125 |
| Вместимость бункера семян, л | 410 |
| Вместимость бункера удобрений, л | 440 |
| Норма высева семян, кг/га | 50-350 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 30-85 |
| Глубина заделки семян, см | 1-5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 7850х4000х2500 |

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АПП-4П

Предназначен для предпосевной обработки почвы и посева зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных (фосфорных) удобрений.

Технические характеристики

| Тип | полуприцепной |
| --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами класса | 4 |
| Ширина захвата, м | 4 |
| Производительность, га/час | 2,8-4,0 |
| Число рядков, шт | 30 |
| Количество прикатывающих катков, шт | 2 |
| Двухдисковый сошник с системой самоочистки, шт | 30 |
| Ширина междурядий, мм | 125 |
| Вместимость бункера семян, л | 2770 |
| Вместимость бункера удобрений, л | 770 |
| Норма высева семян, кг/га | 50-350 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 30-85 |
| Глубина заделки семян, см | 2-5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 8000х4000х2500 |

Агрегат посевной с активными рабочими органами ПА-3М

Предназначен для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей и травосмесей по стерне.

Технические характеристики

| Агрегатируется с тракторами класса | 2-3 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3 |
| Производительность сменная, га | 15-20 |
| Число рядков, шт | 12,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-7 |
| Вместимость бункеров, л | 500 |
| Норма высева , кг/га | 0,4-460 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 3400х3000х2600 |

Агрегат посевной с пассивными рабочими органами ПА-3

Предназначен для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей и травосмесей по стерне.

Технические характеристики

| Агрегатируется с тракторами класса | 2-3 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3 |
| Производительность сменная, га | 15-20 |
| Число рядков, шт | 12,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-7 |
| Вместимость бункеров, л | 500 |
| Норма высева , кг/га | 0,4-460 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 3000х2800х2300 |

Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6П

Агрегаты почвообрабатывающие посевные АПП-6П с пассивными почвообрабатывающими органами предназначены для предпосевной обработки почвы на глубину до 12 см с одновременным посевом зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур.

Технические характеристики

| Модель | АПП-6П | АПП-6П-01 |
| --- | --- | --- |
| Тип | полуприцепной |
| Агрегатируется с тракторами класса | 5 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Производительность за час основного времени, га | 5,6-7,0 |
| Количество лап культиватора, шт | 13 |
| Количество дисков культиватора, шт | 14 |
| Количество сошников сеялки, шт | 48 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-12 |
| Емкость бункера, м3 | 2,3 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 9500х6500х2800 |
| Масса, кг | 7050 | 6850 |

Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6А

Агрегаты почвообрабатывающие посевные АПП-6А предназначены для предпосевной обработки почвы на глубину до 12 см с одновременным посевом зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур.

Технические характеристики

| Тип | полуприцепной |
| --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами класса | 5 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Производительность за час основного времени, га | 5,7-25,4 |
| Глубина заделки семян, см | 2-7 |
| Масса, кг | 5150 |
| Ширина междурядий, мм | 125 |
| Емкость бункера, л | 2300 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 9500х6500х2800 |

Сеялка зерновая пневматическая универсальная СПУ-3

Сеялка СПУ предназначена для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей, и травосмесей. В зависимости от высеваемой культуры норму высева можно изменять от 1,8 до 400 кг/га и глубину заделки семян в пределах требований к каждой культуре.

Технические характеристики

| Модель | СПУ-3 | СПУ-3Д | СПУ-3Л |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 3 | 3 | 3 |
| Конструкция сошника | анкер | диск | лен |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Емкость бункеров, л | 500 | 500 | 500 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Вес без загрузки, кг | 540 | 650 | 700 |
| Сменная производительность, га | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Габаритные размеры в транспортном положении |  |  |  |
| Длина | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота | 2150 | 2150 | 2150 |
| Агрегатирование с тракторами класса | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Сеялка зерновая пневматическая универсальная СПУ-4

Сеялка СПУ предназначена для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей, и травосмесей. В зависимости от высеваемой культуры норму высева можно изменять от 1,8 до 400 кг/га и глубину заделки семян в пределах требований к каждой культуре.

Технические характеристики

| Модель | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Навесная пневматическая |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 4 | 4 | 4 |
| Конструкция сошника | анкер | диск | льняной |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 | 5-12 |
| Емкость бункеров, л | 500 | 500 | 500 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Число рядков | 32 | 32 | 32 |
| Вес без загрузки, кг | 755 | 910 | 800 |
| производительность, га/час | 3,6-4,7 | 3,6-4,7 | 3,6-4,7 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |  |  |
| Длина | 2140 | 2140 | 2400 |
| Ширина | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота | 2150 | 2150 | 2200 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Сеялка зерновая пневматическая универсальная СПУ-6

Сеялка СПУ предназначена для рядового посева зерновых и бобовых культур, трав, овощей, и травосмесей. В зависимости от высеваемой культуры норму высева можно изменять от 1,8 до 400 кг/га и глубину заделки семян в пределах требований к каждой культуре.

Технические характеристики

| Модель | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 6 | 6 | 6 |
| Конструкция сошника | анкер | диск | льняной |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 | 8-12 |
| Емкость бункеров, л | 1000 | 1000 | 1000 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Число рядков | 48 | 48 | 48 |
| Вес без загрузки, кг | 1230 | 1470 | 1250 |
| производительность, га/час | 5,4-7,1 | 5,4-7,1 | 3,4-3,6 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |  |  |
| Длина | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ширина | 2380 | 2380 | 2380 |
| Высота | 2150 | 2150 | 2150 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 2 | 2 | 2 |

Сеялка зернотуковая механическая СЗМП-4

Предназначена для посева зернобобовых и травяных культур с одновременным внесением удобрений.

Технические характеристики

| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4-2 |
| --- | --- |
| Производительность за час, га | 3,2-4,8 |
| Норма высева, кг/га | 50-350 |
| Норма внесения удобрений, кг/га | 30-85 |
| Глубина заделки семян, см | 1-5 |
| Масса, кг | 1400 |
| Ширина междурядий регулируемая, мм | 125 |
| Емкость семенного бункера, л | 410 |
| Емкость бункера удобрений, л | 440 |
| Габаритные размеры, мм | 3300х4000х2250 |

Сеялка точного высева СТВ-12

Сеялка точного высева является унифицированной машиной, предназначенной для посева семян следующих культур: кукуруза, конские бобы, крупная фасоль, горох, люпин, подсолнух, соя, дражированные семена свеклы и другие семена с минимальным размером 2,5 мм.

Технические характеристики

| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 |
| --- | --- |
| Производительность за час основного времени при скорости 5 км/ч, га/час | 3,24 |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Диапазон высева семян для одного высевающего аппарата, шт/м |  |
| Для свеклы | 5,2-14,8 |
| Для других культур | 3,1-9,9 |
| Глубина заделки семян, см | 2-10 |
| Масса, кг | 1450 |
| Ширина междурядий регулируемая, см | 45-75 |
| Емкость одного бункера, л | 28 |

Сеялка точного высева СТВ-8К

Сеялка точного высева является унифицированной машиной, предназначенной для посева семян следующих культур: кукуруза, конские бобы, крупная фасоль, горох, люпин, подсолнух, соя, дражированные семена свеклы и другие семена с минимальным размером 2,5 мм.

Технические характеристики

| Модель | СТВ-8К | СТВ-8КУ |
| --- | --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 | 1,4 |
| Производительность за час основного времени при скорости 5 км/ч, га/час | 2,16 | 2,16 |
| Ширина захвата, м | 6 | 6 |
| Диапазон высева семян для одного высевающего аппарата, шт/м |  |  |
| Для сахарной свеклы | 5,2-14,8 | 5,2-14,8 |
| Для кукурузы | 3,4-9,9 | 3,4-9,9 |
| Глубина заделки семян, см | 2-10 | 2-10 |
| Масса, кг | 1228 | 1550 |
| Ширина междурядий регулируемая, см | 60-75 | 60-75 |
| Емкость одного бункера, л | 28 | 70 |

Сеялка культиватор стерневая СКС-2

Предназначена для разбросного (сплошного) посева зерновых и зернобобовых культур с одновременным подрезанием сорняков, внесением гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы на отвальных и стерневых фонах преимущественно в районах с недостаточным увлажнением и почвах, подверженных ветровой эрозии.

Технические характеристики

| Рабочая скорость движения, км/ч | До 7 |
| --- | --- |
| Производительность за час основного времени, га/час | 1,4 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,05 |
| Ширина полосы посева одним сошником, см | 17-20 |
| Норма высева семян, кг/га |  |
| пшеница | 50-500 |
| Ячмень | 50-450 |
| Овес | 50-300 |
| Гречиха | 30-150 |
| Просо | 10-60 |
| горох | 80-540 |
| Норма высева удобрений, кг/га | 50-200 |
| Глубина заделки семян, удобрений, мм | 40-100 |
| Масса, кг | 1260 |
| Вместимость бункера семян, дм3 | 260 |
| Вместимость бункера для туков, дм3 | 140 |