Сеялки ОАО «Сибзавод»

Универсальная сеялка-культиватор стерневая СКП-2,1

«Омичка»

Сеялка за один проход выполняет четыре технологические операции:

-культивацию с подрезанием сорняков;

-внесение минеральных гранулированных удобрений;

-разбросной(сплошной) высев семян(не требуется перекрестный способ сева);

-прикатывание почвы стальными кольчато-шпоровыми катками с одновременным вычесыванием сорняков и созданием ветроустойчивой поверхности поля.

СКП-2,1 – стандартное исполнение;

СКП-2,1 А – переход на сдвоенную переднюю опору за счет увеличения опорной поверхности позволяет значительно снизить неравномерность глубины заделки семян в зависимости от загруженности бункера, улучшить маневренность агрегата на поворотах снизить тяговое сопротивление;

СКП-2,1 Б – на 40 % увеличена емкость зернотукового бункера, что позволяет за счет сокращения количества заправок семян и удобрений в течение смены увеличить производительность труда при севе.

СКП-2,1 Г – оснащена двумя задними пневматическими колесами для транспортировки.

СКП-2,1 Д – оснащена дополнительной колесной рамой с двумя пневматическими колесами.

СКП-2,1 И – рама новой конструкции, введено дополнительное приводное колесо и заравнивающая борона, состоящая из двух рядов пружинных зубьев, расположенных за батареей катков сеялки.

Технические характеристики

| Производительность, га/ч | 1,4 |
| --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Количество высевающих аппаратов, шт | 9 |
| Габариты, мм | 3700х2100х1800 |
| Масса, кг | 1250 |
| Глубина заделки семян, см | 3-10 |
| Норма высева, кг/га | 100-500 |