Посевные комплексы ОАО «Сызраньсельмаш»

Универсальный посевной агрегат АУП-18,05 и АУП-18,07

Агрегат универсальный посевной плоскорежущий предназначен для без рядкового посева зерновых, зернобобовых культур и семян трав по стерневым фонам и зяби с внесением гранулированных удобрений, одновременной предпосевной культивацией и прикатыванием посева, а так же для подготовки почвы под посев и культивации паров.

Технические характеристики

| Модель | АУП-18.05 | АУП-18.07 |
| --- | --- | --- |
| Тип агрегатирования | полуприцепной |
| Ширина захвата, м | 4,5 |
| Производительность, га/ч | 4-5 |
| Ширина междурядья, см | 25 |
| Глубина заделки семян, см | 4-10 |
| Число сошников, шт | 18 |
| Тип сошника | Стрельчатая лапа полосного посева |
| Емкость зерно-тукового бункера, л | 1218 | 1400 |
| Агрегатируемость, т.с. | 3-5 |
| Ширина полосы посева одним сошником, см | 25 |
| Глубина заделки удобрений, см | 4-10 |
| Глубина обработки почвы, см | 4-10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Транспортная скорость, км/ч | 18 |
| Масса загружаемых семян, кг | 890 | 1000 |
| Габаритные размеры и масса |
| Длина, мм | 4550 | - |
| Ширина, мм | 4750 | - |
| Высота, мм | 1850 | - |
| Длина транспортная, мм | 4400 | - |
| Ширина транспортная, мм | 4680 | - |
| Высота транспортная, мм | 2840 | - |
| Масса, кг | 3100 | - |