ООО «Агро»

Посевные комплексы Томь10 и Томь 12

Предназначен для посева сельскохозяйственных культур по мульче или стерневому фону без предварительной подготовки почвы (прямой посев).

Технические характеристики

| Модель | Томь 10 | Томь 12 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 10,6 | 12,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-13 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 30 |
| Ширина междурядья, м | 19 |
| Количество секций рамы, шт | 3 |
| Количество сошников, шт | 55 | 65 |
| Тип сошника | двухдисковый |
| Габариты в транспортном положении(длина×ширина×высота), м | 12850×5130×4370 | 12850×5130×5250 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Масса, кг | 8500 (+2700) | 9400 (+2700) |

Посевные комплексы Кузбасс ПК-6,1 ПК-8,5, ПК-9,7, ПК-12,2

Предназначен для выполнения несколько операций по обработке земли за один проход по полю, беспахотной технологии «ленточного посева», с одновременным выравниванием почвы, компьютерного контроля за всем технологическим процессом.

Технические характеристики

| Модель | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| Ширина междурядья, м | 30,5 |
| Количество секций рамы, шт | 3 |
| Количество сошников, шт | 20 | 28 | 32 | 40 |
| Тип сошника | двухсторонняя стрельчатая лапа |
| Масса, кг | 6000±150 | 7100±150 | 8200±150 | 9300±150 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-13 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 30 |
| Габариты в транспортном положении (ширина×высота), м | 5,6х3,1 | 5,6×3,3 | 5,6х3,9 | 5,6×5,1 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Чистая производительность, га/ч | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| Мощность двигателя (л.с.) агрегатируемого трактора | 180-200 | 350 | 350-400 |

Малогабаритный посевной комплекс ПК-4,8 Б «Кузбасс-Б»

Предназначен для выполнения несколько операций по обработке земли за один проход по полю, беспахотной технологии «ленточного посева», с одновременным выравниванием почвы, компьютерного контроля за всем технологическим процессом.

Технические характеристики

| Рабочая ширина захвата, м | 4,8 |
| --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-13 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 30 |
| Ширина междурядья, м | 30,5 |
| Емкость бункера, м3 | 4,2 |
| Семена/удобрения, % | 60/40 |
| Количество секций рамы, шт | 1 |
| Количество сошников, шт | 16 |
| Масса, кг |  |
| - почвообрабатывающего орудия | 3300 |
| - бункера | 1500 |
| Привод высевающих аппаратов | от прикатывающего колеса |
| Габариты в рабочем (транспортном) положении (длина×ширина×высота), мм | 7,23×5,06×3,56(6,99×5,06×3,90) |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Чистая производительность, га/ч | 4,8 |
| Мощность двигателя (л.с.) агрегатируемого трактора | 150-180 |