Посевные комплексы и сеялки Amazone – Werke H.Drever GmbH and Co. KG

Сеялка точного высева Amazone ED 601 K

Предназначена для посева подсолнечника, сахарной с точный высев достигается механизмом, работающим по принципу вакуумного разделения семян. Электронное устройство типа Amascan полностью контролирует процесс высева семян, оповещает обо всех возникающих неисправностях при работе машины, сигнализирует о неправильной установке нормы высева. Возможность комплектации сеялки различными заделывающими катками. Система копирования поверхности почвы - возможность установки различных сошников. Конструкция профильной рамы позволяет особенно легкое смещение высевающих аппаратов, например, при переоснащении с кукурузы на сахарную свеклу.

Технические характеристики

| необходимая мощность трактора, л.с. | от 150 |
| --- | --- |
| производительность, га/час | 6 |
| рабочая скорость, км/час | до 10 |
| рабочая ширина, м | 6,0 |
| транспортная ширина, м | 2,7 |
| ширина междурядий серийная, см | 75 |
| ширина междурядий минимальная, см | 30 |
| емкость семенного бункера, л | 750 |
| масса, кг | 2112 |

Сеялка AMAZONE СIRRUS

Предназначена для предпосевной обработки с последующим посевом различных культур.

Технические характеристики

| модель | 3001 Super | 3001 Special | 4001 Super | 4001 Special | 6001 Super | 6001 Special |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Транспортная ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| рабочая скорость, км/ч | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 |
| Производительность в единицах площади, га/ч | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 4,8 | 4,8 |
| Потребность в тяговой мощности, кВт/л.с. | 90/120 | 90/120 | 110/150 | 110/150 | 147/200 | 147/200 |
| емкость семенного бункера, л | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Масса, кг | 4550 | 3900 | 6450 | 5900 | 8400 | 7600 |
| Расстояние между рядами, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

Сеялка AMAZONE СITAN

Предназначена для посева зерновых культур.

Технические характеристики

| модель | 8000 | 9000 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 8000 | 9000 | 12000 |
| Транспортная ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Транспортная длина, мм | 8700 | 8700 | 10200 |
| рабочая скорость, км/ч | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Производительность, га/ч | 6-8 | 7-9 | 10-12 |
| Потребность в тяговой мощности, л.с. | 150 | 170 | 225 |
| емкость семенного бункера, л | 5000 | 5000 | 5000 |
| Масса, кг | 6250 | 6600 | 7600 |
| Расстояние между рядами, мм | 125 | 125 | 125 |

Сеялка AMAZONE DMC PRIMERA

Предназначена для прямого, мульчированного и традиционного посева зерновых и зернобобовых культур.

Технические характеристики

| модель | 601 | 602 | 902 | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
| Транспортная ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 |
| Макс. рабочая скорость, км/ч | 15 | 18 | 15 | 18 |
| Потребность в тяговой мощности, л.с. | 150 | 180 | 240 | 270 |
| емкость семенного бункера, л | 3000 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Масса, кг | 5500 | 6200 | 8500 | 8500 |
| Расстояние между рядами сошников, мм | 840 | 840 | 840 | 840 |

Сеялка точного высева Amazone ED

Предназначена для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| модель | 302 | 452 | 452-К | 602-К | 902-К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 9 |
| Транспортная ширина, мм | 3000 | 4000 | 3000 | 3050 | 3050 |
| рабочая скорость, км/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Междурядное расстояние, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Агрегат посевной с фронтальным бункером Amazone Avant

Предназначен как для классического, так и для мульчированного посева различных культур.

Технические характеристики

| Модель | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип рамы | Не складная | складная | складная | складная |
| Ширина захвата, мм | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Транспортная ширина, мм | 4070 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Масса, кг | 2970 | 4290 | 4970 | 5500 |

Сеялка пневматическая навесная Amazone AD-P

Предназначена для посева всех видов сельскохозяйственных культур рядовым способом.

Технические характеристики

| модель | 302 Profi | 303 Special | 303 Super | 402 Profi | 403 Special | 403 Super | 452 Profi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 |
| Количество рядков | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 |
| Ширина междурядий, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| емкость семенного бункера, л | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 |

Сеялка AMAZONE D9

Сеялка используется для посева всех видов сельскохозяйственных культур рядовым способом.

Технические характеристики

| Модель | 25-19 Special | 25-21 Special | 25-23 Special | 30-21 Special | 30-25 Special | 30-29 Special |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 2,5 | 3 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/ л.с. | 59-88/80-120 |
| Ширина междурядья, см | 13,1 | 12 | 10,8 | 14,3 | 12 | 10,3 |
| Число сошников, шт | 19 | 21 | 23 | 21 | 25 | 29 |
| Емкость семенного бункера (опция), л | 360 | 450 |
| Масса, кг | 511 | 558 |
| Масса с сошниками WS/RoTec, кг | 580 | 642 |
| Модель | 120-87 Super | 120-99 Super | 30-21 Super | 30-25 Super | 30-29 Super | 40-29 Super | 40-33 Super | 60-48 Super | 60-60 Super |
| Ширина захвата, м | 12 | 3 | 4 | 6 |
| Ширина междурядья, см | 13,8 | 12,0 | 14,3 | 12,0 | 10,3 | 13,8 | 12 | 12,5 | 10,0 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/ л.с. | 132-176 / 180-240 | 59-88 / 80-120 | 59-96 / 80-130 | 96-118 / 130-160 |
| Число сошников, шт | 87 | 99 | 21 | 25 | 29 | 33 | 48 | 60 |
| Емкость семенного бункера, л | 2490 | 600 | 830 | 1200 |
| Емкость семенного бункера (опция), л | - | 860/1000 (с насадками) | 1380 (с насадками) | 1720 (с насадками) |
| Масса, кг | 5800 | 657 | 948 | 2230 |
| Масса с сошниками WS/RoTec, кг | 6170 | 759 | 1057 | 2390 |

Сеялка механическая насадная Amazone АD

Предназначена для посева всех видов сельскохозяйственных культур рядовым способом.

Технические характеристики

| Модель | 253-20 Special | 253-24 Special | 303-24 Special | 303-30 Special |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 2,5 | 3 |
| Ширина междурядья, см | 12,5 | 10,4 | 12,5 | 10,0 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/ л.с. | 88-118/120-160 |
| Число сошников, шт | 20 | 24 | 30 |
| Емкость семенного бункера, л | 360 | 450 |
| Емкость семенного бункера (опция), л | 560 (с насадками) | 710 (с насадками) | 850 (с насадками) |
| Масса, кг | 609 | 665 |
| Масса с сошниками WS/RoTec, кг | 675 | 744 |

| Модель | 303-24 Super | 303-30 Super | 403 Super | 453 Super |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3 | 4 | 4,5 |
| Ширина междурядья, см | 12,5 | 10,0 | 12,5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/ л.с. | 88-188 / 120-160 |
| Число сошников, шт | 24 | 30 | 32 | 36 |
| Емкость семенного бункера, л | 600 | 830 | 945 |
| Емкость семенного бункера (опция), л | 860 (с насадками) | 1000 (с насадками) | 1380 (с насадками) | 1355 (с насадками) |
| Масса, кг | 716 | 949 | 1066 |
| Масса с сошниками WS/RoTec, кг | 795 | 1055 | 1184 |