Посевные комплексы и сеялки John Deere

Сеялка складывающаяся зерновая John Deere 455

Подходят для хозяйств, высевающих зерновые, бобовые и кормовые культуры на больших, холмистых участках. Постоянное гидравлическое давление на сошник гарантирует одинаковое прижимное усилие, обеспечивающее равномерный точный высев, в то же время позволяя сошникам проходить над препятствием.

Технические характеристики

| Модель | 455-10,7 | 455-7,6 | 455-9,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип агрегатирования | Прицепная |
| Ширина захвата, м | 10,7 | 7,6 | 9,1 |
| Ширина междурядья, см | 15, 19 или 25 |
| Глубина заделки семян, см | 1-9 |
| Число сошников, шт | 42-70 | 30-50 | 36-60 |
| Число секций | 3 | 2 | 3 |
| Гибкость между секциями, град | +-15 |
| Емкость семенного бункера, л | 3467 | 2469 | 2948 |
| Емкость тукового бункера, л | 0-2080 | 0-1481 | 0-1768 |
| Емкость зерно-тукового бункера, л | 4205 | 2994 | 3576 |
| Агрегатируемость, т.с. | 2-4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-11 |
| Транспортная скорость, км/ч | 32 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота | 1680 |
| Длина транспортная | 8229 | 6705 | 7467 |
| Ширина транспортная | 4620 |

Сеялка пневматическая дисковая John Deere 730

Выполняет предпосевную обработку и посев за один проход. Конструкция сеялки включает 5-рядный культиватор, позади которого смонтирован ряд двойных дисковых сошников, которые обеспечивают точность высева семян на полях, содержащих свыше 45 процентов растительных остатков.

Технические характеристики

| Комплектация | 28 | 36 | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение: ширина междурядья | 6 ft | 7,5 ft | 6 ft | 7,5 ft | 6 ft | 7,5 ft |
| Ширина захвата, м | 8,5 | 11 | 13,4 |
| Ширина междурядья, см | 15,2 | 19,1 | 15,2 | 19,1 | 15,2 | 19,1 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 190-289 |
| Глубина заделки семян, см | 0-8,9 |
| Число сошников, шт | 52 | 46 | 72 | 58 | 88 | 70 |
| Тип сошника | двухдисковый |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-13 |
| Шины | 11х15, 10 PR | 11х15, 12 PR | 11 L х 15 FI |
| Количество стрельчатых лап культиватора, шт | 37 | 47 | 59 |
| Количество секций рамы, шт | 3 |
| Количество транспортных колес | 4 |
| Число рядов культиваторных лап, шт | 5 |
| Ширина междурядья культиваторных лап, см | 15,2 |
| Размер лапы культиватора, мм | 16х44х610 |
| Ширина захвата стрельчатой лапы, мм | 279,4 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3430 | 4670 | 5330 |
| Длина | 7100 |
| Ширина транспортная | 4880 | 5790 |
| Масса, кг | 4944 | 6305 | 7711 |

Сеялка пневматическая точного высева John Deere 1890 и 1895 SFP

Предназначена для высева зерновых, крупяных, зернобобовых, масличных культур, а также трав по минимальным и нулевым технологиям с одновременным внесением удобрений.

Технические характеристики

| Модель | 1890 |
| --- | --- |
| Комплектация: по ширине захвата в футах | 30 | 36 | 40 | 42,5 |
| Исполнение: по ширине междурядья в футах | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 |
| Ширина захвата, м | 9,1 | 10,9 | 12,2 | 12,95 |
| Ширина междурядья, см | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 19,1 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 225 | 250 | 300 | 350 |
| Расстояние между рядами сошников, шт | 134 |
| Число сошников, шт | 36 | 48 | 44 | 58 | 48 | 64 | 50 | 68 |
| Тип сошника | Диск диаметром 46 см с наклоном 7 градусов |
| Количество секций рамы, шт | 3 |
| Количество рядов сошников, шт | 2 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3600 | 4550 | 4450 | 4850 |
| Длина | 7500 |
| Ширина транспортная | 4370 | 5590 |
| Масса, кг | 6773 | 7727 | 8227 | 9325 | 8891 | 10161 | 9250 | 10682 |

| Модель | 1895 SFP |
| --- | --- |
| Комплектация: по ширине захвата в футах | 30 | 36 | 40 | 43 |
| Исполнение: по ширине междурядья в футах | 10 |
| Ширина захвата, м | 9,1 | 10,9 | 12,2 | 13,1 |
| Ширина междурядья, см | 25,4 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 250 | 275 | 325 | 375 |
| Расстояние между рядами сошников, шт | 134 |
| Число сошников, шт | 36 | 44 | 48 | 50 |
| Тип сошника | Диск диаметром 46 см с наклоном 7 градусов |
| Количество секций рамы, шт | 3 |
| Количество рядов сошников, шт | 2 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3600 | 4550 | 4450 | 4850 |
| Длина | 8800 |
| Ширина транспортная | 4370 | 5590 |
| Масса, кг | 10847 | 12537 | 13406 | 14069 |

Сеялка пропашная John Deere 1700 Rigid

Предназначен для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| модель | 4 Row 30 | 4 Row 36 | 4 Row 38 | 4 Row 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 59/80 |
| Ширина междурядья, см | 76,2 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 4 |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Количество колес, шт | 2 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4-2 |
| Внесение жидких удобрений | опция |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-1,4 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 2896 |
| Длина транспортная | 1777 |
| Ширина транспортная | 4039 (с маркерами) |
| Масса, кг | 1855 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле, л | 58 |

| Модель | 6 Row 36 | 6 Row 38 | 6 Row 40 | 6 Row 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 59/80 |
| Ширина междурядья, см | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 76,2 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 6 |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Количество колес, шт | 2 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4-2 |
| Внесение жидких удобрений | опция |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-1,4 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3072 | 2896 |
| Длина транспортная | 1777 |
| Ширина транспортная | 7035 (с маркерами) | 4977 (с маркерами) |
| Масса, кг | 2683 | 3033 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле, л | 58 |

| модель | 8 Row 30 | 8 Row 36 | 8 Row 38 | 8 Row 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 59/80 |
| Ширина междурядья, см | 76,2 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 8 |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Количество колес, шт | 2 |
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4-2 |
| Внесение жидких удобрений | опция |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-1,4 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3072 | 3758 |
| Длина транспортная | 1777 |
| Ширина транспортная | 7035 (с маркерами) | 8787 (с маркерами) |
| Масса, кг | 3922 | 3342 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле, л | 58 |

| модель | 10 Row 30 | 6 Row 70 сm | 8 Row 70 сm |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 59/80 |
| Ширина междурядья, см | 76,2 | 70 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 10 | 6 | 8 |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Количество колес, шт | 2 |
| Агрегатируемость, т.с. | 3 | 1,4-2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-1,4 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3758 | 2896 | 3072 |
| Длина транспортная | 4090 | 1777 |
| Ширина транспортная | 8787 (с маркерами) | 4977 (с маркерами) | 7035 (с маркерами) |
| Масса, кг | 3850 | - |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле, л | 58 |

Сеялка пропашная пневматическая John Deere 1710 Vertikal-Fold

Предназначена для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| Модели | 12 Row 30 | 12 Row 70сm | 8 Row 36 | 8 Row 38 | 8 Row 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 |
| Требуемая мощность трактора, кВт/л.с. | 66-110/90-150 |
| Ширина междурядья, см | 76,2 | 70 | 91,44 | 96,52 | 101,6 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 12 | 8 |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Количество колес, шт | 4 |
| Агрегатируемость, т.с. | 2-3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3962 | 3708 |
| Длина транспортная | 3353 |
| Ширина транспортная | 6248 | 5740 |
| Масса, кг | 2226 | 1809 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле, л | 58 |

Сеялка пропашная John Deere 1720 Stack-Fold

Предназначена для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| Модели | 12 Row 36 | 12 Row 38 | 12 Row 40 | 12 Row 30 | 16 Row 30 | 16 Row 30 CCS | 8 Row 36 | 8 Row 38 | 8 Row 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 76,2 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 12 | 16 | 8 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Емкость тукового бункера, л | 0 | 3637 | 0 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 | 180 | 120 |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 4039 | 3556 | 4013 | 3405 |
| Длина транспортная | 1777 | 3962 | 1777 |
| Ширина транспортная с маркерами | 5944 | 7215 | 6172 | 8129 | 5005 | 5310 |
| Масса, кг | 3623 | 2998 | 4183 | 6123,5 | 2419 | 2438 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

Сеялка пропашная пневматическая John Deere 1730 Narrow Row

Предназначена для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| Модели | 11 Row 15 | 6 Row 30 |
| --- | --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 38,1 | 76,2 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 11 | 6 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Требуемая мощность трактора, л.с./кВт | 135/99 |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3480 |
| Длина транспортная | 4090 |
| Ширина транспортная | 4800 (с маркерами) |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

| Модели | 11 Row 18 | 11 Row 19 | 11 Row 20 | 6 Row 36 | 6 Row 38 | 6 Row 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 11 | 6 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Требуемая мощность трактора, л.с./кВт | 135/99 |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 2896 |
| Длина транспортная | 4090 |
| Ширина транспортная | 6325 (с маркерами) |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

| Модели | 13 Row 18 | 13 Row 19 | 13 Row 20 | 8 Row 36 | 8 Row 38 | 8 Row 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 13 | 8 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Требуемая мощность трактора, л.с./кВт. | 135/99 |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 2896 |
| Длина транспортная | 4090 |
| Ширина транспортная | 8458 (с маркерами) |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

| Модели | 15 Row 15 | 8 Row 30 |
| --- | --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 38,1 | 76,2 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 15 | 8 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Требуемая мощность трактора, л.с./кВт | 135/99 |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 2896 |
| Длина транспортная | 4090 |
| Ширина транспортная | 6325 (с маркерами) |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

| Модели | 11 Row 15 |
| --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 55,9 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 12 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Требуемая мощность трактора, л.с./кВт | 135/99 |
| Привод сеялки | Гидросистема трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3758 |
| Длина транспортная | 4090 |
| Ширина транспортная | 7873 (с маркерами) |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

Сеялка пропашная пневматическая John Deere 1770 Front-Fold

Предназначена для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| Модели | 12Row30 | 12Row30 NT | 12Row30 NT CCS | 16Row30 NT | 16Row30 NT CCS | 24Row 30 NT | 24Row 30 NT CCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сошника | «Tru-Vee»- двух дисковый (381 мм) |
| Ширина междурядья, см | 76,2 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 12 | 16 | 24 |
| Глубина заделки семян, см | 5-12 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 |
| Требуемая мощность трактора, л.с./кВт | 115/85 | 155/114 | 200/147 |
| Количество высевающих устройств на боковой секции, шт | 8 | - |
| Емкость тукового бункера, л | 1500 | 0 (только на тракторе) | 2546 | 0 (только на тракторе) | 3637 | 0 (только на тракторе) | 3637 |
| Емкость тукового ящика, л | 250 | - |
| Емкость бака для жидких удобрений, л | - | 1703 | - | 2643 | - | 2643 | - |
| Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 |
| Число секций, шт | 2 | 3 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3429 | 3405 | 3810 | 3835 | 4167 |
| Длина транспортная | 8992 | 9296 | 10363 | 13030 |
| Ширина транспортная | 4624 | 3658 |
| Масса, кг | 5398 | 6305 | - | 7173 | 7700 | 10760 | - |
| Дорожный просвет, мм | 559 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 58/109 |

Сеялка пропашная широкозахватная John Deere DB

Предназначена для рядового посева пропашных культур.

Технические характеристики

| Модели | DB 44 | DB 58 | DB 60 | DB 66 | DB 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип агрегатирования | Сцепная скоба (с опорной системой) |
| Тип рамы | 3-х секционная с передним складыванием |
| Ширина захвата, м | 13,5 | 18 | 18,4 | 20,2 | 24,4 |
| Ширина междурядья, см | 56 | 51 | 56 | 76 |
| Число высевающих аппаратов, шт | 24 | 32 | 36 | 32 |
| Число рядов, шт | 24 | 32 | 36 | - |
| Количество высевающих устройств на центральной секции, шт | 8 | 10 | 6 |
| Количество высевающих устройств на боковой секции, шт | 8 | 11 | 13 |
| Максимальное рабочее давление гидросистемы трактора, кПа | 20700 |
| Привод сеялки | от опорного колеса – 2 привода |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3100 | 3700 |
| Длина транспортная | 11300 | 12500 | 14000 | 15300 |
| Ширина транспортная | 4600 | 4900 | 5400 | 4900 |
| Масса, кг | 12300 | 13300 | 13500 | 13900 | 14500 |
| Дорожный просвет, мм | 560 | 660 |
| Емкость семенного бункера на высевном модуле/ опция, л | 60/110 |

Сеялка-культиватор пневматическая John Deere 1840

Предназначена для высева зерновых, колосовых, крупяных и масличных культур.

Технические характеристики

| Модель | 1840 |
| --- | --- |
| Комплектация: ширина захвата в футах | 31 | 35 | 41 | 45 | 52 | 57 | 61 |
| Исполнение: ширина междурядья в футах | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
| Количество секций рамы, шт | 3 | 5 |
| Ширина захвата, м | 9,4 | 10,6 | 12,5 | 13,7 | 15,8 | 17,4 | 18,6 |
| Производительность, га/ч | 9,4 | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 15,8 | 17,4 | 18,6 |
| Ширина междурядья, см | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
| Число сошников, шт | 37 | 49 | 43 | 57 | 49 | 65 | 55 | 73 | 63 | 69 | 73 |
| Глубина заделка семян, см | 0-9 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 220 | 260 | 300 | 330 | 380 | 400 | 430 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Высота транспортная | 3660 | 4370 | 5100 | 5560 | 5110 | 5540 |
| Длина | 7061 |
| Ширина транспортная | 6250 |
| Дорожный просвет, мм | 318 |